СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	5

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	7

2.1. Экономико-географическое положение. Современное использование территории Петровского сельского поселения	7

2.2. Социально-экономический потенциал территории	8

2.2.1. Характеристика земельного фонда	8

2.2.2. Демографический потенциал	9

2.2.3. Уровень жизни населения. Занятость населения	11

2.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы	13

2.2.5. Производственные территории	13

2.2.6. Агропромышленный комплекс	13

2.2.7. Лесной комплекс	14

2.2.8. Жилищный фонд и жилищное строительство	14

2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	16

2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	20

2.4. Охрана объектов культурного наследия	20

2.4.1 Памятники истории и культуры	21

2.4.2 Памятники археологии	21

2.5. Природная характеристика территории	22

2.5.1. Рельеф и геоморфология	22

2.5.2. Геологическое строение	22

2.5.3. Тектоника и сейсмичность	24

2.5.4. Полезные ископаемые	24

2.5.5. Гидрогеологические условия	25

2.5.6. Поверхностные воды	27

2.5.7. Климатическая характеристика	28

2.5.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	30

2.5.9. Инженерно-геологическая оценка территории	33

2.6. Оценка современного состояния окружающей среды	34

2.6.1. Атмосферный воздух	34

2.6.2. Состояние водных ресурсов	36

2.6.3. Земельные ресурсы и почвы. Отходы производства и потребления	38

2.6.4. Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения	41

2.6.5. Состояние озелененных территории	42

2.6.6. Особо охраняемые природные территории	43

2.6.7. Комплексная оценка территории	44

2.7. Зоны с особыми условиями использования территории	45

2.7.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы	46

2.7.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач	49

2.7.3. Водоохранные зоны	49

2.7.4. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения	51

2.7.5. Леса	52

2.7.6. Особо охраняемые природные территории	54

2.7.7. Горные отводы месторождений полезных ископаемых	55

2.7.8. Зоны природных ограничений	55

2.7.9. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	56

2.7.10. Приаэродромная территория	58

3.1. Прогноз численности населения	59

3.2. Экономическое развитие	60

3.2.1. Минерально-сырьевой комплекс	60

3.2.2. Развитие промышленного производства	61

3.2.3. Развитие агропромышленного комплекса	61

3.2.4. Развитие лесного комплекса	61

3.3. Развитие жилищной инфраструктуры	61

3.4. Развитие системы обслуживания населения	65

3.5.  Развитие транспортной инфраструктуры Петровского сельского поселения	71

3.6. Мероприятия по инженерному благоустройству территории	73

3.7.Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Петровского сельского поселения	79

3.8. Мероприятия по охране окружающей среды	83

3.8.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий	83

3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	85

3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	86

3.8.4.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории	87

3.8.5. Мероприятия по защите от физических факторов	89

3.8.6. Мероприятия по формированию системы озелененных и рекреационных территорий	90

3.8.7. Мероприятия по защите животного мира	91

3.8.8.  Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и улучшения здоровья населения	91

3.8.9.  Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)	92

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	95

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	98

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиком на разработку генерального плана являются ГБУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и исполнительный комитет Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Петровского сельского поселения включает в себя:

Часть 1  в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации (ФЗ -190), Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ФЗ-131) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке генерального плана Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2011 году, а также официальные данные представленные администрацией Бугульминского муниципального района и Петровского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Петровского  сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Петровского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. Современное использование территории Петровского сельского поселения

Петровское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Петровского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Петровка (административный центр), деревни Берлек, Коробково, Сосновка, Сула.

Петровское сельское поселение расположено на юго–востоке Республики Татарстан, в южной части Бугульминского муниципального района. Петровское сельское поселение граничит с южной стороны с Оренбургской областью, на северо-востоке со Спасским сельским поселением Бугульминского муниципального района, с юго-восточной стороны -  с Татарско-Дымским сельским поселением, с северо-западной стороны граничит с Зеленорощинским сельским поселением, а с юго-западной – с Акбашским сельским поселением.

Общая площадь Петровского сельского поселения составляет 12449,04 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 214 га, из них: с.Петровка – 54 га, д.Берлек – 33 га, д.Коробково – 24 га, д. Сосновка – 41 га, д.Сула – 62 га.

Петровское сельское поселение имеет достаточную ресурсную обеспеченность.  По территории поселения на юго-востоке распространены залежи нефти, а так же вся территория Петровского сельского поселения находится в ареале залегания нерудных ископаемых (кирпично-черепичное сырье) и природных битумов. Климат умеренно влажный. В поселении имеются  следующие общественные объекты: общеобразовательная школа, детский сад общеразвивающего вида, сельский дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт, а также сельскохозяйственные предприятия ООО «Бугульминская Продкорпорация», ООО «Племптица».

Транспортная связь Петровского сельского поселения с другими районами РТ в настоящее время осуществляется через региональные автомобильные дороги межмуниципального значения и  дороги местного значения.

Автодорога межмуниципального значения “Базаровка-Татарская Дымская” пересекает Петровское сельское поселение с юго-запада на юго-восток.

Основными автодорогами регионального значения, обеспечивающими внутренние и внешние транспортные связи поселения, являются автодороги “Базаровка-Татарская Дымская ” – Петровка”, “Базаровка-Татарская Дымская ” – Берлек”, “Базаровка-Татарская Дымская ” – Сосновка”, «Бугульма-Уральск» - Надеждино – Сула.

Местные дороги представлены подъездами к ферме КРС и свиноферме (в настоящее время не действует) у с.Петровка.

Можно говорить о довольно выгодном экономико-географическом положении, как в целом Бугульминского района, так и Петровского сельского поселения. Находясь на юго-востоке Республики Татарстан и юге Бугульминского района, в небольшом отдалении от районного центра – г.Бугульма, Петровское сельское поселение имеет  удобное осуществление транспортных связей с  районным центром и другими районами Республики Татарстан и Оренбургской областью,  и достаточную ресурсную обеспеченность (нефть, нерудные полезные ископаемые, лесные  и земельные ресурсы).

## 2.2. Социально-экономический потенциал территории

### 2.2.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нём.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Петровского сельского поселения составляет 12449,04 га (согласно картографическому материалу).

По материалам Бугульминского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан земли населенных пунктов Петровского сельского поселения в целом занимают территорию 214 га, из них: с.Петровка – 54 га, д.Берлек – 33 га, д.Коробково – 24 га, д. Сосновка – 41 га, д.Сула – 62 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 4949,5 га, что составляет около 39,7 % от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Земли водного фонда  Петровского сельского поселения занимают 41 га.

Информация по остальным категориям земель территории сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Петровского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса, водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности.

Таким образом, в границах Петровского сельского поселения ориентировочно 4990,5 га земель в федеральной собственности, из которых 4949,5 га лесные земли и 41 га водные объекты.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения  земельный участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

По данным Бугульминского отдела Управления Росреестра по Республике Татарстан в границах населенных пунктов Петровского сельского поселения имеются земельные участки, находящиеся:

1)  в государственной и муниципальной собственности, занимающие 90,6% земель от общей площади всех населенных пунктов сельского поселения;

2) в собственности граждан, занимающие 9,4% земель от общей площади всех населенных пунктов сельского поселения.

Распределение земель по формам собственности в границах населенных пунктов Петровского сельского поселения представлено в таблице 2.3.1.

Информации о наличии земельных участков в иных видах и правах собственности на территории Петровского сельского поселения не имеется.

Таблица 2.3.1

Распределение общих площадей населенных пунктов Петровского  сельского поселения по формам собственности на 01.01.2010 г., га

| Населенные пункты | Общая площадь (га) | Государственная и муниципальная собственность (га) | Собственность граждан (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Петровка | 54 | 44 | 10 |
| д.Сула | 63 | 57 | 6 |
| д.Берлек | 33 | 30 | 3 |
| д.Коробково | 24 | 23 | 1 |
| п.Сосновка | 42 | 40 | 2 |
| Всего по населенным пунктам | 216 | 194 | 22 |

Примечание: таблица составлена по данным Бугульминского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Очевидно, что несовпадение суммы площадей земель в государственной и частной собственностях с общей площадью населенного пункта связано с округлениями показателей.

### 2.2.2. Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Петровского сельского поселения, на начало 2012 г. численность населения составила 690 человек.

Таблица 2.2.1

Численность населения Петровского СП

| Наименование населенных пунктов | 2012 г.* |
| --- | --- |
|  | человек | % |
| с.Петровка | 502 | 72,3 |
| д.Берлек | 57 | 8,3 |
| д.Коробково | 21 | 3,0 |
| п.Сосновка | 52 | 7,5 |
| п.Сула | 58 | 8,4 |
| Всего по Петровскому СП | 690 | 100,0 |

*По данным Исполнительного комитета Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района.

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения традиционно является его центр – с.Петровка.

Среди 15 сельских поселений Бугульминского муниципального района Петровское занимает 12-е место по численности населения. По данным похозяйственного учета Бугульминского муниципального района, по доле детей (14,8 %) поселение занимает 13-е место в районе, по доле лиц пенсионного возраста (23,9 %) – девятое, а по удельному весу трудоспособного населения (61,3 %) – седьмое место. Соответственно по уровню демографической нагрузки (631) Петровское СП также занимает 11-е место среди сельских поселений района.

В Схеме территориального планирования Бугульминского района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Петровскому СП присвоен высший балл по миграционному приросту, средний – по демографической нагрузке, низкий – по естественному приросту и низший – по плотности населения; в итоге оно отнесено к группе поселений со средним демографическим потенциалом.

В таблице 2.2.2 представлены численность населения, количество и удельный вес детей и подростков в каждом из населенных пунктов Петровского сельского поселения (по данным Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района).

Таблица 2.2.2

Численность населения, в т.ч. детей и подростков  (человек)

| Показатели | Петров-ское СП, в т.ч. | с.Петров-ка | д.Берлек | д.Короб-ково | д.Сос-новка | д.Сула |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детского возраста: | 102 | 79 | 9 | 1 | 7 | 6 |
| До 1 года | 6 | 5 | - | - | - | 1 |
| 1-6 лет | 30 | 17 | 4 | - | 5 | 4 |
| 7-14 лет | 54 | 45 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 15-16 лет | 12 | 12 | - | - | - | - |

### 2.2.3. Уровень жизни населения. Занятость населения

Оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей необходимо рассматривать уровень занятости и доходов населения, показатели жилищной обеспеченности, среднюю продолжительность жизни населения, уровень заболеваемости, преступности, экологические и природно-климатические условия, образовательный уровень населения, социальные приоритеты и ожидания и пр. В связи с тем, что статистический учет данных показателей в разрезе поселений не ведется, провести оценку уровня и качества жизни не представляется возможным.

Таблица 2.3.3

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Петровского  сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 558,7 | 704,8 | 917,1 | 932,2 |
| Среднемесячная зарплата работников, руб. | 4655,8 | 5933,6 | 6368,8 | 7577,9 |
| Среднесписочная численность работников предприятий и организаций, чел. | 10 | 10 | 12 | 11 |

Примечание: таблица составлена по данным паспорта Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района.

На начало 2008 года фонд заработной платы Петровского сельского поселения составлял 558,7 тыс.руб., к началу 2011 года данный показатель увеличился на 66,8% и составил 932,2 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работников на начало 2008 года составила 4655,8 рублей, к началу 2011 года данный показатель вырос в 1,6 раза и составил 7577,9 рублей.

Экономическая система Петровского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство.  В Петровском сельском поселении функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО “Бугульминская Продкорпорация”, в составе которого имеется ферма КРС на 300 голов, ООО «Племптица», которая занимается выращиванием гусей и в настоящее время насчитывается 8000 голов.

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

Перечень функционирующих в поселении предприятий и учреждений с указанием численности работающих в них представлен в таблице 2.3.4.

Таблица 2.3.4

Перечень предприятий и организаций Петровского сельского поселения по состоянию на 1 января 2012 года

| №№ п/п | Наименование предприятий и организаций | Вид деятельности | Принадлежность | Форма собственности | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Совет Петровского СП | Орган местного самоуправления |  | Муниципальная | 1 |
| 2 | Исполком Петровского СП | Орган местного самоуправления |  | Муниципальная | 3 |
| 3 | ООО «Бугульминская Продкорпорация» | Сельскохозяйствен-ная |  | Государственная | 10 |
| 4 | ПО «Зелено-Рощинское | Торговля | ПО «Зелено-Рощинское» | Потребительское общество | 2 |
| 5 | ООО «Любимый» | Торговля |  | Частная | 2 |
| 6 | ООО « Газпром Трансгаз Казань» | Эксплуатация | ООО «Газпром» | Государственная | 1 |
| 7 | -ООО «Бугульма-Водоканал» | Сведения не представили |  |  |  |
| 8 | Начальная школа | Муниципально образовательная | Управление образования | Муниципальная | 6 |
| 9 | ДОУ «Журавлик» | Муниципально образовательная | Управление образования | Муниципальная | 6 |
| 10 | ГАУЗ Бугульминский ЦРБ | Медицинская | Управление здравоохранения | Муниципальное | 2 |
| 11 | Бугульминский МРУПС | Национальная почта | Почта России | Государственная | 3 |
| 12 | Петровский СДК | Учреждения клубного типа | Управление культуры | Муниципальная | 5 |
| 13 | ООО «Племптица» | Сельскохозяйствен-ная |  |  | 3 |
| 14 | КФХ Ибрагимов Ф.М. | Животноводство |  | частное | 2 |
| 15 | КФХ Аношин Г.П. | Животноводство |  | частное | 2 |
| 16 | КФХ Михайлин Ю.П. | Животноводство |  | частное | 2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 50 |

Таким образом, в Петровском сельском поселении около 40% населения  занята в производственной сфере,  60,0% от общей численности работающих занята в  сфере образования, воспитания и культуры, в сфере обслуживания и деловых учреждениях.

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района», на территории Петровского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2011 года, зарегистрировано 6 субъектов малого предпринимательства, из которых 3 в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 1 в оптовой и розничной торговле, 1 в операциях с недвижимым имуществом. Также на территории поселения зарегистрировано 94 индивидуальных предпринимателя.

### 2.2.4. Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевая база является одним из важных условий определения потенциала развития территории в условиях рыночной экономики. Эффективное использование минерально-сырьевой базы требует интенсификации геологоразведочного процесса, вызывает необходимость проведения опережающих прикладных научных исследований, направленных на совершенствование методики поисков, оценки и разведки месторождений и экономического обоснования вложения инвестиций в их освоение.

Главной составляющей минерально-сырьевой базы Петровского  сельского поселения является нефть. Территория поселения располагается в ареале Бавлинского нефтяного месторождения, недропользователем которого является ОАО «Татнефть».

Природные ресурсы нерудных ископаемых представлены месторождениями кирпично-черепичного сырья, залежами природных битумов.

### 2.2.5. Производственные территории

На территории Петровского сельского поселения размещены:

- нефтяные скважины и объекты нефтедобычи, площадь территорий которых составляет 7,8 га;

- недействующий склад, площадь территории которого 3,5 га;

Производственные территории суммарно занимают территорию общей площадью 11,3 га.

### 2.2.6. Агропромышленный комплекс

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены в основном пашнями, и меньшими площадями пастбищ. Общая площадь земель занятых под пашнями составляет 5327,2 га, из них орошаемые – 40,7 га. Общая площадь пастбищ – 1688,4 га (согласно картографическому материалу).

Главными отраслями животноводства являются молочное скотоводство. В Петровском сельском поселении развито птицеводство и зерновое производство. На территории Петровского сельского поселения функционирует сельскохозяйственное предприятие ООО «Бугульминская продкорпорация» (ферма КРС), ООО «Племптица» (8000 голов гусей), а так же семейные фермы КФХ Ибрагимов Ф.М., КФХ Аношин Г.П., КФХ Михайлин Ю.П.

### 2.2.7. Лесной комплекс

Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Петровского сельского поселения занимает площадь 4949,5 га, что составляет около 39,7 % от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ “Бугульминское лесничество” Петровского (26, 35, 36, 39-50, 52-55, 60,61, 63,64, 66-68, 70-72, 74-79, 97, 98, 101-105 лесные квартала), Бавлинского  (118, 119 лесные квартала) и Бугульминского участковых лесничеств (51, 89 лесные квартала).

Распределение площади лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

На территории Петровского сельского поселения находятся  эксплуатационные и защитные леса, площадь которых составляет 1034,9 га и 3914,6 га соответственно.

Защитные леса в границах поселения представлены:

- лесами, расположенными в лесостепной зоне. Целевое назначение лесов этой категории – защита полей и других сельхозугодий от ветровой и водной эрозии почв, улучшение микроклимата прилегающих к лесам сельскохозяйственных угодий и иные природоохранные и природоформирующие функции.

- лесами лесопарковой зоны. Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов.

- защитными полосами лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации шириной 0,25 км с каждой стороны от оси дороги.

### 2.2.8. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2012 объем жилищного фонда Петровского сельского поселения составил 15,1 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Петровка – 6,5 тыс. кв.м.

- с.Сула – 3,9 тыс кв.м.

- д.Коробково – 1,5 тыс. кв.м.

- д.Сосновка – 1,2 тыс. кв.м.

- д.Берлек –1,9 тыс. кв.м.

В настоящее время жилой фонд Петровского сельского поселения представлен как индивидуальными жилыми домами с придомовыми земельными участками, так и многоквартирным жилым фондом.

Таблица 2.2.6

Характеристика существующего жилого фонда  Петровского сельского поселения (на начало 2012 года)

|  | Общая площадь жилья (кв. м.) | В том числе, по типам домов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Многоквартирные 1-2 этажа | Индивидуальные одноквартирные |
|  |  | кол-во | площадь, кв.м | кол-во | площадь, кв.м |
| Петровское СП, в т.ч. | 15 082,3 | 24 | 5182,3 | 212 | 9900 |
| с.Петровка | 6 557,6 | 19 | 4357,6 | 55 | 2200 |
| д.Берлек | 1 900 | - | - | 41 | 1900 |
| д.Коробково | 1 487,5 | 1 | 87,5 | 31 | 1400 |
| д.Сосновка | 1 218 | 2 | 518 | 13 | 700 |
| д.Сула | 3 919,2 | 2 | 219,2 | 72 | 3700 |

Многоквартирная жилая застройка Петровского сельского поселения представлена 1-2х этажными жилыми домами общей площадью 5182,3 кв.м., в том числе:

- с.Петровка – 4875,6 кв.м.

- с.Сула – 219,2 кв.м.

- д.Коробково – 87,5 кв.м.

По предоставленным данным Петровского сельского поселения, имеется  индивидуальное ветхое жилье, площадью 169,6 кв.м., с износом более 70%.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Петровскому сельскому поселению на начало 2012 года приходится 21,3 кв.м общей площади жилья на одного жителя, что ниже средней жилищной обеспеченности населения сельской местности Республики Татарстан – 25,3 кв.м. общей площади жилья на 1 человека.

Рост жилищной обеспеченности должен достигаться за счет возведения новых жилых домов. По данным, предоставленным исполнительным комитетом Петровского сельского поселения, за период с 2007 по 2011 годы построено лишь три индивидуальных жилых дома, из которых 1 индивидуальный дом общей площадью 33,8 кв.м – в 2007 году в д.Коробково, и два дома, общей площадью 699,6 кв.м. – в 2011 году в д.Берлек и д.Сула. Многоквартирное строительство в Петровском сельском поселении не ведется.

Одной из острых проблем на сегодняшний день является расположение жилых домов в санитарно-защитных зонах различных объектов.

В д.Сула 0,67 га территории жилой застройки располагается в санитарно-защитной зоне от зернотока, в с.Петровка 7,6 га жилья находиться в санитарно-защитной зоне от фермы КРС, в д.Сосновка – 0,2 га от кладбища и 2,0 га жилой застройки в зоне от нефтяной скважины. Общая площадь жилого фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах различных объектов, составляет ориентировочно 3200 кв.м (4,9% от общей жилой площади населенных пунктов).

### 2.2.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования и воспитания

В настоящее время в Петровском сельском поселении имеется  детский сад общеразвивающего вида «Теремок» в с.Петровка, проектной вместимостью 20 мест. Численность детей, посещающих детское дошкольное учреждение, составляет 15 воспитанников.

В настоящее время в с.Петровка функционирует общеобразовательная школа проектной мощностью на 160 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 41 человек, следовательно школа заполнена на 26% от проектной вместимости.

Медицинское обслуживание населения осуществляет Петровский фельдшерско-акушерский пункт проектной мощностью 24 посещений в смену.

Из учреждений культуры в Петровском сельском поселении функционируют Петровский СДК вместимостью 204 места и Петровская библиотека-филиал №20 мощностью 8,4 тыс. экземпляров.

В Петровском сельском поселении спортивный зал размещен в общеобразовательной школе. Площадь зала составляет 162 кв.м.

В с.Петровка плоскостные спортивные сооружения представлены спортивными площадками общеобразовательной школы, общей площадью 3362 кв.м.

Общая торговая площадь существующих магазинов Петровского сельского поселения составляет 81 кв.м.

В Петровском сельском поселении имеется 1 отделение связи в с.Петровка.

В Петровском сельском поселении имеется пять действующих кладбищ общей площадью 6,1 га, которые заполнены на 65% каждое.

В Петровском сельском поселении имеется опорный пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции полностью удовлетворяет нормативам (1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек).

По уровню обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания ситуация в поселении складывается следующим образом. Петровское сельское поселение характеризуется очень высокой обеспеченностью учреждениями образования и воспитания, амбулаторно-поликлиническими учреждениями, учреждениями культуры, библиотеками, плоскостными сооружениями (более 100%). Мало обеспечено население спортзалами, предприятиями торговли,  а  внешкольные учреждения, предприятия общественного питания и бытового обслуживания отсутствуют. Анализ был проведен на основе анкетных данных, предоставленных Исполнительным комитетом Петровского сельского поселения.

Потребность существующего населения Петровского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.2.8.

Таблица 2.2.8

Анализ обеспеченности населения Петровского сельского поселения  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспечен-ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | место | 30% детей в возрасте 1-6 лет* | 9 | 20 | 222,2 |
| Общеобразовательные школы | место | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 67 | 160 | 238,8 |
| Внешкольные учреждения | место | 120% от школьников | 66 | 0 | 0,0 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 9 | 0 | 0,0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 13 | 24 | 191,4 |
| Станции СМП | автомобиль | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 0 | 0,0 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 242 | 162 | 67,0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1347 | 3362 | 249,6 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 51,8 | 0 | 0 |
| Клубы, дома культуры | место | 150 мест | 150 | 204 | 136,0 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 экз. на 1 жителя | 5528 | 8400 | 152,0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 207 | 81 | 39,1 |
| Предприятия общепита | место | 40 мест на 1000 чел. | 28 | 0 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 7 раб.мест на 1000 чел. | 5 | 0 | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Полиция | чел. | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 100 |
| Отделения банков | операц.касса | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | 0 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 0 | 0 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,2 | 6,100 | 3678,2 |

* в качестве нормативного показателя принимается количество детей посещающих данные учреждения от общей численности детей дошкольного возраста

## 2.3. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района Республики Татарстан. Развитие индустрии отдыха оказывает стимулирующее воздействие на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления, составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.

На оценку туристско-рекреационного потенциала территории влияет значительное число факторов, в том числе, наличие  залесенных территорий,   водных объектов, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий, наличие историко-культурных объектов.

По результатам оценки потенциала среди поселений Бугульминского района Петровское сельского поселение вошло в группу с условно благоприятной оценкой территории для рекреационных целей.

По данным Исполнительного комитета Петровского сельского поселения,  на северо-востоке и западе с.Петровка имеются два пруда (не благоустроенные), которые являются местом отдыха местного населения.

Рекреационные ресурсы Петровского сельского поселения представлены также лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства).

## 2.4. Охрана объектов культурного наследия

Согласно Закону Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

### 2.4.1 Памятники истории и культуры

Историко-культурное наследие сформировалось как сложившаяся на протяжении веков система памятников истории и культуры, неразрывно связанная с уникальными природными ландшафтами.

На территории Петровского сельского поселения расположены следующие выявленные памятники архитектуры и градостроительства:

1. Богоявленская церковь, первая половина 19 в. д. Сула

2. Здание мельницы, конец 19 начало 20 вв. с. Петровка

3. Дом П. П. Дмитриева, конец 19 начало 20вв. с. Петровка

### 2.4.2 Памятники археологии

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов

На территории Петровского сельского поселения расположены следующие выявленные объекты археологического наследия:

1. Сульская стоянка. Ср; деревня Сула; правый берег р. Сула, левого притока р. Дымка, левого притока р. Ик; в 2 км к северо-западу от деревни.

Месторасположение объектов культурного наследия графически отражено на Карте современного использования территории поселения и Карте функциональных зон поселения.

2.4.3  Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии со ст. 36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные,  дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (JPS и пр.).

## 2.5. Природная характеристика территории

### 2.5.1. Рельеф и геоморфология

Петровское сельское поселение Бугульминского муниципального района расположено в Восточном Закамье, на Бугульминско-Белебеевском возвышенном плато с высоким эрозионным расчленением.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в пределах склонов и пойм долины реки Сула и ее притоков.

Долина реки Сулла имеет асимметричное строение. Правый склон крутой, высокий, левый – выположенный. В силу данного обстоятельства на территории рассматриваемого сельского поселения выражены три основные рельефные формы: приподнятая часть возвышенности, склоновые формы и пониженные равнинные территории, приуроченные к речным долинам.

Максимальная высота (366,6 м) отмечается у северной границы поселения, а минимальная (175,0 м) – в южной части у уреза воды  р. Сулы.

Минимальные уклоны (до 100) характерны для плато поверхностей выравнивания и пойменных участков. Большое количество склонов имеет крутизну 2-400. Это правобережные склоны долины р.Сулы и уступы поверхностей выравнивания.

Для рассматриваемой территории характерно преобладание склонов северной экспозиции. Чаще всего встречаются средние и длинные склоны, однако стоит отметить, что весьма значительную долю (около 20 %) составляют и короткие склоны, возникающие из-за высокой густоты долинно-балочного расчленения.

### 2.5.2. Геологическое строение

Геологическая оценка рассматриваемой территории выполнена на основе архивных материалов инженерно-геологических изысканий ОАО «КамТИСИЗ» и опубликованных материалов по инженерно-геологическому районированию территории Республики Татарстан, выпущенных в 2001 году на основе совместных исследований ОАО «Татнефть», Татарского геологоразведочного управления (ТГРУ) и Казанской геологической экспедиции (КГЭ).

В геологическом строении территории Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили верхнепермские отложения. Менее распространенными являются неогеновые и четвертичные породы.

Пермская система представлена отложениями уфимского, казанского и татарского ярусов.

Уфимский ярус сложен отложениями соликамского и шешминского горизонтов при мощности 40-60 м. Отложения казанского яруса с незначительным размывом залегают на уфимских породах.

В составе широко распространенных отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний.

Нижнеказанский подъярус сложен глинами, песчаниками, алевролитами, известняками и мергелями.

Отложения верхнеказанского подъяруса относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии. В основном, ими сложены низкие водоразделы и склоны высоких водоразделов. В последнем случае верхнеказанские отложения перекрываются породами татарского яруса. Подъярус представлен многократным чередованием красноцветных глин с песчаником.

Отложениями татарского яруса сложены водораздельные пространства.

Неогеновые отложения в поселении слагают палеоврезы и в верхах разреза представлены глинами с прослоями аллювиальных песков, мелко- и среднезернистыми глинистыми песками, иногда с галькой и щебнем пермских пород.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20-30 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального, солифлюкционно-делювиального, элювиально-делювиального и элювиального генезиса. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения.

Делювиально-солифлюкционные отложения участвуют в строении склоновых шлейфов, сложенных суглинками с прослоями щебня в основании. Образования залегают в виде плащеобразного чехла. Мощность их изменяется от 8 до 15 м и увеличивается к подножью склонов. Наиболее мощные толщи развиты на склонах восточной и северной экспозиции.

Аллювиальные отложения приурочены к надпойменным террасам рек. Представлены песками различной крупности с гравием и галькой уральских пород. Пойменные суглинки представлены суглинками коричневато-серыми извесковистыми с прослоями пластичных суглинков и глин.

Элювиальные и элювиально-делювиальные отложения широко развиты на крутых склонах долин рек. Мощность их достигает 5 м, составляя в среднем 3 м. Подстилаются отложениями казанского и татарского ярусов, формирующими литологический облик комплекса. Элювиальные и элювиально-делювиальные отложения сложены, в основном, суглинками со щебнем, реже – блоками верхнепермских пород (Ландшафты Республики Татарстан, 2007).

Пролювиально-делювиальные отложения встречаются в долинах оврагов и балок U-образного профиля. Мощность их не превышает 5-6 м. Подстилающими породами являются более древние четвертичные образования. Комплекс состоит из буровато-коричневых грубых суглинков, глин, супесей, песков со щебнем, гравием пермских пород.

### 2.5.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к юго-восточному удаленному погружению Южно-Татарского свода Волго-Уральской антеклизы.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Кристаллический фундамент образован протерозойским комплексом пород, представленным биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро, анортозитами и т. п. Отметки залегания поверхности фундамента изменяются от -2,0 до -2,5 км от уровня моря.

Фундамент расчленен тектоническими разломами на приподнятые (выступы) и опущенные блоки. Блоки кристаллического фундамента служили своеобразными ядрами роста структур осадочного чехла: на приподнятых блоках формировались своды; опущенные блоки дали начало развитию впадин, авлакогенов и прогибов.

В разрезе осадочного чехла различными исследователями выделяется от 3 до 7 структурных ярусов. В осадочном чехле проявляются линейные валы и прогибы с преобладающими северо–восточным и субширотным простираниями.

В соответствии с разработанными картами сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1:2500000) и территории Республики Татарстан (1:500000), утвержденными в качестве нормативных документов, Бугульминский муниципальный район (и соответственно, Петровское сельское поселение) покрывается 6-балльными сотрясениями.

### 2.5.4. Полезные ископаемые

В юго-восточной части Петровского сельского поселения расположено Бавлинское месторождение нефти. В настоящее время эксплуатация месторождения осуществляется 14 нефтяными скважинами. На территории сельского поселения выделены 3 горных отвода: одно в границах Бавлинского месторождения, два за его пределами – Скоропадовский и Долинный участки. Недропользователем месторождения является ОАО «Татнефть» (номер лицензии	ТАТ 10527 НЭ МПР РФ "РФГФ", срок действия 6.01.1998 - 01.08.2013 гг.).

Поддержание нефтедобычи возможно при подготовке новых запасов, требующей интенсивного проведения геолого-разведочных работ на перспективных структурах. Территория Петровского сельского поселения, как и весь Бугульминский муниципальный район, располагается в пределах Бугульмино-Тумутукской разведочной зоны, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны также является ОАО «Татнефть».

По материалам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на территории Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района имеются 2 месторождения кирпично-черепичного сырья: Петровское месторождение в 112 м от северной границы поселения, 360 м от безымянного ручья, Яналифское месторождение в 555 м от северной границы поселения, 140 м от автодороги «Бугульма – Уральск» - Надеждино - Сула. Предварительно оцененные запасы по Петровскому месторождению составляют 223 тыс. м3, по Яналифскому – 419,3 тыс. м3. Месторождения относятся к нераспределенному фонду недр, не намечаются к освоению.

### 2.5.5. Гидрогеологические условия

Согласно "Перечня бассейнов подземных вод территории России для ведения водного кадастра" исследуемая территория относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну.

В целом, гидрогеологический разрез представляет собой многопластовую гидравлически связанную систему, с чередованием проницаемых и слабопроницаемых слоев.

Режим движения подземных вод безнапорно-напорный: на водоразделах безнапорная нисходящая фильтрация, в долинах рек - напорная  восходящая.

Направление движения подземных вод верхних водоносных горизонтов определяется направлением падения пластов, что подтверждается наличием родниковой разгрузки именно верхних водоносных горизонтов на опущенных бортах моноклиналей.

Для терригенного разреза характерна сильная фациальная изменчивость, которая отражается на изменении фильтрационных свойств водовмещающих пород с аномальными значениями в зонах тектонических нарушений, что в свою очередь, определяет тип проницаемости как трещинно-поровый.

В целом на рассматриваемой территории выявлены следующие гидрогеологические подразделения:

- водоносный верхнечетвертично-современный аллювиальный горизонт (aQIII-IV)

- слабоводоносный (локально водоносный) акчагыльский комплекс  (N23а)

- проницаемая (слабопроницаемая) локально водоносная аманакская карбонатно-терригенная свита (P2am)

- проницаемый (слабопроницаемый) локально водоносный (слабоводоносный) большекинельский терригенный комплекс (P2bk)

- водоносный (слабоводоносный) cокский терригенный  комплекс (P2sks)

- водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2)

- водоупорный локально-водоносный верхнеказанский (белебеевский) терригенный комплекс (P2kz2)

- водоносный (слабоводоносный) нижнеказанский (камышлинская и барбашинская толщи) терригенный комплекс (P2kms-brb)

- водоупорный локально водоносный (слабоводоносный) нижнеказанский (бугульминская толща) терригенный комплекс (P2bg)

- водоносный (слабоводоносный) шешминский терригенный комплекс (P2ss) совместно с нижнеказанским (бугульминская толща) терригенным водоносным (слабоводоносным) комплексом (P2bg).

В целях питьевого водоснабжения рассматриваемой территории, преимущественно, используются воды верхнеказанского терригенного комплекса Р2kz2 путем каптажа проницаемых отложений колодцами и одиночными скважинами. Вышележащим является водоносный (слабоводоносный) cокский терригенный  комплекс (P2sks), а подстилается горизонт водоносным (слабоводоносным) нижнеказанским терригенным комплексом (P2kms-brb). Ниже представлена характеристика указанных горизонтов.

Водоносный (слабоводоносный) сокский терригенный комплекс (P2sks) приурочен к сокской свите нижнеуржумского подгоризонта.

Отложения свиты приурочены к наиболее возвышенным водораздельным участкам. Водовмещающие породы представлены многочисленными прослоями песчаников, мергелей и известняков. Высокое положение в разрезе и частое чередование проницаемых прослоев предопределили безнапорный режим движения подземных вод свиты. Питание свиты происходит за счет атмосферных осадков, разгрузка - посредством родников и перетеканием в нижележащую верхнеказанскую карбонатно-терригенную свиту.

В центральных частях водоразделов статические уровни находятся на абсолютных отметках 310 - 313 м, по контурам выклинивания (отметки выходов родников) на отметках 250 - 270 м.

Водоносная верхнеказанская карбонатно-терригенная свита (P2kz2) приурочена к континентальным красноцветным отложениям верхнеказанского подъяруса. Водовмещающие породы представлены двумя - тремя прослоями известняков и приурочены к средней и верхней части верхнеказанского подъяруса.

Питание свиты осуществляется за счет инфильтрации и перетекания из вышележащего уржумского водоносного комплекса, разгрузка - в водотоки, а также перетеканием в подстилающий нижнеказанский водоносный комплекс. Мощность свиты составляет 30-50 м

Режим движения вод напорно-безнапорный, статические уровни на водоразделах на отметках 290 – 295 м, по контурам выклинивания (отметки выходов родников) 220 – 240 м.

Дебиты родников варьируют от 1-2 до 30 - 50 л/сек, удельные дебиты скважин 0.2 - 0.8 л/сек×м, водопроводимость 30 - 400 м2/сут, коэффициент фильтрации 1.3 - 23 м/сут. Вода по качеству пресная, по составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая, с минерализацией 0.4-0.7 г/л и общей жесткостью 5-7 ммоль/дм3. Используется населением путем каптажа водозаборных  скважин.

Водоносный (слабоводоносный) нижнеказанский (камышлинская и барбашинская толщи) терригенный комплекс (Р2кms-brb) приурочен к камышлинскому и барбашинскому горизонтам нижнеказанского подъяруса, распространен повсеместно.

Водовмещающие породы представлены прослоями известняков, мергелей и песчаников. Питание комплекса осуществляется за счет перетекания из вышележащих горизонтов. Режим движения вод безнапорно - напорный, статические уровни на водоразделах на отметках 250 м, в зонах разгрузки 170 - 210 м.

Фильтрационные характеристики комплекса очень неоднородны, коэффициенты фильтрации изменяются в пределах 3 - 150 м/сут., водопроводимость изменяется от сотен м /сут до 10000 м/сут. Наиболее высокие значения получены при опробовании скважин, пробуренных на приречных участках, т.е. в зонах тектонических нарушений.

Вода нижнеказанского водоносного комплекса по качеству пресная, по составу гидрокарбонатная магниево-кальциевая с минерализацией 0,5 – 0,7 г/л и общей жесткостью 5-7 ммоль/дм. Мощность комплекса изменяется от 50 до 80 м, в целом увеличиваясь в западном направлении. Нижнеказанский водоносный комплекс, как объект перспективного водоснабжения, представляет наибольший интерес (Проект зон  санитарной  охраны…, 2007).

### 2.5.6. Поверхностные воды

Гидрографическую сеть Петровского сельского поселения образуют река Сула, ее притоки, пруды.

Река Сула протекает по территории Зеленорощенского, Петровского и Татарско-Дымского сельских поселений и имеет длину 40 км. Наиболее крупным ее притоком является р. Липовка, длиной 8,6 км.

Бассейн реки Сула отличается волнообразным изменением подземной приточности: в верховье самой Сулы и её притоков модули подземного стока не превышают 1,5 л/с км2, в среднем течении модули возрастают до 2,0-3,5 л/с км2. Далее по самой Суле и по её притоку – ручей Липовка – происходит резкое снижение подземной приточности (модули не более 0,9 л/с км2). В низовьях наблюдается увеличение подземного стока (до 3,4 л/с км2) (Проект зон санитарной охраны…, 2007).

Питание реки и ее притоков осуществляется, преимущественно, за счет пресных гидрокарбонатных кальциево-магниевых и магниево-кальциевых подземных вод, чем и определяется химический состав поверхностных водных объектов.

Реки, в основном, используются для поливного земледелия, технического водоснабжения и других целей.

Гидрологическую сеть поселения дополняют пруды, созданные на реках. Так, организованы пруды: у восточной границы с. Петровка площадью 11,7 га, в 530 м от западной границы с. Петровка площадью 13,4 га, три пруда на водотоках общей площадью 0,6 га, на р. Липовка в северо-восточной части поселения площадью 0,7 га. Пруды используются для орошения сельскохозяйственных полей.

Кроме того, в 330 м от юго-восточной границы д. Сосновка расположено старичное озеро реки Сула, площадью 0,13 га.

Повсеместно в сельском поселении отмечаются родники, используемые в питьевых целях.

### 2.5.7. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Петровского сельского поселения приведена по данным метеостанции г. Бугульма.

По многолетним климатическим данным рассматриваемая территория расположена в пределах климатического района IВ и характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя температура июля составляет +18,7 0С, средняя температура января –12 0С (табл. 2.5.1).

Таблица 2.5.1

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,0 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,5 | 17,1 | 18,7 | 16,1 | 10,8 | 3,3 | -5,0 | -10,1 | 3,2 |

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 24,30С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет – 17,70С.

Количество осадков за год в среднем достигает 527,6 мм (табл. 2.5.2).

Таблица 2.5.2

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 | 22,7 | 19,0 | 29,7 | 45,0 | 75,6 | 64,4 | 59,0 | 61,9 | 55,1 | 38,2 | 30,5 | 527,6 |

Таблица 2.5.3

Число дней с осадками > 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 105 |

Таблица 2.5.4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 4,3 |

В годовом цикле преобладают южные, юго-западные и западные ветры, которые составляют 61% (таблица 2.5.5, рисунок 2.5.1).

Таблица 2.5.5

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | 22 | 16 | 6 | 13 |
| II | 5 | 4 | 6 | 14 | 27 | 21 | 16 | 7 | 13 |
| III | 7 | 5 | 6 | 13 | 26 | 23 | 15 | 6 | 16 |
| IV | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 19 | 16 | 7 | 13 |
| V | 13 | 8 | 5 | 7 | 14 | 19 | 20 | 14 | 14 |
| VI | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 21 | 11 | 20 |
| VII | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 21 | 15 | 24 |
| VIII | 14 | 7 | 5 | 6 | 12 | 19 | 24 | 13 | 20 |
| IX | 8 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 212 | 11 | 16 |
| X | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | 21 | 9 | 10 |
| XI | 6 | 4 | 5 | 10 | 26 | 24 | 19 | 6 | 11 |
| XII | 3 | 2 | 3 | 11 | 34 | 27 | 15 | 5 | 14 |
| год | 9 | 6 | 5 | 10 | 21 | 21 | 19 | 9 | 15 |

Рис.2.5.1. Годовая роза ветров по повторяемости, %

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 29,1 %, равна 4-5 м/с (табл. 2.5.6).

Таблица 2.5.6

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,2 | 25,8 | 29,1 | 17,0 | 8,5 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения, является штили и слабые скорости ветра (0-1 м/с). Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с составляет 15,2 %. Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Число дней с туманами за год составляет 37 дней (табл. 2.5.7).

Таблица 2.5.7

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 37 |

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории Петровского сельского поселения оценивается как умеренный (2,4–2,7). Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

- повторяемость приземных инверсий – 46 %;

- мощность приземных инверсий – 0,32 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 15,2 %;

- продолжительность туманов – 160 часов.

### 2.5.8. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафтная специфика территории обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических условий, растительности и животного мира.

Петровское сельское поселение расположено в южной части Бугульминского ландшафтного района типичной и южной  лесостепной ландшафтной подзоны суббореальной северной гумидной ландшафтной зоны.

Бугульминский ландшафтный район является возвышенным - в пределах Петровского сельского поселения отметки высот колеблются в пределах 175,0-366,6 м.

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района в границах Петровского сельского поселения (материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной Постановлением КМ РТ № 134 от 21.02.11 г.):

- Количество бассейнов – 13;

- Сумма биолог. активных температур - 2127 С(;

- Гидротермический коэффициент – 1,6;

- Максимальная высота снежного покрова – 43 см;

- Первичная продуктивность природных экосистем – 9,3 т/га год;

- Радиационный индекс сухости – 1,1;

- Годовая суммарная радиация - 3940 мДж/м2;

- Годовая сумма осадков - 616 мм;

- Густота оврагов – 0,04 км/км2;

- Залесенность – 39,8%;

- Содержание гумуса - 7,6.

Структура функционального использования ландшафтов поселения представлена ниже:

Таблица 2.5.8

Структура функционального использования ландшафтов Петровского сельского поселения

| Типы функционального использования | Площадь, % |
| --- | --- |
| Сельскохозяйственный (пашня) | 42,8 |
| Сельскохозяйственный (пастбищные и сенокосные луга) | 13,6 |
| Лесохозяйственный (земли лесного фонда) | 39,8 |
| Селитебный (населенные пункты) | 1,8 |
| Водохозяйственный (водные объекты: озера, пруды) | 0,3 |

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы, к которым приурочены населенные пункты.

Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, и они испытывают косвенное воздействие со стороны селитебного функционального типа, а также самое опосредованное воздействие через функциональный рекреационный тип.

Почвы

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территории Республики Татарстан Петровское сельское поселение  относится к возвышенно-увалистому суглинистому выщелоченно-черноземному и карбонатно-черноземному округу Предуральской провинции лесостепной зоны (материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной Постановлением КМ РТ № 134 от 21.02.11 г.).

Почвенный покров поселения представлен серыми лесными почвами, черноземами остаточно-карбонатными, карбонатными, выщелоченными, неполноразвитыми (рис. 2.5.2).

Черноземы – почвы с мощным гумусовым горизонтом, высоким содержанием гумуса, азота, поглощенных оснований, особенно кальция и магния, с комковато-зернистой структурой. Особенностью данного типа почв является высокая связность находящейся в них влаги (Батыев, Ступишин, 1972).

Выщелоченные черноземы характеризуются темной окраской и прочной зернистой структурой, содержат от 7 до 8% гумуса, реакция среды - слабокислая или близкая к нейтральной. Располагаются они на низких ступенях равнин и по пониженным участкам слабопологих склонов речных долин. Выщелоченные черноземы преобладают на территории Петровского сельского поселения.

Рис. 2.5.2. Структура почвенного покрова территории Петровского сельского поселения

Карбонатные черноземы отличаются от всех других большим содержанием углекислой извести во всей толще, начиная с поверхности. Маломощные грубощебенчатые и слабощебенчатые карбонатные черноземы располагаются по высоким, узким водоразделам, крутым и покатым склонам южной и юго-западной экспозиции, а также по куполообразным возвышениям и перегибам верхних частей склона. Мощность гумусового горизонта колеблется от 17 до 39 см. Содержат значительное количество щебенки и обломков известняка, реакция среды – щелочная. Непосредственно под гумусовым горизонтом залегают известняки. Карбонатные черноземы подвержены водной и ветровой эрозии. Общий запас питательных веществ относительно большой, но из-за избытка извести они находятся в труднорастворимой форме, поэтому целесообразно применение кислых удобрений. Испытывают недостаток влаги (Схема территориального планирования РТ, 2010). В Петровском сельском поселении данный карбонатный и остаточно-карбонатный типы почв покрывают  восточную часть поселения.

Серые лесные почвы по своим свойствам занимают переходное положение от дерново-подзолистых к черноземам. Имеют гумусовый горизонт мощностью от 26 до 33 см. При распашке пахотный слой имеет серую окраску, комковато-порошистую структуру. Содержание гумуса варьирует от 3 до 5 %. Содержат значительное количества валового азота, но недостаточно обеспечены доступными для растений формами калия и фосфора.

Растительный и животный мир

В геоботаническом отношении рассматриваемая территория относится к возвышенно-равнинному лесостепному региону Высокого Заволжья. На крутых склонах южной и юго-западной экспозиции распространены комплексы «каменистых степей» в сочетании с остепненными лугами и широколиственными лесами. Остепненные луга и луговые степи представлены различными ковыльными ассоциациями и пастбищными средне- и сильно-сбитыми разнотравно-типчаковыми и полынными модификациями.

Доминирующими видами древесной растительности на рассматриваемой территории являются береза, дуб и осина, поэтому ведущими типами растительности являются дубравы, а также березо-дубняки остепненные кустарниковые, встречаются смешанные насаждения, представленные  дубом и сосной (Бакин, 2000).

В долинах рек произрастает верба, кустарниковая ива, черный и белый тополь, ольха.

Участки леса представлены защитными и эксплуатационными лесами и занимают 4949,4 га, что составляет 39,8 % от общей площади сельского поселения.

Луговые ассоциации представлены типичными луговыми видами: бедренец-камнеломка, бодяк обыкновенный, василек луговой, вьюнок полевой, горец птичий, донник белый, клевер луговой, лютик ползучий, клевер луговой, нивяник обыкновенный, черноголовка обыкновенная, пырей ползучий, костер безостый и др.

В пределах памятника при роды «Татарско-Дымская поляна» из видов, занесенных в Красную книгу РТ, встречены василек русский, ковыль красивейший, лен желтый и др. При обследовании территории в 2005 году выявлены участки высокого видового разнообразия с участием редких видов растений – гвоздика игольчатая, наголоватка Ледебура, мытник Кауфмана, рябчик русский, остролодочник Иполлита, копеечник Гмелина, клаусия солнцелюбивая и др.

Мозаичность, наличие широкого спектра местообитаний определяет состав местной фауны млекопитающих. Наиболее богато представлены грызуны. По численности доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, водяная, рыжая, серые полевки, бурозубка обыкновенная, мышь лесная). Замечены лось, косуля, кабаны, заяц-русак, лисы, куницы, бурундуки (данные Юго-Восточного ТУ МЭПР РТ, 2009).

Для орнитофауны характерно участие антропофилов: деревенская и городская ласточки, большая синица, полевой и домовой воробьи, скворец, грач, стриж, ворона серая, галка, голубь сизый, белая трясогузка, ворон. Встречаются глухарь, тетерев, куропатка серая, рябчик.

Из рептилий встречаются остромордая, озерная, прудовая лягушка, зеленая жаба, веретеница, серая жаба, травяная лягушка.

### 2.5.9. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке опасных геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

На территории Петровского сельского поселения из всего спектра опасных инженерно-геологических процессов развита эрозионная деятельность водотоков, оврагообразование. Густота оврагов в поселении составляет 0,04 км/км2, балок - 0,77 км/км2.

Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы поселения. 	Постоянные водотоки, в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

В поселении более развиты вторичные овраги, закладывающиеся по дну лощин, ложбин, балок, приуроченных к крутым склонам. Глубина оврагов составляет 3-5 м, длина – первые сотни метров.

Овраги обладают V- и U-образными профилями, зависящими от преобладания глубинной или боковой эрозии. Наибольшее развитие получили овраги в четвертичных суглинках. Глубина их составляет 4-8 м при ширине 12-40 м.

Часть оврагов прямо связана с деятельностью человека и приурочена к кюветам дорог, населенным пунктам, производственным объектам.

Согласно материалам, предоставленным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», реки Петровского сельского поселения относятся к неизученным водотокам, на которых отсутствуют гидрологические посты, и натурные наблюдения за ходом уровня воды в период весеннего половодья не осуществляются. По данным Министерства ГО и ЧС РТ ни один из населенных пунктов Петровского сельского поселения не попал в список подверженных затоплению. Однако следует упомянуть, что днища и нижние части склонов долин рек, дренирующих территорию Петровского сельского поселения,  подвержены процессам подтопления. Здесь подземные воды испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10–15 м.

Учитывая развитие инженерно-геологических комплексов, гидрогеологические условия, развитие геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, физико-механические свойства грунтов, ОАО «Татнефть», ТГРУ и КГЭ в 2001 г. выполнено районирование территории Восточного Закамья. На основании вышеприведенных характеристик была составлена схема районирования территории Бугульминского муниципального района по степени благоприятности инженерно-геологических условий.  Как показал анализ территории Петровского сельского поселения, участки, характеризующиеся благоприятными инженерно-геологическими процессами, составляют в поселении около 82,8 %, неблагоприятные – 17,25 %. Последние, как правило, приурочены к овражно-балочной и речной сети поселения.

## 2.6. Оценка современного состояния окружающей среды

### 2.6.1. Атмосферный воздух

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

На территории Петровского сельского поселения создаются равновесные условия как для рассеивания, так и для накопления выбросов от промышленных источников и транспорта, т.к. поселение расположено в области умеренного метеорологического потенциала загрязнения атмосферного воздуха.

Проблема населенных пунктов сельского поселения - расположение производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов в границах жилой застройки без соблюдения санитарно-защитных зон, что является нарушением требований санитарного законодательства (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Основные предприятия и объекты, влияющие на состояние атмосферного воздуха поселения, относятся, в первую очередь, к сельскому хозяйству - это животноводческая ферма ООО «Семеновод» и птицеферма ООО «Племптица» (объекты III класса опасности, размер санитарно-защитных зон составляет 300 м).

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Значимым источником воздействия на атмосферный воздух является нефтедобывающая отрасль и ее объекты. На территории Петровского сельского поселения 14 скважинами эксплуатируется Бавлинское нефтяное месторождение. Основная часть скважин сосредоточена в юго-восточной части поселения. Непосредственное воздействие на жилые территории оказывает одна скважина у д. Сосновка

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются предельные углеводороды и сероводород. Попутно добываемый нефтяной газ, не охваченный системой газосбора, подвергается термическому обезвреживанию путем сжигания на факелах. Это приводит к образованию участков локального загрязнения атмосферы оксидами азота, диоксидом серы, оксидом углерода и сажей. Дополнительный ущерб окружающей среде наносится при авариях на буровых установках и магистральных газо- и нефтепроводах, в результате которых в воздух может поступить значительное количество этилбензола. Кроме того, потенциальными источниками загрязнения могут быть емкости для хранения сырья и продуктов, сепараторы воды и нефти.

Большое воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает автотранспорт и объекты по его обслуживанию.

Территорию Петровского сельского поселения пересекает автодорога IV технической категории районного значения «Базаровка – Татарская Дымская», также дороги IV технической категории местного значения «Базаровка – Татарская Дымская» - Берлек, «Базаровка – Татарская Дымская» - Сосновка,  «Бугульма - Уральск» - Надеждино - Сула.

Кроме того, на территории сельского поселения расположены машинно-тракторный парк (III класс опасности, СЗЗ - 300 м) и склад горюче-смазочных материалов (IV класс, СЗЗ - 100 м), которые также являются источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников и объектов автотранспортной инфраструктуры, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Оценить количественно влияние загрязняющих веществ на сельское поселение не представляется возможным, поскольку ТО Управления Роспотребнадзора в Бугульминском районе лабораторные исследования в сельских поселениях не осуществлялись.

### 2.6.2. Состояние водных ресурсов

Существующие и перспективные источники хозяйственно-питьевого водоснабжения

По данным Юго-Восточного Территориального Управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в Петровском сельском поселении в качестве источников питьевого водоснабжения используются каптированные родники (табл. 2.6.1).

Таблица 2.6.1

Водозаборы Петровского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Кол-во, шт. | Производительность м³/сут | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Петровка | 1 | 160 | 7,251 |
| Берлек | Индивидуально в каждом доме (колодец) |
| Коробково | Используется каптаж д.Сосновка | 2,200 |
| Сосновка | 1 | 10,40 | 3,970 |
| Сула | 1 | 5,70 | 5,860 |

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах Петровка, Сосновка, Коробково и Сула составляет 100 %. Канализационные сети отсутствуют.

В неудовлетворительном состоянии находится 3,7 км водопроводных сетей с. Петровка, 2,2 км – д. Коробково, 3,97 км – д. Сосновка.

По общей жесткости и общей минерализации вода подземных источников водоснабжения Петровского сельского поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения…».

Одной из действенных мер охраны источников питьевого водоснабжения является разработка проектов зон санитарной охраны с соответствующими водоохранными мероприятиями (в соответствии с СанПиН 2.1.2.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения»).

Зоны санитарной охраны включают в себя три пояса.

Первый пояс – зона строгого режима, радиус которого составляет 30 м вокруг каждого отдельного каптажа или группы каптажей или 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Второй пояс - зона защиты от микробного загрязнения, граница этой зоны располагается на расстоянии, обеспечивающем защиту водозабора от микробного загрязнения. Размер этой зоны рассчитывается исходя из средней продолжительности жизни бактерий в водном потоке (100-400 суток).

Третий пояс – зона защиты от химического загрязнения, граница этой зоны располагается на расстоянии, обеспечивающем защиту водозабора от химического загрязнения.

Из источников водоснабжения Петровского сельского поселения расчеты зон санитарной охраны проведены только для водозабора «Сосновка» («Проект зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульмы и Бугульминского муниципального района», 2007).

Отсутствие организованной системы канализования также может являться причиной поступления загрязняющих веществ в подземные воды.

Для поддержания качества подземных и поверхностных вод Петровского сельского поселения необходимо на должном уровне соблюдать мероприятия, предусмотренные СанПиН 2.1.4.1110-02, проектом зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульма и Бугульминского района (2007), а также Распоряжение руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района от 11.04.2008 г. № 146 «О зонах санитарной охраны родниковых и подземных вод питьевого назначения в Бугульминском муниципальном районе и г.Бугульма».

Существующая потребность в минимальном количестве воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90), составляет 22258 л (из расчета 31 л/сут на чел.).

Данные о разведанных эксплуатационных запасах вод питьевого значения отсутствуют.

Состояние поверхностных вод

Источниками загрязнения водных объектов являются неочищенные и недостаточно очищенные коммунальные стоки предприятий, объектов животноводства, жилой застройки. Так, канализационные стоки от населенных пунктов Петровского сельского поселения поступают в выгребные ямы. Очистные сооружения с. Петровка в настоящее время не действуют, т.к. морально устарели и находятся в неисправном состоянии.

Загрязнение рек происходит от животноводческих ферм, складов, которые находятся в непосредственной близости от водотоков. Загрязнение проявляется в повышенных содержаниях нитратов, нитритов, реже хлоридов и сульфатов.

Таблица 2.6.2

Показатели  водоотведения животноводческого хозяйства Петровского  сельского поселения (ОАО «Институт «Татводпроект»)

| Наименование хозяйств | Специали-зация | Количество голов | Водоотведение, м3/сут | Всего водоотведение, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Семеневод» | Молодняк Молочные Мясные | 76 456 228 | 2,28 45,60 12,54 | 75,42 |
|  | Свиньи | 600 | 15,00 |  |

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашке земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. Навоз, как правило, складируется на территории ферм в ямы или отстойники, при наполнении вывозится на поля. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что еще больше ухудшает санитарную обстановку.

Однако по материалам «Проекта зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульма и Бугульминского района» (2007) концентрации основных нормируемых компонентов в поверхностных водах находятся в допустимых пределах. По составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, иногда кальциево-магниевые или смешанного катионного состава. Минерализация в подавляющем большинстве проб не превышает 500 мг/л, а в 70 % случаев - менее 450 мг/л.

### 2.6.3. Земельные ресурсы и почвы. Отходы производства и потребления

Специфика сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда– значительная часть его приходится на земли категории «сельскохозяйственного назначения».

В силу сельскохозяйственной специфики поселения основной проблемой состояния почвенного покрова и земельных ресурсов являются эрозионные процессы.

Хозяйственная деятельность человека оказывает значительное отрицательное воздействие на состояние почв. Одна из основных причин деградации почв – эрозия. Причины физического разрушения почв – специфика ландшафта природно-климатических зон и интенсивное ведение сельского хозяйства, что приводит к необратимым процессам потери естественного плодородия почв, прежде всего, посредством водной и ветровой эрозии.

Наличие заброшенных карьеров способствует разрушению почв. В д. Сосновка имеется недействующий карьер, рекультивационные работы на котором до настоящего времени не проведены.

Вредное воздействие на состояние земель оказывает ряд других факторов, прежде всего, это техногенное загрязнение земель: засоление, загрязнение пестицидами, радионуклидами, нефтепродуктами, сточными водами, отходами производства и потребления и разрушение в ходе проведения землеройных работ при прокладке труб.

Загрязнение почв представляет особую опасность и с точки зрения накопления вредных веществ (в частности, тяжелых металлов) в плодах и овощах (часть усадебных участков жителей поселения располагается в СЗЗ).

Склад горюче-смазочных материалов (санитарно-защитная зона – 100 м), расположенный рядом с МТП, является источником загрязнения почв сажей, мазутом и другими веществами.

Еще одним из источников загрязнения окружающей среды являются отходы, неизбежно возникающие при проживании значительного числа людей на ограниченной территории. Несвоевременное удаление бытовых отходов, неправильное или недостаточное их обезвреживание может привести не только к ухудшению санитарного состояния территории, но и вызвать болезни и даже эпидемии.

Таблица 2.6.3

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора в 2009 г.

(ОАО «Институт «Татводпроект»)

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
| Петровское СП | 1077,0 |
| Петровка | 778,5 |
| Берлек | 85,5 |
| Коробково | 36,0 |
| Сосновка | 70,5 |
| Сула | 106,5 |

Бытовые отходы централизованно 1 раз в неделю вывозятся на полигон ТБО г. Бугульмы. Полигон эксплуатируется с 2004 г. и рассчитан на прием ТБО до 2019 г. Общая площадь полигона составляет 10,44 га, вместимость полигона – 449 тыс. м3, мощность – 27813 т/год (Государственный доклад…, 2009). Собственником полигона является МУП «Горжилуправление-Управляющая компания».

Опасность с точки зрения загрязнения почв представляют места утилизации биологических отходов – скотомогильники и сибиреязвенные захоронения. По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Бугульминского муниципального района и г. Бугульмы, на территории поселения в 1,5 км от северо-западной границы с. Петровка имеется биотермическая яма, в 1,2 км от западной границы д. Коробково расположен сибиреязвенный скотомогильник.

Согласно действующим санитарным правилам и нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (это объекты I класса опасности). В этих пределах запрещено размещение любых объектов и проведение работ, связанных с изъятием и выемкой грунта.

В санитарно-защитной зоне скотомогильника расположены свиноферма, пашни, пастбища, автодорога, т.е. скотомогильник не воздействует на жилые участки. Для возможности использования территорий, расположенных в санитарно-защитной зоне скотомогильников, необходимо проведение мероприятий по локализации их воздействия.

В связи с этим возможны несколько вариантов решения проблемы местоположения скотомогильников:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- перенос несибиреязвенного скотомогильника;

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом;

нанесение на опорный план границ скотомогильников;

обваловка скотомогильников по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина поверхности должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Согласно письма Главного управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан № 01-09-1218 от 11.02.2010 г. и Инструкции о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агрогидромелиоративных и других земляных работ, утвержденной Министерством сельского хозяйства РСФСР 3.05.1971 г. №23-95, перенос несибиреязвенного скотомогильника возможен с соблюдением следующих правил:

все работы должны быть максимально механизированы;

выемка грунта территории скотомогильника должна производиться на глубину 3 м;

при переносе почвы и останков животных из скотомогильника и то, и другое по мере извлечения смачивается (для предупреждения распыления и частичного обезвреживания) 20 % раствором хлорной извести и во влажном виде грузится на самосвалы, сверху покрывается брезентом, также смоченным раствором хлорной извести;

перезахоронение останков животных и грунта производится в специальные траншеи глубиной не менее 3 м, вырытые на участках, согласованных с органами Роспотребнадзора и госветслужбы района. С ними же согласовывается маршрут движения и график его обеззараживания. Траншея должна быть вырыта с таким расчетом, чтобы машины с зараженным грунтом подъезжали с одной стороны, а вынутый из траншеи чистый грунт для засыпки находился по другую сторону траншеи;

специально подготовленные рабочие, занятые на работах, должны быть иммунизированы против сибирской язвы и подлежат врачебному наблюдению в процессе работы и в течение 10 дней после окончания ее, а также инструктированы перед началом работ в отношении мер личной профилактики;

лица, занимающиеся перезахоронением грунта и останков животных, должны быть снабжены санитарно-защитной одеждой;

ежедневно по окончании работ санитарно-защитная одежда снимается рабочими на месте работы и подвергается дезинфекции 5-%мыльным раствором формальдегида в горячем состоянии (температура 70-80(С), маски сжигаются. Таким же образом дезинфицируется брезент, использованный для покрытия самосвалов;

рабочие инструменты, автомашины и экскаваторы не вывозятся за пределы скотомогильника и не используются для других целей до окончания работ по переносу его, по окончании работ подвергают дезинфекции.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме №0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Петровского сельского поселения насчитывается 6 кладбищ, два из которых, расположенные в северо-восточной части сельского поселения, не действуют. Общая площадь кладбищ составляет 1,7 га. В соответствии с санитарными правилами и нормами санитарно-защитные зоны сельских кладбищ составляют 50 м (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03), и это расстояние соблюдается. Следует отметить, что в нарушение установленных требований действующее кладбище д. Сосновка, а также 2 недействующих кладбища, расположены в пределах объединенных 2-3 поясов санитарной охраны водозабора «Сосновка».

### 2.6.4. Акустические факторы. Радиационно-гигиеническая обстановка и электромагнитные излучения

Шум рассматривается как один из наиболее распространенных и неблагоприятных факторов, загрязняющих окружающую среду.

Основными источниками шума в Петровском сельском поселении являются автомобильные дороги.

Ввиду отсутствия приборов для измерения шума ТО Управления Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском районе не осуществляет акустические замеры на территории Петровского сельского поселения. В связи с этим возможное шумовое воздействие автомобильных дорог было определено в соответствии с методикой, предложенной в методических рекомендациях «Гигиеническая оценка шумового режима территории жилой застройки и жилых помещений на этапах предупредительного санитарного надзора» (Закиев, 1997).

Так, ориентировочный уровень шума от автодорог IV категории может достигать 67 дБА, что превышает ПДУ шума на границе с жилой застройкой на 12 дБА и требует осуществления шумозащитных мероприятий.

Источниками электромагнитного излучения на рассматриваемой территории являются линии электропередач, проходящие в северо-восточной части поселения, мощностью 500 и 220 кВ.

Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль линий электропередач устанавливаются санитарные разрывы. На территории существующей застройки санитарные разрывы от линий электропередач соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Радиационная обстановка формируется в результате воздействия естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят свой вклад в уровень радиационного фона.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан радиационно-гигиеническая обстановка на территории сельского поселения характеризуется как стабильная и не отличается от уровня предыдущих лет (16 мкР/час).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

### 2.6.5. Состояние озелененных территории

В создании благоприятных гигиенических условий участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений в населенных пунктах Петровского сельского поселения не сформирована.

Лесные массивы территории сельского поселения, в основном, выделяются на водоразделах северо-восточной части поселения. Площадь леса в поселении составляет 4949,4  га, что составляет 39,8% от общей площади.

В структуре озелененных территорий поселения выделяются территории, занятые древесно-кустарниковой растительностью, не входящие в лесной фонд. Данные территории занимают 121,3 га (0,9 %).

Подводя итог и делая расчет, получаем следующую картину по системе озеленения Петровского сельского поселения:

Таблица 2.6.4

Существующие озелененные территории

| Зеленые насаждения | Площадь, га |
| --- | --- |
| Леса | 4949,4 |
| Иные насаждения: участки древесно-кустарниковой растительности пастбища, сенокосы кладбища Всего: | 121,3 1688,4 1,7 1811,4 |
| Итого по сельскому поселению | 8760,8 |

Что касается состояния зеленых насаждений, то местами отмечаются повреждения зеленых насаждений механическими воздействиями (строительством, прокладкой коммуникаций, технологической подрезкой деревьев под линиями электропередач и т.д.), а также поражения вредителями и болезнями, ведущими к ослаблению их жизнеспособности. Кроме этого, загрязнение среды (особенно автотранспортом) вызывает неспецифические ответные реакции у растений, выражающиеся в нарушении процессов метаболизма, нарушении пигментов и отмирании тканей. Самыми распространенными физиогномическими индикаторными признаками служат биогеохимические эндемии: хлороз и некроз различной формы и интенсивности.

В местах проведения массовых мероприятий (Сабантуй и т.п.) территории лесных и луговых участков также испытывают антропогенное воздействие (вытаптывание, захламление, механическое повреждение), носящее временный характер.

### 2.6.6. Особо охраняемые природные территории

В границах территории Петровского сельского поселения расположен Памятник природы «Татарско-Дымская поляна», находящийся в 4 км северо-западнее д. Суык-Чишма. Учредительные документы памятника природы – Постановление СМ ТАССР от 24.04.1989 г. № 167 и Постановление КМ РТ от 29.12.2005 г. № 644.

Памятник природы представлен участком луговой степи площадью 1,87 га на опушке лесного массива, расположенном на высоте 343 м над уровнем моря.

На территории ООПТ выявлены редкие виды растений, в т.ч. занесенные в Красную книгу РТ (см. раздел «Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир»).

Кроме вышеуказанного ООПТ на территории рассматриваемого сельского поселения расположены резервные земельные участки, планируемые под особо охраняемые природные территории – Коробковский склон, Суык-Чишминские остепненные склоны, урочище «Липовка».

Следует отметить, что на прилегающей территории к памятнику природы «Татарско-Дымская поляна» и резервируемый участок ООПТ урочище «Липовка» расположены нефтедобывающие скважины, санитарно-защитная зона которых составляет 300 м, в данном радиусе оказываются участки ООПТ.

Основными специфическими веществами, поступающими в атмосферный воздух от промыслового оборудования, являются предельные углеводороды и сероводород, а также оксид азота, диоксид серы, оксид углерода и сажа.

В местах расположения нефтяных скважин происходит локальное загрязнение почвы нефтепродуктами.

При нарушении герметизации нефтедобывающего оборудования может происходить загрязнение подземных вод нефтесодержащими веществами, также подобное загрязнение может происходить путем просачивания поверхностных стоков с территории нефтяных объектов в нижележащие грунты.

Загрязнение воздуха, воды и почвы приводят к ухудшению состояния растительности, выражающееся в появлении некрозов, хлорозов и др. негативных процессов на листьях деревьев, кустарников, вплоть до усыхания кроны. Уменьшается видовое разнообразие растительного мира.

Вышеупомянутые процессы актуальны при неисправном состоянии оборудования нефтедобывающих объектов и аварийных ситуациях. В «штатном» режиме соблюдение всех природоохранных условий работы в соответствии с системой экологически оптимального использования ресурсов недр и применении новейших технологий позволит минимизировать экологический риск.

Российский опыт освоения месторождений нефти можно признать положительным с экологической точки зрения, поскольку степень оказываемого воздействия на экосистемы минимальна и носит локальный характер, что доказывает возможность использования нефтяных ресурсов на особо охраняемой природной территории и ближайшем окружении.

### 2.6.7. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории необходима для решения задач природопользования, позволяет оценить потенциальные возможности осваиваемой территории.

Комплексная оценка, проведенная при разработке Схемы территориального планирования территории Бугульминского муниципального района, показала, что Петровское сельское поселение  - как оперативно-территориальная единица района - характеризуется условно благоприятными условиями для развития градостроительной деятельности, сельского хозяйства и для организации рекреационной деятельности.

Ограничением на градостроительство в Петровском сельском поселении выступают ООПТ, наличие объектов нефтедобычи, степень транспортной и инженерно-технической обеспеченности.

Условная благоприятность для развития сельского хозяйства в поселении связана с наличием ООПТ на его территории, наличием эродированных территорий, степенью инженерного обеспечения, наличием объектов нефтедобычи.

Рекреационный потенциал рассматриваемого поселения оценивается как условно благоприятный для его развития, т.к. в поселении низкое разнообразие ландшафтов, недостаточно развитая транспортная система. К тому же, Петровское сельское поселение является крайним южным поселением Бугульминского района, т.е. отдален от районного центра.

Таблица 2.6.5

Комплексная оценка территории Петровского сельского поселения для градостроительных целей

| OOПT | Леса | Пойма | Транспортная доступность и инженерно-техническая обеспеченность | Почвы | Эрозия | ПЗА | Полезные ископаемые | Санитар-но-защит-ные зоны | Распахан-ность | Сумма баллов | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 |

Таблица 2.6.6

Комплексная оценка территории Петровского сельского поселения для сельскохозяйственных целей

| OOПT | Леса | Пойма | Транспортная доступность и инженерно-техническая обеспеченность | Почвы | Эрозия | ПЗА | Полезные ископаемые | Санитар-но-защит-ные зоны | Распахан-ность | Сумма баллов | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 20 | 3 |

Таблица 2.6.7

Комплексная оценка территории Петровского сельского поселения для рекреационных целей

| Краевой эффект | Функциональное использование | Показатель ландшафта | Транспортная доступность | Санитарно-защитные зоны | Опасные природные процессы | ООПТ | Сумма баллов | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 |

## 2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории  Петровскогоо сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов;

- охранные зоны воздушных линий электропередач;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- земли лесного фонда;

- особо охраняемые природные территории;

- горные отводы месторождений полезных ископаемых;

- зоны природных ограничений;

- приаэродромные территории;

- мелиорируемые сельскохозяйственные угодья.

### 2.7.1. Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы

Санитарно-защитные зоны – это территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (2010 г.).

В соответствии с этой классификацией для объектов, расположенных на территории Петровского сельского поселения, установлены следующие размеры санитарно-защитных зон

- для объектов I-го класса - 1000 м;

- для объектов III-го класса - 300 м;

- для объектов IV-гo класса - 100 м;

- для объектов V-го класса - 50 м.

Сведения о санитарно-защитных зонах производственных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов, расположенных в Петровском сельском поселении, представлены в таблице 2.7.1 (см. также Карту зон с особыми условиями использования территории (существующее положение)).

Таблица 2.7.1

Сведения о санитарно-защитных зонах источников воздействия на окружающую среду Петровского  сельского поселения

| № по экспликации | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | Хозяйственные постройки | 50 |
| 3.1 | Ферма крупного рогатого скота ООО «Семеновод» | 300 |
| 3.2 | Машинно-тракторный парк | 300 |
| 3.3 | Склад горюче-смазочных материалов | 100 |
| 3.5 | Птицеферма ООО «Племптица» | 300 |
| 3.6 | Летние лагеря скота | 50 |
| 3.9 | Сельскохозяйственный склад (зерноток) | 50 |
|  | ГРП | 15 |
|  | Кладбища | 50 |
|  | Скотомогильник | 1000 |

Таблица 2.7.2

Режим использования территории санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны* | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона производственных и иных объектов | Не допускается размещение: жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания административного назначения, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, объекты торговли и общественного питания, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

Примечание: полный регламент использования территории санитарно-защитной зоны см. в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По данным Бугульминского райгосветобъединения на территории Петровского сельского поселения расположены скотомогильники – объекты I класса опасности, размер санитарно-защитных зон которых составляет 1000 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.) (табл. 2.7.3).

Таблица 2.7.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника запрещается: размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); запрещается размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны проходить ближе 50-300 м от скотомогильников. | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. Указанные материалы с результатами не менее чем годовых исследований загрязнения почвы и грунтовых вод химическими веществами и спорообразующими возбудителями сибирской язвы на границе скотомогильника и за его пределами в зоне жилой застройки, проведенных аккредитованной лабораторией, необходимо представить в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для рассмотрения и принятия решения. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от дорог устанавливаются санитарные разрывы, величины которых определяются в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Так, для автодорог, проходящих по территории Петровского сельского поселения, устанавливается санитарный разрыв в размере 50 м.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для ЛЭП, мощностью 500 кВ санитарный разрыв устанавливается в размере 30 м.

Режим использования санитарных разрывов совпадает с режимом использования санитарно-защитных зон (табл. 2.7.2).

### 2.7.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач

На территории Петровского сельского поселения проходят линии электропередач напряжением  220 и 500 кВ.

Размеры охранных зон воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971). Таким образом, охранная зона линий электропередач мощностью 220 кВ составляет  25 м, 500 кВ – 30 м.

Режим использования территорий охранных зон линий электропередачи представлен в следующей таблице.

Таблица 2.7.4

Режим использования территории охранных зон линий электропередач

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередачи запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

### 2.7.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы – территории на которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50 км - в размере 100 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Таким образом, водоохранная зона р. Сулы составляет 100 м, остальных водотоков - 50 м. Прибрежная защитная полоса устанавливается в размере 50 м, т.к. уклон берега составляет более 30. Береговая полоса устанавливается в размере 20 м для прудов и р. Сула и 5 м для всех  остальных водотоков.

Регламент использования территорий водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос описан в таблице 2.7.5.

Таблица 2.7.5

Режим использования территории водоохранных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | В границах водоохранной зоны запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранной зоны допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежной защитной полосы наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Закрепление на местности границ водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ |

### 2.7.4. Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Как уже говорилось в разделе «Оценка состояния водных ресурсов», из источников водоснабжения Петровского сельского поселения проведены расчеты зон санитарной охраны только для водозабора «Сосновка» («Проект зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульмы и Бугульминского муниципального района», 2007):

Таблица 2.7.6

| Водозабор | Количество скважин | Дебит водозабора, м3/сут | Расчетная мощность горизонта, м | Размеры зон санитарной охраны по поясам I,II,III (R, м), длина - ширина, площадь ЗСО (S, км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RI | RII | RIII |
| Сосновка | 1 | - (100) | 10 | 30 | 210 - 200 | 1100 - 1000 |

Необходима разработка проектов и проведение расчетов границ второго и третьего поясов остальных водозаборов. Режим их использования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02 (табл.2.7.7).

Таблица 2.7.7

Режим использования зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. Также в пределах II пояса запрещается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

### 2.7.5. Леса

На территории Петровского сельского поселения выделены леса двух категорий – защитные и эксплуатационные леса.

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. К ним относятся:

- леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования.

- ценные леса:

- леса, расположенные в лесостепной зоне.

К эксплуатационным относятся леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов представлены ниже.

Таблица 2.7.8

Регламенты использования земель лесного фонда

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса |
| 1 | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
| 1.1. | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, а также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. В зеленых зонах запрещается: использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линей электропередач, подземных трубопроводов. |  |
| 1.2. | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; |
| Эксплуатационные леса |
| 2 | Эксплуатационные леса | В эксплуатационных лесах допускается: заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; осуществление рекреационной деятельности; создание лесных плантаций и их эксплуатация; выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений; выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых; строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов; строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов; переработка древесины и иных лесных ресурсов; осуществление религиозной деятельности; использование, охрана, защита, воспроизводство лесов в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 2.7.6. Особо охраняемые природные территории

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия в Республики Татарстан действует система особо охраняемых природных территорий. В Петровском сельском поселении к ним относится памятник природы «Татарско-Дымская поляна». Кроме утвержденных памятников природы на территории сельского поселения расположены резервные земельные участки под особо охраняемые природные территории – Коробковский склон, Суык-Чишминские остепненные склоны, урочище «Липовка».

Таблица 2.7.9

Регламенты использования особо охраняемых природных территорий

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Памятник природы «Татарско-Дымская поляна» | Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. | Закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г. (ФЗ №33) |
|  | Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земельных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятников природы регионального значения возмещаются за счет средств бюджета Республики Татарстан, а также средств внебюджетных фондов. |  |
| Резервные земельные участки под особо охраняемые природные территории | На территории резервных земельных участков, планируемых под особо охраняемые природные территории, запрещается: распашка земель (кроме пашни); взрывные работы; приватизация предприятий (объектов) государственной собственности, кроме территорий населенных пунктов; проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания и разработка полезных ископаемых; строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций (кроме территорий населенных пунктов); На территории резервных земельных участков, планируемых под особо охраняемые природные территории, ограничиваются: рубки главного пользования (с переутверждением в установленном порядке расчетной лесосеки); сдача в аренду, отвод земли с МЭПР РТ. Иная хозяйственная деятельность разрешается только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы | Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.10.2000 г. № 730 |

### 2.7.7. Горные отводы месторождений полезных ископаемых

Согласно ст. 7 №27-ФЗ «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

В соответствии со ст.22 ФЗ «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст. 25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

### 2.7.8. Зоны природных ограничений

Неблагоприятными инженерно-геологическими процессами, получившими развитие на территории Петровского сельского поселения, являются эрозионные процессы.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Таблица 2.7.10

Регламенты использования территорий распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | При проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам, должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходим постоянный надзор за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |

### 2.7.9. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

На территории Петровского сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые, сельскохозяйственные угодья общей площадью 40,7 га. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Любая деятельность на мелиорируемых землях должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

  - с установлением или изменением черты поселений;

  - со строительством дорог, линий электропередач, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

  - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

  - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

### 2.7.10. Приаэродромная территория

На территории Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района расположен аэропорт «Ак Барс Аэро» (Бугульминское авиапредприятие).

Петровское сельское поселение находится в 22 км от аэропорта и часть поселения входит в его приаэродромную территорию.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Бугульминского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района с учетом прогноза общей численности населения Бугульминского района, предоставленного Министерством экономики Республики Татарстан.

Генеральный план Петровского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанный в рамках Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Петровского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2020 г.) составит 625 чел., на расчетный срок (2035 г.) – 586 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Петровского сельского поселения, чел.

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Петровское СП, в том числе | 649 | 625 | 617 | 600 | 586 |
| с.Петровка | 475 | 458 | 452 | 439 | 429 |
| д.Берлек | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 |
| д.Коробково | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 |
| п.Сосновка | 42 | 40 | 40 | 39 | 38 |
| п.Сула | 61 | 59 | 58 | 56 | 55 |

Таблица 3.1.2

Предполагаемая численность детей и подростков, человек

| Наименование | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- |
|  | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. | 1-6 л. | 7-15 л. | 16-17 л. | 7-17 л. |
| Петровское СП, в том числе | 38 | 47 | 14 | 60 | 36 | 44 | 14 | 58 |
| с.Петровка | 36 | 34 | 7 | 41 | 34 | 32 | 7 | 39 |
| д.Берлек | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| д.Коробково | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| п.Сосновка | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| п.Сула | 0 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 |

## 3.2. Экономическое развитие

При определении  направления развития Петровского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития  Республики Татарстан, Бугульминского муниципального района региональные и федеральные отраслевые программы.

Но отсутствие Программы социально-экономического развития  Петровского сельского поселения, статистической отчетности  затрудняет определение перспектив развития поселения. Поэтому генеральным планом предлагается мероприятие местного значения (поселения) – разработка  программы социально-экономического развития Петровского сельского поселения.

### 3.2.1. Минерально-сырьевой комплекс

В соответствии с основными направлениями экономического развития Республики Татарстан, разработка нефтяных месторождений в перспективе сохранится как одно из основных стратегических направлений развития добывающей промышленности Республики Татарстан.

Ухудшается структура запасов нефти: высокие темпы развития нефтяной промышленности обусловили быстрое истощение активных запасов.

Учитывая ситуацию, складывающуюся во внешней среде нефтедобывающих компаний, и ухудшающееся состояние природно-ресурсной базы и условий нефтедобычи, основными направлениями развития данного сектора в Бугульминском муниципальном районе являются:

  - стабилизация и повышение эффективности нефтедобычи;

  - внедрение новых технологий и методов повышения нефтеотдачи пластов, добычи и переработки высоковязкой нефти и природных битумов, снижения содержания серы в нефти и нефтепродуктах, переработки серы;

  - вовлечение в промышленное использование битумов и других природных ресурсов Республики Татарстан, в том числе возобновляемых, добыча нетрадиционных материально-сырьевых ресурсов;

  - развитие сектора малых нефтедобывающих компаний с повышением степени координации их деятельности, в том числе со стороны государства;

  - реализация стратегии углубления переработки нефти с выпуском нефтепродуктов и сырья для нефтехимических предприятий.

Данное развитие возможно только в условиях активного научного поиска и освоения эффективных инновационных технологических решений в области нефтедобычи. Таким образом, к перспективным направлениям развития следует отнести более рациональное использование имеющегося научно-производственного (геологоразведка, трансферт технологий в области нефтепереработки и нефтедобычи) и образовательного потенциала.

Промышленных разработок нерудных полезных ископаемых на территории Петровского сельского поселения Схемой территориального планирования  Бугульминского муниципального района, генеральным планом  Петровского сельского поселения и иными программами и документами в дальнейшем не планируется.

### 3.2.2. Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района, генеральным планом Петровского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

### 3.2.3. Развитие агропромышленного комплекса

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района, генеральным планом Петровского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение объектов агропромышленного комплекса на территории поселения.

### 3.2.4. Развитие лесного комплекса

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района описываются мероприятия в целом по лесам Бугульминского лесничества.

Мероприятия в сфере лесного хозяйства включают в себя мероприятия по воспроизводству лесов, защите от пожаров, загрязнения (в том числе радиоактивными веществами) и иного негативного воздействия, а также защите от вредных организмов, охране и наращиванию площадей зеленых зон городов и населенных пунктов, а также включают ряд мероприятий деятельности других сфер, которые затрагивают  интересы лесного фонда и лесного хозяйства.

Иных мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Петровского сельского поселения, Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района и иными программами и документами на период расчетного срока реализации генерального плана не предусматривается.

## 3.3. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

Так, на основании данных, предоставленных Исполнительным комитетом Петровского сельского поселения, жилищное строительство за последние годы составило 1 индивидуальный жилой дом  в течении двух лет. В генеральном плане расчетный показатель ежегодного ввода жилья принимается равным 1 индивидуальный жилой дом средней площадью 80 кв.м, площадь одного участка – 0,15 га.

Таким образом, учитывая данную тенденцию, за период реализации генерального плана потребуется 3,75 га территории под индивидуальное жилищное строительство.

Площадки нового жилищного строительства  в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бугульминского района предлагаются в д.Сула, д.Коробково, д.Берлек. В генеральном плане 3,75 га территории предлагается отвести под новое жилищное строительство в соответствие с расчетами генерального плана, а 7,1 га использовать в качестве территории перспективного жилищного строительства в с.Петровка.

На первую очередь (до 2020 г.) реализации генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в деревнях Сула, Коробково и Берлек предусмотрено 1,5 га территории.

В течение расчетного срока (2021-2035гг.) генерального плана в с.Петровка под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено 2,25 га территории.

Увеличение общей площади жилого фонда Петровского сельского поселения произойдет на 2,0 тыс.кв.м.

Новое жилищное строительство и замена ветхого жилья будет осуществляться силами застройщиков, в т.ч. с использованием различных схем финансирования (средства застройщиков, ипотека, в.т.ч. социальная ипотека, субсидии льготным категориям застройщиков,  программы по закреплению на селе молодых специалистов и т.д.).

Помимо нового жилищного строительства генеральным планом Петровского сельского поселения также предусматривается капитальный ремонт муниципального жилищного фонда, расположенного в с. Петровка, д.Сула, д.Коробково, д.Сосновка, общей площадью 5182,3 кв.м.

Таблица 3.3.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Петровского сельского поселения

| Вид застройки | Существующее положение | Первая очередь (2011-2020гг) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. | Общая площадь жилья (тыс.кв.м.) | Новое жилищное строительство за период, тыс.кв.м. |
| Петровское СП, в т.ч.: | 15,1 | 15,9 | 0,8 | 17,1 | 1,2 |
| - многоквартирная застройка | 5,2 | 5,2 | - | 5,2 | - |
| - усадебная застройка | 9,9 | 10,7 | 0,8 | 11,9 | 1,2 |

Таблица 3.3.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Петровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | д.Сула | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га / тыс.кв.м | - | 0,7 / 0,4 | + |  | Генеральный план Петровского СП |
| 2 | д.Коробково | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га / тыс.кв.м | - | 0,4 / 0,2 | + |  | Генеральный план Петровского СП |
| 3 | д.Берлек | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га / тыс.кв.м | - | 0,5 / 0,2 | + |  | Генеральный план Петровского СП |
| 4 | с.Петровка | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га / тыс.кв.м | - | 2,25 / 1,2 |  | + | Генеральный план Петровского СП |
| 5 | с.Петровка, д.Коробково, д.Сосновка, д.Сула | существующий жилой фонд | Капитальный ремонт | тыс.кв.м | - | 5,2 | + | + | Генеральный план Петровского СП |

## 3.4. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Петровского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Петровском сельском поселении разработаны в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.4.1.

Учреждения образования

Действующие детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы полностью удовлетворяют прогнозируемые потребности населения в данных учреждениях, в период с 2011 по 2035 гг. необходимость в новом строительстве отсутствует.

Мероприятиями генерального плана Петровского сельского поселения, Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района предлагается реконструкция Петровской общеобразовательной школы, рассчитанной на 160 мест.

Внешкольные учреждения

Вследствие отсутствия внешкольных учреждений в поселении Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района и генеральным планом Петровского сельского поселения предлагается размещение новых учреждений дополнительного образования при образовательной школе в поселении общей мощностью 56 мест на первую очередь реализации генерального плана.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

Генеральным планом Петровского сельского поселения и Схемой территориального планирования нового строительства учреждений здравоохранения не планируется, так как население в полной мере обеспечено данными видами услуг.

Культурно - досуговые учреждения

Введение новых объектов культуры генеральным планом не предлагается. Существующие сельские дома культуры в Петровском сельском поселении полностью удовлетворяют требуемые нормативные потребности.

Плоскостные спортивные сооружении, бассейны

Имеющиеся спортивные сооружения полностью удовлетворяют прогнозируемые потребности населения в учреждениях спорта. Согласно мероприятиям Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района строительство новых плоскостных сооружений, бассейнов в Петровском сельском поселении  не предусмотрено.

Спортивные учреждения

Схемой территориального планирования предлагается реконструкция спортивного зала при общеобразовательной школе в с.Петровка с увеличением мощности на 57 кв.м.

Предприятия бытового обслуживания

Размещение предприятий бытового обслуживания в населенных пунктах с небольшой численностью населения  экономически нецелесообразно. Генеральным планом предлагается разместить предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих места в с.Петровка на первую очередь реализации генерального плана.

Предприятия торговли

Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района, на первую очередь предусмотрено строительство магазинов, общей торговой площадью 107 кв.м. в с.Петровка, д.Берлек, д.Сула, а в деревнях Сосновка и Коробково будет организован подвоз товаров первой необходимости с помощью автомагазинов.

Кладбища

Существующие в поселении кладбища полностью удовлетворяют прогнозные потребности населения в данных услугах.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Петровском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.4.2

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Петровского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существую-щее положение | Норма | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расч. Срок | 1 очередь | Расч.срок | 1 очередь | Расч.срок |
|  |  |  |  | (2020г.) | (2035г.) | (2011г.-2020г.) | (2021г.-2035г.) | (2011г.-2020г.) | (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | место | 20 | 30% детей в возрасте 1-6 лет * | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Общеобразова-тельные школы | место | 160 | 100% детей 7-15 лет, 75% детей 16-17 лет | 58 | 55 | 160 | 160 | 0 | 0 |
| Внешкольные учреждения | место | 0 | 120% от школьников | 56 | 53 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| Больницы | койка | 0 | 13,47 коек на 1000 чел. | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 24 | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 11 | 11 | 24 | 24 | 0 | 0 |
| Станции СМП | автомобиль | 0 | 1 автомобиль на 10000 чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Аптеки | объект | 0 | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Спортивные залы | кв.м. пола | 162,0 | 350 кв.м. на 1000 чел. | 219 | 205 | 162 | 162 | 57 | 0 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 3 362 | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 1218 | 1142 | 3 362 | 3 362 | 0 | 0 |
| Бассейны | кв.м. зерк. в. | 0 | 75 кв.м. на 1000 чел. | 47 | 44 | 0 | 0 | 47 | 0 |
| Клубы, Дома культуры | место | 204 | 1 очередь-150 мест, расч.срок - 150 мест | 150 | 150 | 204 | 204 | 0 | 0 |
| Библиотеки | экземпляров | 8 400 | 8 экз. на 1 жителя | 5000 | 4688 | 8 400 | 8 400 | 0 | 0 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 81 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 188 | 176 | 81 | 81 | 107 | 0 |
| Предприятия общепита | место | 0 | 40 мест на 1000 чел. | 25 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | 0 | 7 раб.мест на 1000 чел. | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Отделения связи | объект | 1 | по расчетам | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Полиция | чел. | 1 | 1 участковый на 3-3,5 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отделения банков | опер.касса | 0 | 1 на 10-30 тыс.чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Общественные уборные | прибор | 0 | 1 прибор на 1000 чел. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Кладбище | га | 6,10 | 0,24 га на 1000 чел. | 0,150 | 0,141 | 6,03 | 6,03 | 0 | 0 |

* - в качестве нормативного показателя принимается фактическое количество детей в данных учреждениях, от общей численности детей дошкольного возраста

Таблица 3.4.3

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Петровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Учреждения общего образования |
|  | с.Петровка | Петровская СОШ | реконструкция | мест | 160 |  | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
| Учреждения дополнительного образования |
|  | с.Петровка | Кружок детского творчества при школе | Организация учреждения | мест |  | 56 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
| Бытовое обслуживание населения |
|  | с.Петровка | Предприятие бытового обслуживания | Новое строительство | Раб.мест |  | 4 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Спортивные залы |
|  | с.Петровка | Спортзал СОШ | Реконструкция с увеличением мощности | кв. м. | 162 | 57 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
| Предприятия торговли |
|  | с.Петровка | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 74 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
|  | д.Берлек | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 15 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
|  | д.Сула | предприятия торговли | Новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 18 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |
|  | д.Сосновка, д.Коробково | предприятия торговли | подвоз товаров первой необходимости при помощи передвижных средств торговли, организация предприятий торговли | кв. м. торговой площади |  |  | + | + | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Петровского СП |

## 3.5.  Развитие транспортной инфраструктуры Петровского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Петровского сельского поселения» в составе Генерального плана Петровского сельского поселения Бугульминского муниципального района является разработка мероприятий направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики  поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

3.5.1.  Мероприятия по развитию внешнего транспорта

Планируемый транспортный каркас Петровского сельского поселения формируется из автомобильных дорог регионального и местного значения.

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Петровского сельского поселения (таблица 3.6.1):

- введение в эксплуатацию к 2018г платной скоростной автомагистрали «Альметьевск – М5» (участка магистрали «Шали – Сорочьи Горы – Алексеевское – Альметьевск – М5») в составе проектного автодорожного коридора «Балтика – Китай».

- капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения "Бугульма-Уральск"-Надеждино-Сула". Мероприятие планируется на первую очередь (до 2020 г).

- капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения "Базаровка-Татарская Дымская"-Берлек". Мероприятие планируется на первую очередь (до 2020 г). (таблица 3.5.1).

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог

Таблица 3.5.1

| № п/п | Наименование | Вид работ | Категория | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | 2010 -2020 гг. | протяженность, км | 2021-2035 гг. | протяженность, км |
| Дороги регионального значения |
| 1 | «Альметьевск - М5» | строительство | I | + | 11,8 | - | - |
| 2 | "Бугульма-Уральск"-Надеждино-Сула". | капитальный ремонт | IV | + | 3,2 | - | - |
| 3 | "Базаровка-Татарская Дымская"-Берлек" | капитальный ремонт | IV | + | 0,4 | - | - |

3.5.2. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства в селе Петровка (адм.центр), деревне Берлек, деревне Коробково, деревне Сосновка, деревне Сула и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в  селе Петровка (адм.центр), деревне Берлек, деревне Коробково, деревне Сосновка, деревне Сула (таблица 3.5.2).

Таблица 3.5.2

| Населенный пункт | Вид мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | новое строительство (км) | реконструкция (км) | Iочередь 2011-2020г. | расчетный срок 2021-2035г. |
| с. Петровка | 1,5 | 5 | + | - |
| д. Берлек | 1,1 | 3,4 | + | - |
| д. Коробково | 0,7 | 1 | + | - |
| д. Сосновка | 0,3 | 0,7 | + | - |
| д. Сула | 0,6 | 1,5 | + | - |

## 3.6. Мероприятия по инженерному благоустройству территории

3.6.1. Мероприятия по борьбе с эрозионными процессами

Мероприятия по борьбе с речной эрозией на территории Петровского сельского поселения необходимо предусмотреть в границах населенных пунктов, которые расположены по берегам рек.

В результате подмыва берегов происходит отторжение земляных масс, что приводит к изменению русла, обмелению рек и их заиливанию.

Прекращению процессов берегового обрушения на незастраиваемых участках, в пределах сельских населенных пунктов будет способствовать укрепление или создание береговых откосов с защитой от разрушения древесно-кустарниковыми насаждениями, каменной наброской, а в некоторых случаях и ж/бетонными плитами, или устройством пологих неукрепленных откосов с использованием их как пляжей в зонах отдыха.

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с речной эрозией занесены в таблицу 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Мероприятия по борьбе с речной эрозией

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Петровка | Речная эрозия | Укрепление береговых откосов, устройство пляжной зоны |
| 2 | д.Сула | - // - | - // - |
| 3 | д.Коробково | - // - | - // - |
| 4 | д.Сосновка | - // - | - // - |

Выбор берегоукрепительных мероприятий по конкретным участкам берегов должен быть произведен на основании детальных исследований.

При расположении оврага на застроенной территории могут быть проведены мероприятия по борьбе с овражной эрозией: устройство нагорных канав вокруг овражной сети, водостоков с перепадами для упорядочения стока в овраге, укрепление дна и откосов. Благоустройство овражных территорий может быть достигнуто террасированием и уполаживанием откосов оврага, засыпкой его узкой части, защитным озеленением – одерновкой склонов, посадкой кустарников и деревьев. Растения защищают почвы от смыва и уменьшают скорость течения воды.

Предупредительными мерами по образованию оврагов является охрана имеющегося на склонах травянистого покрова и искусственное укрепление в виде облесения и запруживание оврагов. Окультуривание оврагов позволяет использовать их в хозяйственных целях.

Следует иметь в виду, что борьба с оврагом должна производиться в пределах всего его водосборного бассейна; только при таком методе проведения инженерно-мелиоративных мероприятий можно получить эффективные результаты.

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с овражной эрозией занесены в таблицу 3.6.2.

Таблица 3.6.2

Мероприятия по борьбе с овражной эрозией

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Петровка | Овражная эрозия | Планировочные, водозащитные |

Эрозионные процессы в своем развитии могут достигать больших значений и наносить значительный ущерб, в связи с чем необходимо проведение постоянных мониторинговых исследований за их развитием, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии.

3.6.2. Мероприятия по борьбе с подтоплением

Мероприятия по борьбе с подтоплением необходимо предусматривать в нижней части склонов рек, протекающих по территории населенных пунктов Петровского сельского поселения.

Развитие процессов подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

Развитие процесса подтопления на застроенных территориях определяется тремя основными закономерностями: общим направлением процесса изменения уровня грунтовых вод, скоростью этого процесса и характером сезонных и многолетних колебаний. Данные закономерности должны учитываться при отнесении территории к той или иной категории по подтоплению и формировании расчетной схемы для прогноза процесса. Строительство новых объектов рекомендуется вести вне зоны подтопления.

В случае необходимости использования подтапливаемых территорий в населенных пунктах возникает необходимость проведения инженерных мероприятий по предохранению этих территорий от подтопления. К таким мероприятиям относятся: подсыпка территории до незатопляемых отметок, обвалование затопляемой территории. При проектировании защитных сооружений необходимо установить отметки высоких горизонтов воды реки различной повторяемости по данным многолетних гидрометрических наблюдений. Расчетная высота наивысшего горизонта воды устанавливается особым заданием в зависимости от характера использования территорий, защищаемых от подтопления.

Подсыпка территории до незатопляемых отметок является наиболее простым в строительстве и эксплуатации и эффективным инженерным мероприятием. Применение этого мероприятия целесообразно при небольших размерах защищаемой территории и при небольшой высоте подсыпки (1 – 1,5м). Особенно выгодна подсыпка территории в тех случаях, когда она может быть произведена с применением гидромеханизации (например, рефулирования грунта за счет улучшения русла реки). Подсыпанная территория в зависимости от ее местоположения в населенном пункте может быть использована под застройку или парк.

Рекомендуемые мероприятия по борьбе с подтоплением занесены в таблицу 3.6.3.

Таблица 3.6.3

Мероприятия по борьбе с подтоплением

| № п/п | Местоположение | Опасные природные процессы | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Петровка | подтопление | Подсыпка территории |
| 2 | д.Сула | - // - | - // - |
| 3 | д.Коробково | - // - | - // - |
| 4 | д.Сосновка | - // - | - // - |
| 5 | д.Берлек | - // - | - // - |

В любом случае инженерная подготовка территории для строительства объектов в зоне подтопления может серьезно повысить стоимость возводимого объекта.

3.6.3.Мероприятия по защите дорог от заносов

Мероприятия по защите дорог от заносов на территории Подгорненского сельского поселения рекомендуется предусматреть на участке дороги, проходящей от н.п.Сула в западном направлении.

Вся система мероприятий по зимнему содержанию автомобильных дорог выстраивается таким образом, чтобы обеспечить нормальные условия для движения автотранспорта при максимальном облегчении и удешевлении выполняемых работ. Для выполнения этих задач осуществляют:

- защитные меры по предотвращению образования снежных заносов путем устройства постоянных или временных средств снегозащиты;

- профилактические меры, цель которых - не допустить образования зимней скользкости на дорожном покрытии от проходящего транспорта;

- меры по удалению снежных и ледяных образований на дороге и уменьшению их воздействия на автомобильное движение;

-освещение дорог в темное время суток.

Защита дорог от снежных заносов осуществляется с помощью постоянной или временной снегозащиты.

К постоянной снегозащите относят снегозащитные лесополосы и постоянные заборы.

К временной - снегозадерживающие щиты, снежные траншеи, валы и т.д.

Постоянные снегозадерживающие устройства следует проектировать на расчетный объем снегоотложений к концу зимнего периода. Временные снегозащитные устройства следует проектировать на расчетную метель, так как после отработки временной снегозащиты предусматривается ее восстановление.

По принципу воздействия на снеговетровой поток снегозащитные устройства подразделяют на:

- снегозащитные средства снегозадерживающего действия, которые работают по принципу задержания метелевого снега на подступах к дороге;

- снегозащитные средства снегопередувающего действия, увеличивающие скорость ветра снеговетрового потока и способствующие переносу снега через дорогу (снегопередувающие заборы);

- снегозащитные средства, полностью изолирующие объекты от попадания снега (галереи и тоннели).

Наибольшее распространение на автомобильных дорогах получили устройства снегозадерживающего действия.

Наиболее надежным, экологически оправданным видом защиты снегозадерживающего действия являются снегозащитные лесные полосы.

Снегозащитная полоса должна иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Обязательным элементом каждой полосы должна быть густая двухрядная кустарниковая опушка.

Расстояние от бровки земляного полотна до придорожной снегозащитной полосы, ширина лесных полос и величина разрывов между полосами при объемах снегоприноса до 250 м3/м определяются по табл. 3.6.4.

Таблица 3.6.4

Размещение лесных полос в зависимости от объема снегоприноса

| Расчетный объем снегоприноса, м3/м | Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м | Ширина разрыва между лесонасаждениями, м | Ширина полос отвода земель для лесонасаждений, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-25 | 15-25 | - | 4 |
| 50 | 30 | - | 9 |
| 75 | 40 | - | 12 |
| 100 | 50 | - | 14 |
| 125 | 60 | - | 17 |
| 150 | 65 | - | 19 |
| 200 | 70 | - | 22 |
| 250 | 50 | 50 | 2×14 |

При большой длине снегозащитной полосы, создаваемой на сельскохозяйственных угодьях, необходимо предусматривать технологические разрывы по 10-15 м через каждые 800-1000 м для прохода сельскохозяйственных машин.

В случае невозможности размещения на прилегающих к автомобильной дороге землях постоянных средств снегозащиты или при невозможности усиления существующих, а также во всех случаях, когда это экономически оправдано, следует использовать временные снегозадерживающие устройства; снегозадерживающие щиты, траншеи, снежные стенки и т.д.

Они могут применяться в качестве защиты дорог от снежных заносов и как средство усиления посадок или заборов.

Щиты по возможности следует ставить по верху возвышений (бугров, валов), избегая понижений.

В периоды с длительными и интенсивными метелями, во время которых перестановка щитов затруднена, щитовые линии ставят в два, три и более рядов. При устройстве многорядных щитовых линий достаточно переставлять только полевой ряд щитов.

Многорядные щитовые линии целесообразно формировать из щитов разной просветности. Ближайшие к полю линии формируются из щитов с менее густой решеткой, а ближайший к дороге ряд - из щитов с более густой решеткой.

Если объем снегоприноса от расчетной метели меньше объема снега, задерживаемого защитой (однорядной, двухрядной и т.д.), то производится перестановка щитов в течение зимнего периода при исчерпании их снегосборной способности.

В периоды с интенсивными метелями (при объемах снегоприноса до 120 м3/м) целесообразно применять устройства с изменяющейся просветностью, плотность конструкции которых увеличивается пропорционально силе ветра при метели.

При объемах снегоприноса до 75 м3/м можно применять временные пространственные снегозащитные средства (ВПС), изготавливаемые из полимерных материалов и сетки на полимерной основе.

Большое распространение при защите автомобильных дорог от снежных заносов получили устройства из снега.

Наиболее распространенными видами устройств, создаваемых из снега, являются снежные траншеи.

Траншеи могут применяться как самостоятельное средство защиты - на дорогах IV-V категорий или в сочетании с другими средствами (насаждениями, заборами, щитами), чтобы усилить снегозадерживающее действие и повысить надежность снегозащитных линий на дорогах I, II, III категории.

Выбор того или иного метода защиты дорог от снежных заносов зависит от интенсивности выпадения осадков, условий и значимости трассы, материального благополучия района.

3.6.4. Рекультивация нарушенных земель

Наиболее приемлемыми методами рекультивации нефтезагрязненных почв на сегодняшний день считаются биологические, так как они не наносят экосистеме больший вред, чем тот, который уже нанесен при загрязнении, и процесс очищения почвы происходит значительно быстрее по сравнению с другими методами рекультивации.

К биологическим методам рекультивации загрязненных земель относятся:

- фитомелиорация - устранение остатков нефти путем высева нефтестойких трав (клевер ползучий, щавель, осока), активизирующих почвенную микрофлору, которая является окончательной стадией рекультивации загрязненных почв;

- биоремидиация - применение нефтеразлагающих бактерий, при котором необходима запашка культуры в почву, периодические подкормки растворами удобрений почвы при условии ограниченной по глубине обработке и температуре.

Процесс рекультивации занимает в целом 2-3 сезона.

Разработка проектов рекультивации нарушенных земель должна проводиться с учетом следующих факторов:

- природных условий района (климатических, геологических, гидрологических, почвенных, вегетационных);

- расположения нарушенного (нарушаемого) участка;

- перспективы развития района разработок;

- фактического или прогнозируемого состояния нарушенных земель к моменту рекультивации (площади, формы техногенного рельефа, степени естественного зарастания, современного и перспективного использования нарушенных земель, наличия плодородного слоя почвы и потенциально плодородных пород, прогноза уровня грунтовых вод, подтопления, иссушения, эрозионных процессов, уровня загрязнения почвы);

- показателей химического и гранулометрического состава, агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.03-86;

- хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района размещения нарушенных земель;

- срока использования рекультивированных земель с учетом возможности повторных нарушений;

- охраны окружающей среды от загрязнения в соответствии с установленными нормами ПДВ и ПДК;

- охраны флоры и фауны.

Выбор направлений рекультивации определяется в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02-85.

Выделяются два уровня загрязнения:

- умеренное загрязнение, которое может быть ликвидировано путем активизации процессов самоочищения техническими (агротехническими) приемами (внесением удобрений, поверхностной обработкой и глубоким рыхлением и т.д.);

- сильное загрязнение, которое может быть ликвидировано путем проведения специальных мероприятий, способствующих созданию аэробных условий и активизации углеводородоокисляющих процессов.

Восстановление нарушенных земель после выработки карьеров выполняется, как правило, в два этапа: технический и биологический. На техническом этапе рекультивации следует выполнять работы по планировке выработанного пространства, формированию откосов бортов карьеров, снятию, транспортировке и нанесению плодородного слоя почвы и потенциально-плодородных пород на рекультивируемые земли, строительству подъездных автомобильных дорог, простейших гидротехнических и мелиоративных сооружений.

К биологическому этапу относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на возобновление флоры и фауны.

Разработку землевосстановительных мероприятий, выбор методов работ следует производить с учетом последующего использования земель в народном хозяйстве, геоморфологических условий местности, технологии добычных работ, хозяйственной деятельности и перспективы развития района.

При обосновании направлений рекультивации и отдельных видов последующего использования восстановленной территории в каждом конкретном случае необходимо учитывать такие природные факторы, как рельеф, геологию, почвы, климат, растительность, гидрологию. При этом особое внимание рекомендуется уделять инженерно-геологическим и гидрологическим условиям, составу и свойствам пород, слагающим отработанную поверхность. Кроме этого, учитываются экономико-географические, хозяйственные, социально-экономические и санитарно-гигиенические условия, технология и комплексная механизация строительных работ, сроки строительства объекта, экономическая целесообразность и социальный эффект рекультивации.

При определении затрат на технический этап рекультивации рекомендуется учитывать расходы на следующие виды работ: планировку (выравнивание) поверхности, выполаживание и террасирование откосов бортов карьеров; ликвидацию послеусадочных явлений; устройство въездов и дорог на рекультивируемых земельных участках; нанесение на спланированную поверхность почвенного слоя или потенциально плодородных пород; другие работы, предусмотренные проектом рекультивации земель в зависимости от характера нарушенных земель и целевого использования рекультивированных участков.

Нарушенные земли должны быть рекультивированы преимущественно под пашню и другие сельскохозяйственные угодья. В этом случае, рекультивация земель должна включать получение заключения агрохимической и санитарно-эпидемиологической служб об отсутствии опасности выноса растениями веществ, токсичных для человека и животных [ГОСТ 17.5.3.04-83].

Если рекультивация земель в сельскохозяйственных целях нецелесообразна, создаются лесонасаждения с целью увеличения лесного фонда, оздоровления окружающей среды или защиты земель от эрозии; при необходимости создаются рекреационные зоны и заповедники.

## 3.7.Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Петровского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время,  четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Петровского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Изменение границ населенных пунктов Петровского сельского поселения предусмотрено в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района.

Генеральным планом Петровского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Петровка.

В границу с.Петровка предлагается включение участков общей площадью 9,06 га из состава земель Петровского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

Расширение территории д. Берлек, д.Коробково, п.Сосновка и п. Сула генеральным планом не предусмотрено.

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.7.1

Перечень мероприятий по установлению границ населенных пунктов в Петровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Петровка | земли сельскохозяйствен- ного назначения | перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 9,06 | + | + | Генеральный план Петровского СП |

## 3.8. Мероприятия по охране окружающей среды

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

В связи с этим Генеральным планом Петровского сельского поселения предусматривается проведение комплекса градоэкологических мероприятий, направленных на формирование благоприятной окружающей среды, включающих:

- мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование системы озелененных территорий;

- защиту животного мира;

- обеспечение медико-экологического благополучия населения;

- организацию зон с особыми условиями использования территории.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района и утвержденных программ в области охраны окружающей среды Республики Татарстан

### 3.8.1. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

Генеральным планом Петровского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.8.1).

Таблица 3.8.1

Перечень мероприятий по и оптимизации размещения объектов и  организации зон с особыми условиями использования территорий

| №№ по ГП | Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Ферма крупного рогатого скота ООО «Семеновод» | 300 | Оптимизация объекта* с организацией СЗЗ до жилой застройки | Реконструкция фермы |
| 3.2 | Машинно-тракторный парк | 300 |  |  |
| 3.9 | Сельскохозяйственный склад (зерноток) | 50 | Проведение исследований атмосферного воздуха и измерений физического воздействия |  |
| 1.7 | Хозяйственные постройки | 50 |  |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |  |
|  | Нефтяная скважина у д. Сосновка | 300 | Мероприятия по обоснованию размера и организации режима территории санитарно-защитной зоны |  |
|  | Скотомогильники | 1000 | Для возможности использования территории СЗЗ скотомогильников предлагается 2 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников; 2. Перенос несибиреязвенного скотомогильника. |  |

*Оптимизация объекта – это проведение комплекса архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационно-административных мероприятий, направленных на сокращение размеров их санитарно-защитных зон.

- Архитектурно-планировочные мероприятия направлены на корректировку границы объекта для возможности создания санитарно-защитной зоны, а также на перепланировку территории с целью размещения основных источников воздействия на максимальном удалении от жилой застройки.

- Инженерно-технические мероприятия включают совершенствование технологических процессов - оснащение локальными очистными сооружениями, для ферм - биогазовой установкой для утилизации отходов животноводства и т.д.

- Организационно-административные мероприятия включают в себя разработку проекта санитарно-защитной зоны, направленного на установление фактического воздействия объекта, с проведением лабораторных исследований за состоянием атмосферного воздуха, почвы и грунтовых вод.

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории, расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильника и нефтедобывающей скважины у д. Сосновка.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Петровского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

- наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### 3.8.2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия включают:

- размещение объектов нового жилищного строительства с учетом господствующих ветров южных, юго-западных и западных направлений, а также с учетом экологических и санитарно-гигиенических требований;

- формирование защитного озеленения вдоль автодороги IV технической категории районного значения «Базаровка – Татарская Дымская», также дорог IV технической категории местного значения «Базаровка – Татарская Дымская» - Берлек, «Базаровка – Татарская Дымская» - Сосновка,  «Бугульма - Уральск» - Надеждино – Сула;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду (см. табл.3.8.1);

- реконструкция фермы ООО «Семеновод»;

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами древесно-кустарниковых насаждений (ель колючая, акация белая, жимолость татарская, клен пенсильванский, кизильник блестящий и др.).

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- осуществление перевода автотранспорта на газообразное топливо;

- приведение автотранспортных средств в соответствие экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5», регулирующим содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и в их санитарно-защитных зонах в населенных пунктах, а также в рекреационных зонах;

- разработку проектной экологической документации для фермы крупного рогатого скота и МТП;

- осуществление контроля за выбросами загрязняющих веществ от объектов нефтедобычи;

- формирование и реализация системы экологически оптимального использования ресурсов недр, основанной на соблюдении нефтедобывающим предприятием особых природоохранных условий работы, принятии проектных решений и применении технологий, позволяющих минимизировать экологический риск.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Петровского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### 3.8.3. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим генеральным планом Петровского сельского поселения предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- бурение 2-х новых скважин в с. Петровка, по одной скважине в д. Сосновка и д. Сула;

- замену насосного оборудования на водозаборе «Сосновка»;

- ремонт, замену водопроводных сетей в населенных пунктах Петровского сельского поселения;

- строительство канализационных сетей в с. Петровка;

- установку канализационных компактных очистных сооружений в с. Петровка производительностью 150-200 м3/сут;

- организацию поверхностного стока;

- оснащение ливневой канализации локальными очистными сооружениями;

- строительство локальных очистных сооружений на территории ферм;

- строительство сооружений ливневой канализации нефтепромысловых объектов;

- закрытие недействующих очистных сооружений у с. Петровка, рекультивация их территории.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- закрытие кладбища д. Сосновка, расположенного во 2-3 поясах санитарной охраны водозабора «Сосновка»;

- инвентаризация всех водопользователей Петровского сельского поселения;

- обследование и благоустройство существующих родников в соответствии с подпрограммой «Охрана и рациональное использование водных ресурсов» Концепции экологической безопасности Республики Татарстан (на 2007-2015 гг.);

- соблюдение водоохранного режима водных объектов поселения;

- внедрение современных методов водоподготовки и передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений;

- проведение расчетов поясов зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения сельского поселения (кроме водозабора «Сосновка») с последующим соблюдением их режима;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- организация мониторинга за состояние подземных вод в зоне санитарной охраны всех источников питьевого водоснабжения поселения с целью своевременного исключения внешнего негативного влияния на качество воды;

- обеспечение минимальным количеством воды питьевого качества, которое должно подаваться в период чрезвычайной ситуации по централизованным системам хозяйственно-питьевого водоснабжения или с помощью передвижных средств (ВСН ВК 4-90) должно составлять 18166 л (из расчета 31 л/сут на 1 чел.).

### 3.8.4.  Мероприятия по охране почв и санитарной очистке территории

В целях сохранения и защиты земель Петровского сельского поселения  генеральным планом от загрязнения запланирована реализация мероприятий, включающих:

- оптимизацию структуры агроландшафта;

- предупреждение эрозии почв при проведении мелиоративных работ;

- проведение мероприятий по борьбе с речной эрозией в населенных пунктах поселения, а также овражной эрозией в н.п. Петровка;

- восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых ядохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- рекультивация заброшенного карьера в д. Сосновка;

- очистка почв от нефтяных загрязнений;

- проведение диагностического обследования и состояния антикоррозионной защиты трубопроводов и резервуаров нефтедобычи;

- оснащение нефтегазодобывающего оборудования установками УЛФ;

- замена физически изношенных резервуаров и другого оборудования.

В целях снижения вероятности загрязнения территории Петровского сельского поселения отходами предлагается проведение мероприятий, включающих:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов с территорий частного жилого фонда и предприятий Петровского сельского поселения;

- организация специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- удаление твердых бытовых отходов контейнеровозами и складирование  на проектируемый в Зеленорощинском поселении межпоселенческий полигон ТБО (в 4,5 км от северной границы поселения) (по материалам Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района);

Таблица 28

Сведения о межпоселенческом полигоне ТБО, предлагаемом к строительству в Зеленорощенском  сельском поселении

(по материалам ОАО Институт «Татводпроект»)

| Сельские поселения муниципального района, обслуживаемые полигоном ТБО | Объем ТБО на расчетный срок (до 2035 гг.), м3 | Площадь полигона, га |
| --- | --- | --- |
| Акбашское СП, Зеленорощинское СП, Петровское СП, Вязовское СП | 121 671,6 | 1,5 |

- установку 7 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов на расчетный срок реализации Генерального плана: 3 шт. – в с. Петровка, по 1 шт. в остальных населенных пунктах, с организацией 6 контейнерных площадок;

- обессеривание нефтесодержащих промотходов;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация дифференцированного сбора и удаления мусора;

- при проектировании усадебной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда.

Отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при наличии заключения об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В области обращения с отходами животноводства предлагается удаление и складирование отходов животноводства на межпоселенческое навозохранилище закрытого типа, предлагаемое к строительству в Зеленорощинском сельском поселении (в 2,8 км к северо-западу от  границы поселения).

Таблица 29

Сведения о навозохранилище, предлагаемом к строительству в Зеленорощинском сельском  поселении

(по материалам ОАО Институт «Татводпроект»)

| Населенные пункты, обслуживаемые данным навозохранилищем | Объем навозохранилищ, т | Типовой проект |
| --- | --- | --- |
| Зеленая Роща, Вязовка, ж/д станция Акбаш, Петровка | 17 012,7 | 815-28 (секционное) |

Дополнительно предлагается оснастить животноводческие фермы биогазовой установкой для утилизации навоза.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны (переносу) несибиреязвенного скотомогильника (биотермической ямы);

- предусмотреть при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели обязательный отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву;

- запретить выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

### 3.8.5. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями местного значения по защите населения от негативных физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия, электромагнитного излучения и радиации.

Основными мероприятиями местного значения, позволяющими защитить жилую застройку от негативного шумового воздействия дороги «Базаровка – Татарская Дымская» в д. Сула и Коробково, являются:

- создание шумозащитного озеленения;

- звукоизоляция окон;

- использование акустических экранов.

При проведении шумозащитных мероприятий акустическое воздействие рассматриваемых объектов будет соответствовать установленной норме в 55 дБА на территории, прилегающей к жилым домам.

С учетом сложившейся ситуации и нормативных требований необходима организация и соблюдение санитарных разрывов вдоль линий электропередач.

Для защиты от радиационного воздействия при выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 3.8.6. Мероприятия по формированию системы озелененных и рекреационных территорий

На территории Петровского сельского поселения предлагается формирование системы озеленения, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие.

В зависимости от видов использования выделяются следующие категории озелененных территорий:

- озелененные территории общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха – скверы, бульвары, парки;

- озелененные территории специального назначения – кладбища, озеленение санитарно-защитных зон.

В целях организации мест отдыха населения на территории населенных пунктов Генеральным планом предложена организация озеленения общего пользования общей площадью 18,3 га. На каждого жителя в среднем будет приходиться по 312 м2 озеленения общего пользования  при норме 12 м2/чел.

В разрезе населенных пунктов поселения территории проектного озеленения будут иметь следующие показатели:

Таблица 30

Характеристика проектных озелененных  территорий

| Населенный пункт | Озеленение общего пользования, га | Озеленение специального назначения, га |
| --- | --- | --- |
| с. Петровка | 1,6 | 3,0 |
| д. Сула | 7,9 | 14,3 |
| д. Берлек | 3,4 | 5,8 |
| д. Коробково | 1,0 | 3,2 |
| д. Сосновка | 4,4 | 12,5 |
| Итого | 18,3 | 38,8 |

В целях рекреационного использования предлагается благоустройство береговой зоны пруда рядом с с. Петровка с организацией пляжа.

Важным мероприятием является и озеленение территорий санитарно-защитных зон, как это предложено в населенных пунктах рассматриваемого поселения, где озеленяются санитарно-защитные зоны ферм, нефтедобывающих скважин и других объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.

В целях защиты дорог от разрушительного воздействия поверхностного стока в границах поселения рекомендуется создавать противоэрозионное озеленение в виде плотного дернового слоя на прибровочной полосе обочин (0,5 м), откосах и в полосе отвода автомобильных дорог. Также предлагается организация зеленых полос шириной не менее 10 м с каждой стороны вдоль дороги «Базаровка – Татарская Дымская» в целях защиты выращиваемых сельскохозяйственных культур от загрязнения.

Таблица 31

Структура озелененных территорий Петровского сельского поселения

| Наименование класса | Площадь озеленения, га |
| --- | --- |
| Озеленение общего пользования | 18,83 |
| Озелененная территория специального назначения | 47,6 |
| - озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | 38,8 |
| - кладбища | 1,7 |
| - озеленение вдоль дороги регионального значения | 7,1 |
| Леса | 4949,4 |
| Кустарники | 121,3 |
| Пастбища, сенокосы | 1688,4 |
| Итого | 6825,53 |

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

Для выполнения защитных функций необходимо осуществлять посадку полос зеленых насаждений, обладающих густым ветвлением и плотностью крон, неподверженностью снеголому, хорошим порослевым возобновлением, быстрым ростом, газоустойчивостью.

### 3.8.7. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

### 3.8.8.  Мероприятия по оптимизации санитарно-эпидемиологического состояния территории и улучшения здоровья населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

- разработка и внедрение системы мониторинга выбросов и загрязнений атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон, вдоль дорог;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,

- контроль качества забираемых вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- подключение проектируемой застройки к системам централизованного водоснабжения;

- организация и очистка поверхностного стока территории поселения;

- предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, в том числе организация защитных зеленых насаждений и соблюдение охранных зон воздушных линий электропередач;

- планово-регулярная санитарная очистка территории;

- организация системы озеленения.

### 3.8.9.  Организация зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение)

Генеральным планом выделены зоны с особыми условиями использования территории, которые представлены в таблице  27 и отражены на соответствующей карте. Режим использования зон с особыми условиями использования территории см. в разделе 1.3.

Таблица 32

Сведения о размерах санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и охранных зон в Петровском сельском поселении

(проектное предложение)

| Объект | СЗЗ, м | Нормативный документ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы |
| Скотомогильники | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) | Организация зон с особыми условиями использования территории до момента реализации мероприятия по локализации воздействия скотомогильников |
| Нефтяные скважины | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 | Организация зоны с особыми условиями использования территории в границах СЗЗ нефтяной скважины у д. Сосновка до проведения мероприятий по обоснованию размеров и организации режима территории санитарно-защитной зоны |
| ООО «Племптица» | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Ферма крупного рогатого скота ООО «Семеновод» | до жилой застройки | Разработка проекта обоснования размера СЗЗ |  |
| МТП | до жилой застройки | Разработка проекта обоснования размера СЗЗ |  |
| Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Летние лагеря скота | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Сельскохозяйственный склад (зерноток) | до жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Хозяйственные постройки | до жилой застройки | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |  |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |  |
| Автодорога районного значения, IV категории «Базаровка – Татарская Дымская» | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| Автодороги местного значения, IV категории «Базаровка – Татарская Дымская» - Берлек, «Базаровка – Татарская Дымская» - Сосновка, «Бугульма - Уральск» - Надеждино - Сула | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |  |
| ГРП | 15 | СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы» |  |
| Охранные зоны |
| Высоковольтные линии электропередач: напряжением 500 кВ 220 кВ | 30 25 | ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередач напряжением свыше 1000 В |  |
| Водоохранная зона р. Сула | 100 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 N 74 |  |
| Водоохранные зоны других поверхностных водных объектов | 50 |  |  |
| Прибрежные защитные полосы | 50 |  |  |
| Береговая полоса р. Сулла и прудов | 20 |  |  |
| Береговые полосы других поверхностных водных объектов | 5 |  |  |
| I пояс зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения | 30 | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». |  |
| II пояс водозабора «Сосновка» | 210 - 200 | Проект зон санитарной охраны водозаборов г. Бугульмы и Бугульминского муниципального района |  |
| III пояс водозабора «Сосновка» | 1100 - 1000 |  |  |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Петровского сельского поселения, га

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Петровского сельского поселения, в т.ч.: | 12 449,04 | 100 | 12 449,04 | 100 |
| Территории населенных пунктов | 214,0 | 1,7 | 223,1 | 1,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| с.Петровка | 54,0 | 0,4 | 63,1 | 0,5 |
| д.Берлек | 33,0 | 0,3 | 33,0 | 0,3 |
| д.Коробково | 24,0 | 0,2 | 24,0 | 0,2 |
| д.Сосновка | 41,0 | 0,3 | 41,0 | 0,3 |
| д.Сула | 62,0 | 0,5 | 62,0 | 0,5 |
| Территории объектов производственного назначения | 11,3 | 0,1 | 11,3 | 0,1 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 32,7 | 0,3 | 32,7 | 0,3 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 7 029,8 | 56,5 | 7 015,7 | 56,4 |
| - пашни | 5 327,2 | 42,8 | 5 327,2 | 42,8 |
| в т.ч. орошаемые | 40,7 | 0,3 | 40,7 | 0,3 |
| - пастбища, сенокосы | 1 688,4 | 13,6 | 1 679,3 | 13,5 |
| - огороды | 14,2 | 0,1 | 9,2 | 0,07 |
| Земли лесного фонда | 4 949,5 | 39,7 | 4 949,5 | 39,7 |
| Территории под поверхностными водными объектами | 41,0 | 0,3 | 41,0 | 0,3 |
| Территории специального назначения, в т.ч.: | 7,6 | 0,06 | 7,6 | 0,06 |
| - кладбища | 6,1 | 0,04 | 6,1 | 0,04 |
| - скотомогильник | - | - | - |  |
| - СЗЗ озеленение | 1,5 | 0,02 | 1,5 | 0,02 |
| - полигоны ТБО | - | - | - |  |
| Иные территории | 163,14 | 1,3 | 168,14 | 1,4 |

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Петровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011 г.) | Первая очередь (2011- 2020 гг.) | Расчетный срок (2021- 2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 690 | 625 | 586 |
|  | с.Петровка | чел. | 502 | 458 | 429 |
|  | д.Берлек | чел. | 57 | 50 | 47 |
|  | д.Коробково | чел. | 21 | 18 | 17 |
|  | д.Сосновка | чел. | 52 | 40 | 38 |
|  | д.Сула | чел. | 58 | 59 | 55 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 15,1 | 15,9 | 17,1 |
|  | с.Петровка | тыс.кв.м | 6,5 | 6,5 | 7,7 |
|  | д.Берлек | тыс.кв.м | 1,9 | 1,92 | 1,92 |
|  | д.Коробково | тыс.кв.м | 1,5 | 1,52 | 1,52 |
|  | д.Сосновка | тыс.кв.м | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | д.Сула | тыс.кв.м | 3,9 | 3,94 | 3,94 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 0,8 | 1,2 |
|  | д.Сула | тыс.кв.м | - | 0,4 |  |
|  | д.Коробково | тыс.кв.м | - | 0,2 |  |
|  | д.Берлек | тыс.кв.м | - | 0,2 | - |
|  | с.Петровка | тыс.кв.м | - | - | 1,2 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | кв.м/чел. | 21,9 | 25,4 | 29,2 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 20 | 20 | 20 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 40 |
|  | - новое строительство |  | - | 40 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 160 | 160 | 160 |
|  | - новое строительство |  | - | 12 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлини-ческие учреждения, в т.ч. | пос./см. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 24 | 24 | 24 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч. | место |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 204 | 204 | 204 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.6 | Библиотеки | экземпл. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 8400 | 8400 | 8400 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.7 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м пола |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 162 | 162 | 219 |
|  | - новое строительство |  | - | 57 | - |
| 3.8 | Плоскостные сооружения | кв.м. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 3362 | 3362 | 3362 |
|  | - новое строительство |  | - | - | - |
| 3.9 | Предприятия розничной торговли, в т.ч. | кв.м торг.площ. |  |  |  |
|  | - существующие сохраняемые |  | 81 | 81 | 188 |
|  | - новое строительство |  | - | 107 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| 5. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 5.4 | Озеленение территории специального назначения | га | - | - | 16,3 |
| 5.5 | Озеленение общего пользования | га | - | - | - |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 15,6 | 27,4 | 27,4 |
|  | Федерального значения | км | - | - | - |
|  | Регионального значения | км | 14,3 | 26,1 | 26,1 |
|  | Местного значения | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Улично- дорожная сеть в населенных пунктах: | км | Нет данных | 15,8 | 15,8 |
|  | Главная улица | км | Нет данных | 7 | 7 |
|  | Улица в жилой застройке | км | Нет данных | 8,8 | 8,8 |
| 6.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | Нет данных | - | - |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 8 августа 2008 г. №77-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 22 мая 2010 г. №32-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Бугульминского муниципального района.

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для водоснабжения г.Бугульма и оценка эксплуатационных запасов на действующих водозаборах. Альметьевск, 2002 г. (инв.№2478, фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Проект зон санитарной охраны водозаборов г.Бугульмы и Бугульминского муниципального района, Альметьевск, 2007.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Технические отчеты инженерно-геологических изысканий на объектах Бугульминского муниципального района РТ (архив ОАО «Кам ТИСИЗ»), 2009.

# Footnotes

Более подробная информация представлена в разделе «2.6.1. Оценка состояния атмосферного воздуха»

В соответствии со СНиП 23-01-99, в случае отсутствия в таблицах СНиПа данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями (удаление пункта от района строительства  - не более чем на 50 км).