Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан

Головная территориальная проектно-изыскательская,

научно-производственная фирма

ТАТИНВЕСТГРАЖДАНПРОЕКТ

Заказ № 4659

Заказчик: ГКУ "Главное инвестиционно-строительное управление РТ", Исполнительный комитет Березовского сельского поселения Бугульминского муниципального района РТ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БУГУЛЬМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ

Том 2

Материалы по обоснованию проекта

Пояснительная записка

Генеральный директор		А. А. Хуснутдинов

Первый заместитель

генерального директора –

главный инженер	                                                             А. А. Морозов

Главный архитектор 	Р. М. Юлдашев

Начальник АПМ-5	И. Ю. Романова

Главный инженер проекта	А. З. Валидова

Главный архитектор проекта					 С. Л. Морогова

Казань 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	6

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1. Экономико-географическое положение.  Место Малобугульминского сельского поселения в системе расселения Бугульминского муниципального района	8

2.3. Социально-экономический потенциал территории	10

2.3.1. Характеристика земельного фонда	10

2.3.2.  Демографический потенциал	11

2.3.3. Уровень жизни населения. Занятость населения	12

2.3.4. Производственные территории	14

2.3.5. Агропромышленный комплекс	14

2.3.7. Лесной комплекс	15

2.3.8. Жилищный фонд и жилищное строительство	16

2.3.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	16

2.4. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	21

2.5. Историко-культурное наследие	23

2.5.1  Объекты культурного, археологического наследия на территории  Малобугульминского сельского поселения	23

2.6. Природные условия и ресурсы	23

2.6.1. Рельеф и геоморфология	23

2.6.2. Геологическое строение	24

2.6.3. Тектоника и сейсмичность	25

2.6.4. Полезные ископаемые	26

2.6.5. Гидрогеологические условия	27

2.6.6. Климатическая характеристика	27

2.6.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир	30

2.6.8. Инженерно-геологическая оценка территории	33

2.6.9. Поверхностные воды	34

2.7. Оценка состояния окружающей среды	36

2.7.1. Состояние атмосферного воздуха	36

2.7.2. Состояние водных ресурсов	38

2.7.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов	40

2.7.4. Отходы производства и потребления	40

2.7.5. Физические факторы воздействия	42

2.7.6. Состояние зеленых насаждений	43

2.7.7. Комплексная оценка территории	44

2.8. Зоны с особыми условиями использования территории	44

2.8.1. Санитарно-защитные зоны	44

2.8.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач	47

2.8.2. Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных продуктопроводов	48

2.8.3. Водоохранные зоны	49

2.8.4. Зоны санитарной охраны	51

2.8.5. Леса	53

2.8.6. Месторождения полезных ископаемых	53

2.8.7. Зоны природных ограничений	54

2.8.8. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья	55

2.8.9. Зоны ограничения строительства аэропортов	57

3.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА.  ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	58

3.2. Прогноз численности населения	58

3.3. Экономическое развитие	58

3.3.1. Развитие промышленного производства	59

3.3.2. Развитие агропромышленного комплекса	59

3.3.3. Развитие лесного комплекса	61

3.4. Развитие жилищной инфраструктуры	61

3.5. Развитие системы обслуживания населения	64

3.6. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	74

3.7. Развитие транспортной инфраструктуры Малобугульминского сельского поселения	76

3.8. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Малобугульминского сельского поселения	77

3.9.	Мероприятия по охране окружающей среды	81

3.9.1. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации	81

3.9.2.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха	81

3.9.3.  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	82

3.9.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории	83

3.9.5.  Мероприятия по развитию системы обращения отходами	83

3.9.6. Мероприятия по защите от физических факторов	85

3.9.7. Формирование системы природно-экологического каркаса	86

3.9.8. Обеспечение медико-экологического благополучия населения	86

3.9.9. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории	87

3.9.10. Мероприятия по защите животного мира	89

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	90

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	95

# ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан разработан ГУП «Татинвестгражданпроект» на основании задания на проектирование.

Заказчиками на разработку генерального плана являются ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и Исполнительный комитет Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района Республики Татарстан.

Генеральный план Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2020 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2035 года.

В соответствии со статьей 23 градостроительного кодекса Российской Федерации проект генерального плана Малобугульминского сельского поселения включает в себя:

Часть 1 (утверждаемая) в составе текстовых и графических материалов:

Текстовые материалы - Положение о территориальном планировании, которое включают в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения по этапам реализации генерального плана.

Графические материалы содержит карты (схемы) территориального планирования.

Часть 2 Материалы по обоснованию проекта, которые  разрабатываются в целях обоснования и пояснения предложений территориального планирования, для согласования и обеспечения процесса утверждения генерального плана сельского поселения, выполненные в составе текстовых и графических материалов.

Текстовые материалы включают в себя анализ состояния территории поселения, проблем и направлений ее комплексного развития, обоснование территориального и пространственно-планировочного развития, перечень мероприятий по территориальному планированию, этапы их реализации, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Графические материалы содержат схемы по обоснованию проекта генерального плана поселения.

При разработке генерального плана Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района были использованы материалы Схемы территориального планирования Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2010 году, Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района Республики Татарстан, выполненной ГУП «Татинвестгражданпроект» в 2009 году, а также официальные данные представленные администрацией Бугульминского муниципального района и Малобугульминского сельского поселения, входящего в его состав.

# 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Малобугульминского сельского поселения являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории населенных пунктов, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Малобугульминского сельского поселения, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

- планируемое размещение объектов капитального строительства, существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта и связи.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.1. Экономико-географическое положение. 
Место Малобугульминского сельского поселения в системе расселения Бугульминского муниципального района

Малобугульминское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Малобугульминского сельского поселения в соответствии с этим законом входят: село Малая Бугульма (административный центр), поселок Плодопитомник, поселок Алга и поселок железнодорожного разъезда Ефановка.

Поселение расположено на юго-востоке Республики Татарстан, в центральной части Бугульминского муниципального района. Малобугульминское сельское поселение граничит на севере с Новоалександровским сельским поселением, на востоке с Восточным сельским поселением, на юго-востоке со Староисаковским сельским поселением, на юге со Спасским сельским поселением, на западе с Зеленорощинским сельским поселением, на северо-западе с Городским поселением «г.Бугульма» Бугульминского муниципального района.

Общая площадь Малобугульминского сельского поселения составляет 2788,6 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 345 га, из них: с.Малая Бугульма – 278 га, п.Плодопитомник – 24 га, п.Алга – 42 га и п. ж/д разъезда Ефановка – 1 га.

Земли Малобугульминского сельского поселения плодородны и богаты залежами нефти. Климат умеренно влажный. В поселении имеется детский сад, средняя общеобразовательная школа, 2 фельдшерско-акушерских пункта, сельский дом культуры, 2 сельских клуба, библиотека, почтовое отделение, предприятия торговли, сельскохозяйственное предприятие КФХ «Асадуллин».

К особенностям экономико-географического положения следует отнести непосредственную близость к районному центру – г.Бугульма, с которым Малобугульминского сельское поселение имеет общую протяженную границу с северо-восточной, северной и северо-западной сторон, т.е. тесную его связь с районным центром, что нашло отражение и в названии поселения и его административного центра. Центр поселения - деревня Малая Бугульма также имеет общую границу с муниципальным образованием «г.Бугульма».

По территории поселения проходит участок железной дороги Ульяновск–Уфа Ульяновского отделения ФГУП Куйбышевская железная дорога ОАО «Российские железные дороги» на восточном выходе из г.Бугульма и участок юго-западного обхода вокруг г.Бугульма автомагистрали федерального значения Казань – Бугульма – Бавлы, а также участки дорог регионального значения: Бугульма – Ютаза, северного обхода вокруг г.Бугульма, восточного выхода из г.Бугульма. К характерным особенностям следует также отнести интенсивную добычу нефти во всем рассматриваемом регионе, обусловленную этой добычей развитую транспортную и энергетическую инфраструктуру.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Малобугульминского сельского поселения является частью системы расселения Бугульминского муниципального района, которая входит в Альметьевскую групповую систему Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Бугульминский муниципальный район входит в группу районов с  наивысшим показателем потенциала  развития системы расселения.

Анализ схемы  «Современное использование» показывает, что основным системообразующим фактором в системе   расселения является автомобильная дорога, по которой осуществляется связь населенных пунктов друг с другом и с районным центром г.Бугульма.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На начало 2012г. средняя плотность Малобугульминского сельского поселения составила  59,8 чел. на 1 кв.км.. В соответствии с проведенным анализом в Схеме территориального планирования Бугульминского муниципального района Малобугульминское сельское поселение входит в группу районов с высоким показателем  плотности населения.

На территории Малобугульминского сельского поселения население, с общей численностью 2075 человек, проживает на территории четырех населенных пунктов: с.Малая Бугульма – центр поселения, п.Плодопитомник, п.Алга и п.ж/д разъезда Ефановка – рядовые населенные пункты.

Система расселения Малобугульминского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает  центр поселения с.Малая Бугульма с общей численностью населения 1666 человек, где размещены административные функции, предприятия АПК, учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения, предприятия торговли.

Второй ранг занимает п.Плодопитомник с численностью населения 297 человек, п.Алга с численностью населения 100 человек и п.ж/д разъезда Ефановка с численностью населения 12 человек. В п.ж/д разъезда Ефановка с низкой численностью населения  полностью отсутствуют производственные предприятия и объекты социального обслуживания.

## 2.3. Социально-экономический потенциал территории

### 2.3.1. Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям и угодьям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

По Земельному Кодексу земельный фонд представлен 7 категориями, как части земельного фонда, выделяемые по основному целевому назначению и имеющие определенный правовой режим:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Общая площадь Малобугульминского сельского поселения составляет 2788,6 га (согласно картографическому материалу).

По материалам Бугульминского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Управления Росреестра) по Республике Татарстан земли населенных пунктов Малобугульминского поселения в целом занимают территорию 345 га, в том числе с.Малая Бугульма – 278 га, п.Плодопитомник – 24 га, п.Алга – 42 га и  п.ж/д разъезда Ефановка – 1 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 245,2 га, что составляет около 8,8% от всей площади сельского поселения (согласно картографическому материалу).

Информация по остальным категориям земель территории Малобугульминского сельского поселения отсутствует.

Распределение земельного фонда по собственности

Информация о наличии земель в федеральной собственности на территории Малобугульминского сельского поселения отсутствует. Однако, согласно статье 8 Водного кодекса и статье 8 Лесного кодекса водные объекты и лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Таким образом, в границах Малобугульминского сельского поселения ориентировочно 263,6 га общей площади земель в федеральной собственности, из которых 245,2 га лесные земли и 18,4 га водные объекты.

Согласно данным Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан на территории поселения земельные участки, находящиеся в республиканской собственности отсутствуют.

По данным Бугульминского отдела Управления Росреестра по Республике Татарстан в границах населенных пунктов Малобугульминского сельского поселения имеются земельные участки, находящиеся:

1)  в государственной и муниципальной собственности, занимающие 83,8% земель от общей площади всех населенных пунктов сельского поселения;

2) в собственности граждан, занимающие 17,7% земель от общей площади всех населенных пунктов сельского поселения.

Распределение земель по формам собственности в границах населенных пунктов Малобугульминского сельского поселения представлено в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Распределение общих площадей населенных пунктов Малобугульминского сельского поселения по формам собственности, га

| Населенные пункты | Общая площадь | Государственная и муниципальная собственность | Собственность граждан |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Бугульма | 278 | 230 | 53 |
| п.Плодопитомник | 24 | 20 | 4 |
| п.Алга | 42 | 38 | 4 |
| п.ж/д разъезда Ефановка | 1 | 1 | 0 |
| Всего по населённым пунктам | 345 | 289 | 61 |

Примечание: таблица составлена по данным Бугульминского отдела Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Очевидно, что несовпадение суммы площадей земель в государственной и частной собственностях с общей площадью населенного пункта связано с округлениями показателей.

Иная информация о распределении земель по формам собственности на территории Малобугульминского сельского поселения отсутствует.

### 2.3.2.  Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

Общая численность постоянного населения Малобугульминского сельского поселения на начало 2012 г. составила 2075 человек.

Таблица 2.3.2

Численность населения Малобугульминского сельского поселения

| Наименование | Постоянное население |
| --- | --- |
|  | человек | % |
| Малобугульминское сельское поселение – всего, в том числе: | 2075 | 100 |
| с.Малая Бугульма | 1666 | 80,3 |
| п.Плодопитомник | 297 | 14,3 |
| п.Алга | 100 | 4,8 |
| п.ж/л разъезда Ефановка | 12 | 0,6 |

Бόльшая часть населения Малобугульминского сельского поселения проживает в административном центре поселения – с.Малая Бугульма.

В Схеме территориального планирования Бугульминского муниципального района все сельские поселения были разделены на пять групп – с очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким демографическим потенциалом. Демографический потенциал определялся на основании таких показателей, как естественный прирост, миграционный прирост, плотность населения и демографическая нагрузка. Малобугульминскому сельскому поселению присвоен  очень высокий  балл по миграционному приросту и демографической нагрузке, высокий бал по плотности населения, и низкий балл по естественному приросту. В итоге Малобугульминское сельское поселение отнесено к группе поселений с очень высоким демографическим потенциалом.

### 2.3.3. Уровень жизни населения. Занятость населения

В экономических расчетах уровень жизни определяется как отношение доходов на душу населения к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения. В Бугульминcком муниципальном районе данные показатели составляют 2,3 и 4,19 соответственно. Однако в разрезе городских и сельских поселений района наблюдается сильная дифференциация по уровню данного показателя.

Показатели уровня среднемесячной заработной платы и коэффициенты уровня жизни в Малобугульминском сельском поселении в сравнении с другими поселениями Бугульминского муниципального района приведены в таблице 2.3.3. Как видно из таблицы, по уровню доходов Малобугульминское сельское поселение, по сравнению с сельскими поселениями района находилось на 9-м месте. По соотношению среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому бюджету на члена типовой семьи и к прожиточному минимуму на душу населения Малобугульминское сельское поселение располагалось также на 9-м месте относительно других 17 сельских поселений района.

Таблица 2.3.3

Показатели уровня жизни населения в разрезе сельских поселений Бугульминского муниципального района (по состоянию на 01.01.2012 г.)

| Поселения | Соотношение среднемесячной заработной платы и МПБ* на члена типовой семьи по муниципальному образованию | Соотношение среднемесячной заработной платы и ПМ* на душу населения | Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и сред них предприятиях на начало года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 |
| ГП «г. Бугульма» | 2,33 | 4,25 | 17481,2 | 19255,4 |
| ГП «пгт Карабаш» | 2,67 | 4,86 | 18693,8 | 18808,4 |
| Акбашское СП | 1,48 | 2,7 | 13223,4 | 15365,1 |
| Березовское СП | 1,2 | 2,18 | 8991,6 | 11211,7 |
| Большефедоровское СП | 1,04 | 1,89 | 7195,8 | 8853,3 |
| Восточное СП | 1,35 | 2,46 | 8158,3 | 8823,3 |
| Вязовское СП | 1,07 | 1,94 | 7250 | 9998,3 |
| Зеленорощинское СП | 1,51 | 2,75 | 7557,4 | 8978,6 |
| Ключевское СП | 1,25 | 2,27 | 8063,5 | 9045,8 |
| Кудашевское СП | 1,07 | 1,87 | 9638,7 | 9771,5 |
| Малобугульминское СП | 1,34 | 2,43 | 1114,7 | 13229,8 |
| Наратлинское СП | 0,82 | 1,43 | 6722,7 | 7496,1 |
| Новоалександровское СП | 1,43 | 2,61 | 8616,7 | 10055 |
| Новосумароковское СП | 1,37 | 2,5 | 7379,2 | 10301,4 |
| Петровское СП | 0,98 | 1,79 | 7062,1 | 9660 |
| Подгорненское СП | 1,51 | 2,76 | 8987,1 | 11047,9 |
| Спасское СП | 1,07 | 1,94 | 6484,6 | 8845,2 |
| Староисаковское СП | 1,18 | 2,16 | 8431,1 | 8511,9 |
| Татарско-Дымское СП | 1,14 | 2,07 | 6773,6 | 9298,6 |
| ВСЕГО по району | 2,3 | 4,19 | 16495,5 | 18515,6 |

* МПБ – минимальный потребительский бюджет, ПМ – прожиточный минимум

Источник: Паспорта сельских поселений Бугульминского муниципального района

В целом же оценка уровня жизни, как сложной интегральной характеристики социального состояния населения, сопряжена с необходимостью учета большого числа факторов. В качестве показателей, кроме уже упомянутого расчета, необходимо дополнительно рассматривать показатели доходов на душу населения, производство потребительских товаров на душу населения, объем реализованных услуг всех видов на душу населения, показатели оснащенности жилых помещений теми или иными видами удобств (в % к общему объему жилья), жилищная обеспеченность, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания и т. д.

Таблица 2.3.4

Основные показатели, характеризующие состояние рынка труда

Малобугульминского  сельского поселения (на начало года)

| Показатели | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фонд заработной платы, тыс.руб. | 3878,6 | 3915,5 | 5068,3 | 4127,7 |
| Среднемесячная зарплата работающих на крупных и средних предприятиях, руб. | 7411,8 | 9322,6 | 11114,7 | 13229,8 |
| Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях, чел. | 40 | 35 | 38 | 26 |

Примечание: таблица составлена по данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития поселения. Малобугульминское сельское поселение Бугульминского муниципального района»

На начало 2009 года фонд заработной платы Малобугульминского сельского поселения составлял 3878,6 тыс.руб., к началу 2012 года данный показатель увеличился на 6,4% и составил 4127,7 тыс.рублей. Среднемесячная заработная плата работающих на крупных и средних предприятиях на начало 2009 года составила 7411,8 рублей, к началу 2011 года данный показатель вырос в 1,8 раза и составил 13229,8 рублей.

Экономическая система Малобугульминского сельского поселения включает в себя агропромышленный комплекс и отрасли инфраструктуры. Основу производства сельского поселения составляет сельское хозяйство. В Малобугульминском сельском поселении функционирует КФХ «Асадуллин».

Предприятия инфраструктуры сельского поселения представлены учреждениями социального обслуживания и административно-управленческими организациями.

По данным Паспорта муниципального образования «Характеристика уровня социально-экономического развития Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района», на территории Малобугульминского сельского поселения, по состоянию на 1 января 2012 года, зарегистрировано 7 малых предприятия, из которых 3 в сфере обрабатывающего производства, 3 в оптовой и розничной торговле и 1 в сфере транспорта и связи. Также на территории поселения зарегистрировано 64 индивидуальных предпринимателей.

### 2.3.4. Производственные территории

Из объектов промышленного производства на территории Малобугульминского сельского поселения расположен Завод строительных конструкций «КАВАГ», который на сегодняшний день не действует, производственная территория Профессионального училища № 75.

Из объектов коммунально-складского хозяйства на территории поселения расположены склады горюче-смазочных материалов, промышленные склады, склад «Бугульминского мясокомбината».

Территория Малобугульминского сельского поселения, как и весь Бугульминский муниципальный район, располагается в пределах Бугульмино-Тумутукской разведочной зоны, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны также является ОАО «Татнефть».

На территории сельского поселения расположены две нефтяные скважины, причем, одна из них в черте п.Алга.

По материалам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на территории Малобугульминского сельского поселения имеются месторождения строительного сырья («Алгинское» и «Мало-Бугульминское» месторождения), расположенные в центральной части вдоль железной дорогиОтносятся к нераспределенному фонду недр. К освоению не намечены.

На рассматриваемой территории расположены карьеры строительных материалов в северо-западной его части. В настоящее время карьеры являются неэксплуатируемыми. Запасы не уточнены.

Не территории Малобугульминского сельского поселения выделяются месторождения пресных подземных вод - Старо-Казанское и Бугульминское.

### 2.3.5. Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Малобугульминского сельского поселения зерновое растениеводство, производство кормов для животных.

Растениеводство делится на подотрасли, связанные с выращиванием определенных групп культурных растений. Основными являются зерновое хозяйство, картофелеводство и овощеводство, выращивание технических культур, кормопроизводство (выращивание кормовых культур) и садоводство.

Сельскохозяйственные земли в поселении представлены пашнями, пастбищами, сенокосами. Общая площадь земель занятых под пашнями составляет 1267,7 га. Общая площадь пастбищ и сенокосов – 473,3 га (согласно картографическому материалу).

На территории Малобугульминском сельского поселения функционирует ферма КРС (с. М. Бугульма), теплица, овцеферма (п. Алга).

### 2.3.7. Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Все леса, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях городских и сельских поселений, а также лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, образуют лесной фонд.

Лесной фонд Малобугульминского сельского поселения занимает площадь 245,2 га, что составляет 8,8% от всей площади сельского поселения.

На территории Малобугульминском сельского поселения расположены леса двух лесничеств – ГКУ «Бугульминское лесничество и ГКУ «Петровское лесничество».

Кроме лесов лесного фонда, на территории поселения также присутствуют лесные земли и лесные насаждения, не входящие в лесной фонд, общей площадью 14,2га. Данные лесные насаждения расположены на землях сельскохозяйственного назначения, землях населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения и предназначены для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Распределение лесного фонда по целевому назначению и категориям защитности

Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные леса.

Вся территория лесного фонда, расположенного в границах Малобугульминского сельского поселения (245,2 га) представлена защитными лесами, относящимися к категории:

1) ценные леса - леса, расположенные в лесостепных зонах (119,6 га);

2) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

- лесопарковые зоны (93,3 га);

- защитные полосы автодорог и железнодорожных путей общего пользования (32,3 га).

Лесопромышленный комплекс

На территории Малобугульминского сельского поселения нет ни одного зарегистрированного деревообрабатывающего производства.

### 2.3.8. Жилищный фонд и жилищное строительство

На 01.01.2011г. объем жилищного фонда Малобугульминского сельского поселения составил 52,5 тыс.кв.м общей жилой площади, в т.ч. в:

- с.Малая Бугульма – 44,2 тыс.к.в.м;

- п.Плодопитомник – 5,8 тыс.кв.м;

- п.Алга – 2,3 тыс.кв.м;

- п.ж/д разъезда Ефановка – 0,2 тыс.кв.м.

В настоящее время жилой фонд Малобугульминского сельского поселения представлен индивидуальной застройкой.

Одним из показателей, характеризующих состояние жилищной инфраструктуры, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя).

По Малобугульминскому сельскому поселению на начало 2011 года приходится 25,8 кв.м. общей площади жилья на одного жителя, что выше среднереспубликанского показателя жилищной обеспеченности населения по сельской местности – 23,8 кв.м. общей площади жилья на человека.

### 2.3.9. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Учреждения образования

В настоящее время в Малобугульминском сельском поселении (в с.Малая Бугульма) имеется 1 детский сад проектной вместимостью 60 мест. Численность детей, посещающих детское дошкольное учреждение, составляет 53 человека (46% детей в возрасте 1-6 лет). Детский сад заполнен на 88,3% от проектной вместимости. Обеспеченность населения местами в детском саду составляет 113% от нормативной потребности.

В настоящее время в с.Малая Бугульма функционирует средняя общеобразовательная школа проектной мощностью на 160 учащихся, численность обучающихся в школе составляет 162 человека, следовательно школа заполнена на 101% от проектной вместимости.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.2660-10 и  СанПиН 2.4.2.1178-02) радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных учреждений для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км.

В Малобугульминском сельском поселении организована доставка детей в дошкольные и общеобразовательные учреждения школьным автобусом.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения Бугульминского муниципального района осуществляет МБУЗ «Бугульминская центральная районная больница», поликлиники и стационары которой расположены в г.Бугульма. Поскольку стационары Центральной районной больницы обслуживают население района в целом, расчет обеспеченности больничными учреждениями произведен для населения всего Бугульминского муниципального района. В целом по району обеспеченность составляет лишь 53% от нормы. Недостаточный уровень обеспеченности больничными койками связан с общероссийской тенденцией сокращения количества койко-дней (дней пребывания в койке) и увеличение числа дней работы койки в год в связи с проведением структурных преобразований, направленных на усиление роли и повышение качества первичной медико-санитарной помощи.

Для оказания неотложной медицинской помощи населению Бугульминского муниципального района имеются станции скорой медицинской помощи при Центральной районной больнице, в распоряжении которой находятся 16 специализированных автомобилей и в пгт Карабаш на 1 автомобиль. Станция скорой медицинской помощи при ЦРБ обслуживает весь район в целом.

Мощность станции скорой медицинской помощи рассчитывается исходя из нормы 1 специализированный автомобиль на 10 тыс. человек в пределах зоны 15-минутной  автомобильной доступности. Малобугульминское сельское поселение располагается в нормативном радиусе обслуживания станции скорой медицинской помощи, расположенной в пгт Карабаш.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики. Из амбулаторно-поликлинических учреждений в Малобугульминском сельском поселении функционируют 2 фельдшерско-акушерских пункта: в с.Малая Бугульма проектной мощностью 43 посещений в смену и п.Плодопитомник проектной мощностью 15 посещений в смену. Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 154% от нормативной потребности.

Культурно - досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Малобугульминском сельском поселении функционируют: сельский дом культуры на 300 мест в с.Малая Бугульма, сельский клуб на 35 мест в п.Плодопитомник и сельский клуб в п.Алга на 50 мест.

В соответствии с нормативами обеспеченности мощность клубных учреждений сельских поселений с числом жителей от 1000 до 3000 человек должна соответствовать нормативу 150 зрительных мест на 1000 чел. Таким образом, обеспеченность данными объектами составляет 124% от нормативного уровня.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью жителей (менее 500 человек). Объем приобретения печатных изданий, изданий на электронных носителях информации, а также аудиовизуальных документов для создаваемой или существующей библиотеки в сельских поселениях рассчитывается в соответствии с нормативом, установленными Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, принятым Российской библиотечной ассоциацией, - от 7 до 9 экземпляров на 1 жителя.

Нормативная потребность в библиотеках населения Малобугульминского сельского поселения составляет 16,6 тыс.экземпляров. В настоящее время в с.Малая Бугульма функционирует библиотека мощностью 9,6 тыс.экземпляров. Обеспеченность населения библиотеками составляет 58% от нормативной потребности.

Спортивные учреждения

В Малобугульминском сельском поселении имеются 2 спортивных зала общей площадью 192 кв.м, находящиеся в общеобразовательной школе с.Малая Бугульма. Обеспеченность для поселения составляет 26%.

Плоскостные сооружения

В Малобугульминском сельском поселении (в с.Малая Бугульма) при общеобразовательной школе имеются спортивные площадки общей площадью 4193 кв.м, что обеспечивает нормативные потребности поселения на 104%.

Плавательные бассейны

В Малобугульминском сельском поселении, как и в других сельских поселениях Бугульминского муниципального района, отсутствуют плавательные бассейны. Поскольку плавательные бассейны имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитана в целом по району. В настоящее время обеспеченность населения Бугульминского муниципального района плавательными бассейнами составляет 11% от нормативной потребности.

Предприятия торговли

Общая торговая площадь существующих магазинов Малобугульминского сельского поселения составляет 121 кв.м (с.Малая Бугульма – 101 кв.м торговой площади, п.Плодопитомник – 15 кв.м торговой площади, п.Алга – 5 кв.м торговой площади). Торговая площадь магазинов всего сельского поселения соответствует 19% нормативной обеспеченности.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

В Малобугульминском сельском поселении (с.Малая Бугульма) имеется одно отделение связи.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

На сегодняшний день предприятия бытового обслуживания в Малобугульминском сельском поселении отсутствуют.

В Малобугульминском сельском поселении имеется два действующих кладбища общей площадью 1,25 га:

- в с.Малая Бугульма кладбище площадью 1,2 га, заполненность которого – 70%. Свободные территории кладбища составляют 0,36 га;

- в п.Алга кладбище площадью 0,05 га, заполненность которого - 80%. Свободные территории кладбища составляют 0,01 га.

Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 74% от нормативной потребности.

Полиция

В с.Малая Бугульма имеется участковый пункт полиции на 1 участкового, что полностью удовлетворяет нормативам 1 участковый в сельской местности на 3-3,5 тыс.человек.

Потребность существующего населения Малобугульминского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СП 42.13330.2011, Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.5.

Таблица 2.3.5

Анализ обеспеченности населения Малобугульминского СП  объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 46% детей в возрасте 1-6 лет | 53 | 60 | 113 |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет | 177 | 160 | 90 |
| Внешкольные учреждения | мест | 82% от школьников | 222 | отсутствуют | 0 |
| Больницы | койка | 13,47 коек на 1000 чел. | 28 | отсутствуют | 0 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 18,15 посещ. в смену на 1000 чел. | 38 | 58 | 154 |
| Аптеки | объект | 1 объект на 6,2 тыс.чел. | 1 | отсутствуют | 0 |
| Спортзалы общего пользования | кв.м. пола | 350 кв.м. на 1000 чел. | 726 | 192 | 26 |
| Плоскостные сооружения | кв.м. | 1949,4 кв.м. на 1000 чел. | 4044 | 4193 | 104 |
| Бассейны | кв.м. зерк.в. | 75 кв.м. на 1000 чел. | 156 | отсутствуют | 0 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 150 мест на 1000 чел. | 311 | 385 | 124 |
| Библиотеки | тыс.томов | 8 тыс.томов на 1000 чел. | 16,6 | 9,6 | 58 |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. на 1000 чел. | 622,5 | 121 | 19 |
| Предприятия общепита | мест | 40 мест на 1000 чел. | 83 | отсутствуют | 0 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 раб.мест на 1000 чел. | 15 | отсутствуют | 0 |
| Отделения связи | объект | по расчетам | 1 | 1 | 100 |
| Кладбища | га | 0,24 га на 1000 чел. | 0,50 | 0,37 | 74 |

## 2.4. Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Наличие и территориальное размещение задействованных в туристской индустрии объектов и ресурсов формируют туристско-рекреационный потенциал территории, оценка которого была проведена в рамках Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района. По результатам оценки потенциала среди поселений Бугульминского района Малобугульминское поселение вошло в группу с  благоприятной  оценкой территории для рекреационных целей.

На оценку влияет значительное число факторов, в том числе такие как залесенные территории, соседствующие с водными объектами, отсутствие крупных источников загрязнения среды, наличие особо охраняемых природных территорий. Высокая оценка территории Малобугульминского сельского поселения связана с непосредственной близостью районного центра г.Бугульма. Пространственная конфигурация благоприятных территорий определяет оси (направления) ведения и развития туристско-рекреационной деятельности в радиальных направлениях от г.Бугульма вдоль автомобильной дороги федерального значения «Казань-Оренбург» и автомобильных дорог регионального значения «Бугульма-Татарская Дымская» и «Бугульма-Уральск».

Организация отдыха местного населения

Малобугульминское сельское поселение обладает определенным туристско-рекреационным потенциалом. К нему следует отнести рекреационные свойства водных ресурсов бассейна реки Зай и лесных ресурсов, имеющихся на территории поселения.

Рекреационный потенциал водных ресурсов представляется основным на территории Малобугульминского сельского поселения. На территории поселения расположены два крупных пруда – Малобугульминский и пруд у п.Плодопитомник.

Малобугульминский пруд расположен на реке Зай в пределах Малобугульминского сельского поселения с гидротехническими сооружениями в с.Малая Бугульма и состоит из двух отдельно зарегистрированных в земельном кадастре участков – нижней части площадью 17,93 га и верхней части (выше автотрассы) площадью 1,89 га, всего - 19,74 га. Пруд находится на балансе Бугульминской ПМК мелиорации и ранее использовался также Бугульминским фарфоровым заводом (в настоящее время не работает), расположенным на территории ГП «г.Бугульма» и частично на территории Малобугульминского сельского поселения. Пруд изначально строился в целях орошения прилегающих сельскохозяйственных угодий для выращивания овощной продукции. В настоящее время для полива не используется. Привлекательная прибрежная полоса и акватория Малобугульминского пруда ранее активно использовалась также и в рекреационных целях, прежде всего городским населением                    «г. Бугульма», особенно в теплое время года. Следует отметить, что гидротехнические сооружения пруда долгое время находились в аварийном состоянии, в настоящее время из-за угрозы разрушения нижний пруд спущен, верхний пруд сохранился.

Пруд вблизи поселка Плодопитомник изначально строился также в целях орошения близлежащих сельхозугодий. Площадь пруда составляет 2,49 га. Благодаря хорошей транспортной доступности и ограниченности качественных поверхностных водных объектов в г.Бугульма, он также используется в рекреационных целях.

Пруды зарыблены естественным путем и используются в целях любительской рыбалки.

К сожалению, территория пляжа на картографическом материале не определена, данные по площади пляжа также отсутствуют, поэтому не представляется возможным проведение анализа по обеспеченности пляжем на исходный год. К тому же, по информации Исполнительного комитета, пруд посещают не только жители Малобугульминского сельского поселения, но и приезжают из соседних муниципальных образований, в том числе из других муниципальных районов. Однако ввиду отсутствия статистики учета приезжих невозможно оценить их поток в количественных показателях. Потому в данном разделе предлагается лишь расчет пляжа, необходимый для организации отдыха местного и сезонного населения (таблица 2.4.1).

Таблица 2.4.1

Необходимые площади территории пляжей

для  населения Малобугульминского сельского поселения на 01.01.2011 год

| Наименование территории | Коэффициент одновременной загрузки пляжей | Численность населения в летний период, чел. | Норма территории пляжа, м2/чел | Необходимый размер территории пляжа, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Малая Бугульма | 0,2 | 1640,0 | 5 | 1640,0 |
| п.Плодопитомник | 0,2 | 345,0 | 5 | 345,0 |
| п.Алга | 0,2 | 96,0 | 5 | 96,0 |
| п.ж/д разъезда Ефановка | 0,2 | 9,0 | 5 | 9,0 |
| Всего по поселению |  | 2098,0 |  | 2098,0 |

На территории поселения существует большое количество родников, в том числе благоустроенных, которые также используются местным населением как места отдыха.

Рекреационные  ресурсы  также представлены защитными лесами, которые используются для отдыха местным населением (сбор и заготовка лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства). Однако в особо засушливые годы, в связи с высокой пожароопасностью, населению (местному и приезжему) не рекомендуются, а порой и запрещаются походы в лес.

Необходимо отметить близкое расположение лесных массивов около каждого населенного пункта поселения, что позволяет использовать их территорию практически каждодневно, а также повышает привлекательность населенных пунктов для размещения дач.

Таким образом, рекреационный потенциал лесных и водных ресурсов представляется основным на территории Малобугульминского сельского поселения. Площадь лесного фонда поселения составляет 245,2 га. Имеются также площади земель сельхозназначения, покрытые древесно-кустарниковой растительностью, луга и пастбища также обладающие природно-рекреационными свойствами.

Согласно действующим нормам площадь озелененных территорий общего пользования внутри населенного пункта должна составлять не менее 12 кв.м на 1 жителя, или 24900 кв.м в Малобугульминском сельском поселении, в том числе в с.Малая Бугульма – 19992 кв.м, п.Плодопитомник – 3564 кв.м, п.Алга – 1200 кв.м, п.ж/д разъезда Ефановка – 144 кв.м.

## 2.5. Историко-культурное наследие

### 2.5.1  Объекты культурного, археологического наследия на территории 
Малобугульминского сельского поселения

На территории Малобугульминского сельского поселения, нет объектов культурного наследия, числящихся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

На территории Малобугульминского сельского поселения, нет объектов археологического наследия, числящихся в Государственном охранном реестре местного, республиканского или государственного значения.

## 2.6. Природные условия и ресурсы

### 2.6.1. Рельеф и геоморфология

Малобугульминское сельское поселение Бугульминского муниципального района расположено в Восточном Закамье, на Бугульминско-Белебеевском возвышенном плато с высоким эрозионным расчленением, уклоном территории с юга на север.

В геоморфологическом отношении территория сельского поселения расположена в долине  р. Зай (Бугульминский Зай). Долина реки имеют асимметричное строение. Один склон крутой, высокий, другой – выположенный. В силу данного обстоятельства на территории рассматриваемого сельского поселения отчётливо выражены три основные рельефные формы: приподнятая часть возвышенности, склоновые формы и пониженные равнинные территории, приуроченные к речным долинам.

Абсолютные высоты рассматриваемой территории колеблются в пределах 207,5 – 336,9 м. Наибольшие высоты отмечаются в юго-восточной части сельского поселения. Минимальные отметки приурочены к урезу воды р. Зай (Бугульминский Зай) в северо-западной части поселения.

### 2.6.2. Геологическое строение

Геологическая оценка рассматриваемой территории выполнена на основе архивных материалов инженерно-геологических изысканий ОАО «КамТИСИЗ» и опубликованных материалов по инженерно-геологическому районированию территории Республики Татарстан, выпущенных в 2001 г. на основе совместных исследований ОАО «Татнефть», Татарского геологоразведочного управления и Казанской геологической экспедиции.

В геологическом строении территории Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района на глубину, влияющую как на условия проектирования и строительства, так и эксплуатацию инженерных сооружений, принимают участие пермские, неогеновые и четвертичные отложения. Наибольшее развитие получили верхнепермские отложения. Менее распространенными являются неогеновые и четвертичные породы.

Пермская система представлена отложениями уфимского, казанского и татарского ярусов.

Уфимский ярус мощностью 40-60 м сложен отложениями соликамского и шешминского горизонтов. Отложения казанского яруса с незначительным размывом залегают на уфимских породах.

В составе широко распространенных отложений казанского яруса выделяются два подъяруса: нижний и верхний.

Нижнеказанский подъярус сложен глинами, песчаниками, алевролитами, известняками и мергелями.

Отложения верхнеказанского подъяруса относятся к зоне континентальных фаций. Породы подъяруса залегают выше современного уровня эрозии. В основном, ими сложены низкие водоразделы и склоны высоких водоразделов. В последнем случае верхнеказанские отложения перекрываются породами татарского яруса. Подъярус представлен многократным чередованием красноцветных глин с песчаником.

Отложениями татарского яруса сложены водораздельные пространства.

Неогеновые отложения в поселении слагают палеоврезы и в верхах разреза представлены глинами с прослоями аллювиальных песков, мелко- и среднезернистыми глинистыми песками, иногда с галькой и щебнем пермских пород.

Четвертичные образования развиты повсеместно. Исключением являются крутые склоны долин, подмываемых реками. Мощность осадков изменяется в больших пределах: от первых десятков сантиметров до 20-30 м. Четвертичные комплексы представлены континентальными отложениями аллювиального, солифлюкционно-делювиального, элювиально-делювиального и элювиального генезиса. Менее развиты пролювиально-делювиальные, озерные и болотные отложения.

Делювиально-солифлюкционные отложения участвуют в строении склоновых шлейфов, сложенных суглинками с прослоями щебня в основании. Образования залегают в виде плащеобразного чехла. Мощность их изменяется от 8 до 15 м и увеличивается к подножью склонов. Наиболее мощные толщи развиты на склонах восточной и северной экспозиции.

Аллювиальные отложения приурочены к надпойменным террасам рек. Представлены песками различной крупности с гравием и галькой уральских пород. Пойменные суглинки представлены суглинками коричневато-серыми извесковистыми с прослоями пластичных суглинков и глин.

Элювиальные и элювиально-делювиальные отложения широко развиты на крутых склонах (с уклонами 35-400) долин рек. Мощность их достигает 5 м, составляя в среднем 3 м. Подстилаются отложениями казанского и татарского ярусов, формирующими литологический облик комплекса. Элювиальные и элювиально-делювиальные отложения сложены, в основном, суглинками со щебнем, реже – блоками верхнепермских пород (Ландшафты Республики Татарстан, 2007).

Пролювиально-делювиальные отложения встречаются в долинах оврагов и балок U-образного профиля. Мощность их не превышает 5-6 м. Подстилающими породами являются более древние четвертичные образования. Комплекс состоит из буровато-коричневых грубых суглинков, глин, супесей, песков со щебнем, гравием пермских пород.

### 2.6.3. Тектоника и сейсмичность

В тектоническом отношении рассматриваемая территория приурочена к юго-восточному удаленному погружению Южно-Татарского свода Волго-Уральской антеклизы.

В тектоническом строении выделяются два структурных этажа: нижний – кристаллический фундамент и верхний – осадочный чехол.

Кристаллический фундамент образован протерозойским комплексом пород, представленным биотитовыми и амфиболовыми плагиогнейсами и кристаллическими сланцами, амфиболитами, плагиогранитами, гранодиоритами, габбро, анортозитами и т. п. Отметки залегания поверхности фундамента изменяются от -2,0 до -2,5 км от уровня моря.

Фундамент расчленен тектоническими разломами на приподнятые (выступы) и опущенные блоки. Блоки кристаллического фундамента служили своеобразными ядрами роста структур осадочного чехла: на приподнятых блоках формировались своды; опущенные блоки дали начало развитию впадин, авлакогенов и прогибов.

В разрезе осадочного чехла различными исследователями выделяется от 3 до 7 структурных ярусов. В осадочном чехле проявляются линейные валы и прогибы с преобладающими северо–восточным и субширотным простираниями.

В соответствии с разработанными картами сейсмического районирования территории Восточно-Европейской платформы (масштаб 1:2500000) и территории Республики Татарстан (1:500000), утвержденных в качестве нормативных документов, Бугульминский муниципальный район (и соответственно, Малобугульминское сельское поселение) покрывается 6-балльными сотрясениями.

### 2.6.4. Полезные ископаемые

Территория Малобугульминского сельского поселения, как и весь Бугульминский муниципальный район, располагается в пределах Бугульмино-Тумутукской разведочной зоны, предназначенной для геологического изучения недр с последующей эксплуатацией выявленных месторождений. Недропользователем разведочной зоны также является ОАО «Татнефть».

На территории сельского поселения расположены две нефтяные скважины, причем, одна из них в черте п. Алга.

По материалам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан на территории Малобугульминского сельского поселения имеются месторождения строительного сырья («Алгинское» и «Мало-Бугульминское» месторождения), расположенные в центральной части вдоль железной дорогиОтносятся к нераспределенному фонду недр. К освоению не намечены.

На рассматриваемой территории расположены карьеры строительных материалов в северо-западной его части. В настоящее время карьеры являются неэксплуатируемыми. Запасы не уточнены.

Не территории Малобугульминского сельского поселения выделяются месторождения пресных подземных вод - Старо-Казанское и Бугульминское (табл. 2.6.1).

Таблица 2.6.1

Месторождения пресных подземных вод

на территории Малобугульминского сельского поселения

| Месторождения | Эксплуатационные запасы, тыс. м3/сут |
| --- | --- |
|  | А | В | С1 | С2 | Всего |
| Старо-Казанское | - | - | 11 | 13,5 | 24,5 |
| Бугульминское | - | - | - | 12,9 | 12,9 |

Месторождения относятся к  Высоко-Закамской группе месторождений родниковых вод. Все указанные месторождения эксплуатируются. Величина эксплуатационных запасов представлена в таблице 2.6.2.

Таблица 2.6.2

Величина эксплуатационных запасов по месторождениям

| Месторождение | Величина эксплуатационных запасов, тыс. м3/сут | Количество извлеченных подземных вод |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/сут | млн. м3/год |
| Старо-Казанское | 24,5 | 0,2167 | 0,0791 |
| Бугульминское | 12,9 | 2,3871 | 0,8228 |

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, для сельскохозяйственного, производственно-технического водоснабжения, орошения, поддержания пластового давления в нефтяных скважинах, прочих нужд.

### 2.6.5. Гидрогеологические условия

Согласно "Перечня бассейнов подземных вод территории России для ведения водного кадастра" исследуемый район относится к Камско-Вятскому артезианскому бассейну.

Гидрогеологические условия территории рассмотрения сложные и непосредственно связаны с ее геологическим и геоморфологическим строением.

Водовмещающими породами являются прослои песков с мелкой галькой и гравием, залегающие на глубине 0,5-1,5 м от поверхности земли.

Мощность водоносного горизонта колеблется от 1-2 до 3,5 м. Воды гидравлически связаны с речными водами. Удельный дебит скважин изменяется от 0,05 до 0,8 л/сек.

Ввиду небольшой мощности воды аллювия практического значения для водоснабжения не имеют. По химическому составу воды аллювиальных отложений пресные, гидрокарбонатно-кальциевые с общей жесткостью 7-9 мг-экв/л.

В элювиально-делювиальных образованиях воды относятся к типу верховодки. Эти воды имеют резко выраженный сезонный характер и в летние месяцы обычно пересыхают.

В коренных породах верхней перми содержится несколько водоносных горизонтов, приуроченных к отложениям татарского и казанского ярусов.

Отмечается единый для четвертичных и верхнепермских отложений горизонт подземных вод с уровнем на глубинах 0,7-6,0  м от дневной поверхности, питание которого – инфильтрационное.

В отложениях татарского яруса подземные воды преимущественно пластово-трещинные, безнапорные и напорные. Водообильность этих отложений невысокая. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 0,3-0,5 г/л и общей жесткостью 0,5-5,5 мг-экв.

Воды верхнеказанских отложений являются наиболее водообильными и широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Данный комплекс изолирован от других водоносных горизонтов, вскрыты гидрокарбонатные воды с минерализацией 386 - 404 г/л. Катионный состав изменяется от кальциево-натриевого до магниево-кальциевого. Значимые положительные корреляционные связи присутствуют только между натрием и минерализацией, сульфатами и минерализацией, и магнием и минерализацией, отрицательная корреляционная связь имеется между магнием и минерализацией. В районе "Хакимовского" водозабора из верхнеказанского водоносного горизонта получены сильно загрязненные нитратами и хлоридами воды с минерализацией 1,1 г/л. Вследствие чего, данный водозабор был ликвидирован.

### 2.6.6. Климатическая характеристика

Климатическая характеристика Малобугулминского сельского поселения приведена по данным метеостанции г. Бугульма.

По многолетним климатическим данным рассматриваемая территория расположена в пределах климатического района IВ и характеризуется умеренно-континентальным климатом с теплым летом и умеренно-холодной зимой.

Средняя температура июля составляет +18,7 0С, средняя температура января –12 0С. (табл. 2.6.3).

Таблица 2.6.3

Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,0 | -11,4 | -5,4 | 4,2 | 12,5 | 17,1 | 18,7 | 16,1 | 10,8 | 3,3 | -5,0 | -10,1 | 3,2 |

Средняя месячная максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) составляет 24,30С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной части отопительного периода) составляет – 17,70С.

Количество осадков за год в среднем достигает 527,6 мм (табл. 2.6.4).

Таблица 2.6.4

Среднее месячное и годовое количество осадков, мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26,5 | 22,7 | 19,0 | 29,7 | 45,0 | 75,6 | 64,4 | 59,0 | 61,9 | 55,1 | 38,2 | 30,5 | 527,6 |

Таблица 2.6.5

Число дней с осадками > 1,0 мм

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 105 |

Таблица 2.6.6

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,5 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 4,7 | 5,0 | 4,3 |

В годовом цикле преобладают южные, юго-западные и западные ветры, которые составляют 61% (таблица 2.6.7, рисунок 2.5.1).

Таблица 2.6.7

Повторяемость направлений ветра и штилей, %

| Месяц | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 4 | 2 | 4 | 12 | 34 | 22 | 16 | 6 | 13 |
| II | 5 | 4 | 6 | 14 | 27 | 21 | 16 | 7 | 13 |
| III | 7 | 5 | 6 | 13 | 26 | 23 | 15 | 6 | 16 |
| IV | 9 | 9 | 9 | 11 | 20 | 19 | 16 | 7 | 13 |
| V | 13 | 8 | 5 | 7 | 14 | 19 | 20 | 14 | 14 |
| VI | 11 | 8 | 8 | 9 | 14 | 18 | 21 | 11 | 20 |
| VII | 14 | 10 | 8 | 8 | 10 | 14 | 21 | 15 | 24 |
| VIII | 14 | 7 | 5 | 6 | 12 | 19 | 24 | 13 | 20 |
| IX | 8 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 212 | 11 | 16 |
| X | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | 21 | 9 | 10 |
| XI | 6 | 4 | 5 | 10 | 26 | 24 | 19 | 6 | 11 |
| XII | 3 | 2 | 3 | 11 | 34 | 27 | 15 | 5 | 14 |
| год | 9 | 6 | 5 | 10 | 21 | 21 | 19 | 9 | 15 |

Рис.2.5.1. Годовая роза ветров по повторяемости, %

Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 29,1 %, равна 4-5 м/с (табл. 2.6.8).

Таблица 2.6.8

Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, %

| 0-1 | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15,2 | 25,8 | 29,1 | 17,0 | 8,5 | 2,7 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |

Опасными скоростями ветра, способствующими образованию наиболее высоких концентраций и наибольшего по площади ареала загрязнения, является штили и слабые скорости ветра (0-1 м/с). Повторяемость скорости ветра 0-1 м/с составляет 15,2 %. Скорость ветра, суммарная вероятность которой составляет 5 %, равна 10 м/с.

Число дней с туманами за год составляет 37 дней (табл. 2.6.9).

Таблица 2.6.9

Число дней с туманами

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 37 |

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, составляет 160.

По данным Схемы территориального планирования Республики Татарстан метеорологический потенциал загрязнения атмосферы территории Староисаковского сельского поселения оценивается как умеренный (2,4–2,7). Параметры, определяющие потенциал загрязнения атмосферы:

- повторяемость приземных инверсий – 46 %;

- мощность приземных инверсий – 0,32 км;

- повторяемость скорости ветра 0-1 м/с - 15,2 %;

- продолжительность туманов – 160 часов.

### 2.6.7. Ландшафты, почвенный покров, растительный и животный мир

Ландшафтная специфика территории обусловлена взаимным влиянием общего и местного климата, рельефа, геолого-геоморфологических условий, растительности и животного мира.

Малобугульминское сельское поселение расположено в юго-восточной части Бугульминского ландшафтного района типичной и южной  лесостепной ландшафтной подзоны, суббореальной северной гумидной ландшафтной зоны.

Бугульминский ландшафтный район является возвышенным (Ландшафты Республики Татарстан, 2007).

Ниже представлены основные с точки зрения ландшафтной дифференциации количественные показатели рассматриваемого ландшафтного района (Схема территориального планирования РТ, 2010):

- Средняя абсолютная высота – 234 м;

- Сумма биолог. активных температур - 2127 С(;

- Гидротермический коэффициент – 1,6;

- Максимальная высота снежного покрова – 43 см;

- Первичная продуктивность природных экосистем – 9,3 т/га год;

- Радиационный индекс сухости – 1,1;

- Годовая суммарная радиация - 3940 мДж/м2;

- Годовая сумма осадков - 616 мм;

- Густота оврагов – 0,105 км/км2;

- Залесенность - 7,0 км2;

- Содержание гумуса - 7,6.

Необходимо отметить, что процессы урбанизации любой территории сопряжены с нарушением составляющих природный ландшафт компонентов. Изменение связей на рассматриваемой территории привело к появлению нового комплекса - антропогенного ландшафта, преобразованного хозяйственной деятельностью человека.

Анализ пространственной дифференциации природных комплексов и использования их в хозяйственной деятельности показывает, что наиболее трансформированными ландшафтами, испытывающими самые интенсивные нагрузки, являются долинные комплексы, к которым приурочены населенные пункты.

Наименее антропогенно-нарушенными являются ландшафты крутых склонов, что связано с неудобствами их использования. Тем не менее, и они испытывают косвенное воздействие со стороны промышленно-селитебного функционального типа, а также самое опосредованное воздействие через функциональный рекреационный тип.

По функциональной принадлежности на рассматриваемой территории выделяются лесохозяйственный, промышленно-селитебный, сельскохозяйственный и рекреационный типы ландшафта.

Лесохозяйственный тип ландшафта представлен территорией лесного фонда, включающей эксплуатационные и защитные леса.

Промышленно-селитебный функциональный тип ландшафта включает территории населенных пунктов, производственных и коммунальных предприятий.

Сельскохозяйственный тип ландшафта включает земли, занятые сельскохозяйственными территориями (пашнями, пастбищами).

Рекреационный тип ландшафта представлен озелененными территориями и участками, прилегающими к водным объектам.

Почвенный покров

В соответствии с природно-сельскохозяйственным районированием территории Республики Татарстан Малобугульминское  сельское поселение  относится к возвышенно-увалистому суглинистому выщелочено-черноземному и карбонатно-черноземному округу Предуральской провинции лесостепной зоны (Схема территориального планирования РТ, 2010).

Практически всю территорию Малобугульминского сельского поселения занимают выщелоченные черноземы.

Черноземы – почвы с мощным гумусовым горизонтом, высоким содержанием гумуса, азота, поглощенных оснований, особенно кальция и магния, с комковато-зернистой структурой. Особенностью данного типа почв является высокая связность находящейся в них влаги (Батыев, Ступишин, 1972).

Выщелоченные черноземы характеризуются темной окраской и прочной зернистой структурой, содержат от 7 до 8% гумуса, реакция среды - слабокислая или близкая к нейтральной.

На территории сельского поселения встречают также черноземы остаточно-каррбонатные и неполноразвитые.

Карбонатные черноземы отличаются от всех других большим содержанием углекислой извести во всей толще, начиная с поверхности. Маломощные грубощебенчатые и слабощебенчатые карбонатные черноземы располагаются по высоким, узким водоразделам, крутым и покатым склонам южной и юго-западной экспозиции, а также по куполообразным возвышениям и перегибам верхних частей склона. Мощность гумусового горизонта колеблется от 17 до 39 см. Содержат значительное количество щебенки и обломков известняка, реакция среды – щелочная. Непосредственно под гумусовым горизонтом залегают известняки. Карбонатные черноземы подвержены водной и ветровой эрозии. Общий запас питательных веществ относительно большой, но из-за избытка извести они находятся в труднорастворимой форме, поэтому целесообразно применение кислых удобрений. Испытывают недостаток влаги (Схема территориального планирования РТ, 2010).

По механическому составу свыше 73 % почв являются тяжелосуглинистыми и без достаточного внесения органических удобрений они склонны к заплыванию, образованию почвенной корки, что снижает урожайность сельскохозяйственных культур.

Растительный покров

В геоботаническом отношении рассматриваемая территория относится к возвышенно-равнинному лесостепному региону Высокого Заволжья. На крутых склонах южной и юго-западной экспозиции распространены комплексы «каменистых степей» в сочетании с остепненными лугами и широколиственными лесами. Остепненные луга и луговые степи представлены различными ковыльными ассоциациями и пастбищными средне- и сильно-сбитыми разнотравно-типчаковыми и полынными модификациями.

Лесные участки в основном сохранились в восточной части сельского поселения в виде небольших ассоциаций.

Доминирующими видами древесной растительности на рассматриваемой территории являются береза, дуб и осина, поэтому ведущими типами растительности являются дубравы,  а также березо-дубняки остепненные кустарниковые, встречаются смешанные насаждения, представленные  дубом и сосной (Бакин, 2000).

В долине рек произрастает верба, кустарниковая ива, черный и белый тополь, ольха.

Луговые ассоциации представлены типичными луговыми видами: бедренец-камнеломка, бодяк обыкновенный, василек луговой, вьюнок полевой, горец птичий, донник белый, клевер луговой,  лютик ползучий, клевер луговой, нивяник обыкновенный, черноголовка обыкновенная, пырей ползучий, костер безостый и др.

Животный  мир

Мозаичность, наличие широкого спектра местообитаний определяет состав местной фауны млекопитающих. Наиболее богато представлены грызуны. По численности доминируют грызуны и насекомоядные (домовая мышь, серая крыса, водяная, рыжая, серые полевки, бурозубка обыкновевнная, мышь лесная). Замечены лось, косуля, кабаны, заяц-русак, лисы, куницы, бурундуки (данные Юго-Восточного ТУ МЭПР РТ, 2009).

Для орнитофауны характерно участие антропофилов: деревенская и городская ласточки, большая синица, полевой и домовой воробьи, скворец, грач, стриж, ворона серая, галка, голубь сизый, белая трясогузка, ворон. Встречаются глухарь, тетерев, куропатка серая, рябчик.

Из рептилий встречаются остромордая, озерная, прудовая лягушка, зеленая жаба, веретеница, серая жаба, травяная лягушка

В силу того обстоятельства, что рассматриваемая территория частично урбанизирована, в состав фауны входят и синантропные виды: черный стриж, грач, домовой воробей, сорока, галка, серая ворона, сизый голубь, полевка рыжая и др., а также одомашненные виды - кошки, собаки.

Почвенные беспозвоночные мезофауны представлены дождевыми червями, многоножками Chilopoda, кивсянками.

Герпетобий включает, в основном, насекомых, паукообразных, кивсяков, моллюсков.

В составе планктона рек присутствуют коловратки, ветвистоусые и веслоногие ракообразные.

### 2.6.8. Инженерно-геологическая оценка территории

При проектировании особенно внимательно следует подходить к оценке физико-геологических и инженерно-геологических процессов и явлений, возникающих под влиянием природных и техногенных факторов и оказывающих негативное воздействие на строительные объекты и жизнедеятельность людей.

По инженерно-геологическим условиям большая часть территории Малобугульминского сельского поселения является благоприятной для строительства.

Из современных физико-геологических процессов в Малобугульминском сельском поселении следует отметить эрозионные процессы и подтопление.

Эрозионные процессы – это комплекс процессов размыва почв, грунтов, берегов и русел рек, осуществляемых водными потоками. Эрозионная деятельность временных водотоков заключается в образовании промоин и оврагов, расчленяющих водораздельные массивы территории. Постоянные водотоки (ручьи и реки), в процессе эрозионной деятельности и в зависимости от геолого-геоморфологических факторов, нередко осуществляют подмыв береговых склонов, приводящих к отторжению поверхностных грунтовых массивов.

Развитие эрозии временных водотоков и овражной эрозии в Малобугульминском сельском поселении приурочено к долине реки Бугульминский Зай и ее притокам.

В настоящее время большинство оврагов задерновано и активно развивающихся оврагов в сельском поселении нет.

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого критического положения, а также формирование «верховодки» и техногенного водоносного горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории.

При инженерных изысканиях следует учитывать, что подтопление развивается по двум принципиальным гидрогеологическим схемам, различным по режиму, условиям формирования и характеру распространения подземных вод:

Схема 1 — подтопление развивается вследствие подъема уровня первого от поверхности безнапорного водоносного горизонта, который испытывает существенные сезонные и многолетние колебания, на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод в большинстве случаев невелика (обычно не превышает 10-15 м). При подтоплении наблюдается преимущественно естественно-техногенный тип режима подземных вод;

Схема 2 — подтопление развивается вследствие увлажнения грунтов зоны аэрации и (или) формирования нового техногенного водоносного горизонта с подъемом его уровня на территориях, где подземные воды имеют спорадическое распространение или вообще отсутствуют до кровли подстилающего водоупора, либо уровень первого от поверхности водоносного горизонта залегает на значительной глубине (обычно более 10-15 м); при подтоплении наблюдается преимущественно техногенный тип режима подземных вод.

Процессу подтопления пойменные и нижние надпойменные террасы водотоков. Здесь подземные воды относятся к водоносному четвертичному аллювиальному комплексу, которые, согласно гидрогеологической схеме 1, испытывают существенные сезонные и многолетние колебания на территориях, где глубина залегания уровня подземных вод не превышает 10-15 м.

Принципиальные различия в развитии подтопления предопределяют специфику и методическую направленность изысканий, а также методику прогноза изменения гидрогеологических условий и особенности инженерно-гидрогеологического обоснования инженерной защиты.

### 2.6.9. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть Малобугульминского сельского поселения представлена р. Бугульминский Зай и ее притоками.

Модули реки Бугульминский Зай в верхнем течении составляют не более 1,5 л/с км2, в среднем течении модули возрастают до 2,5-5,2 л/с км2 и в низовьях снова уменьшаются до 0,4 - 1,2 л/с км2 (Проект зон санитарной охраны…, 2007).

Гидрологический режим рек сельского поселения характеризуется высоким половодьем и низкой продолжительной меженью (Информационный бюллетень..., 2007).

Весенний ледоход рек продолжается 3-5 дней. Половодье продолжается в среднем 30 дней, максимальная продолжительность - 46 дней. В период весеннего половодья происходит затопление поймы. Летне-осенняя межень начинается с первых чисел июня и продолжается в среднем до ноября. Уровни в период межени колеблются в пределах 40-50 см от ежегодных дождевых паводков. Продолжительность дождевых паводков составляет от 2 до 10 дней. Самые низкие уровни бывают в июле-августе. Зимняя межень устойчивая и примерно равна летней.

Зимний режим на реках района начинается с образования ледовых явлений – заберегов, сала, в среднем 3-4/XI. Осеннего ледохода на реках не бывает. Ледостав на реках устанавливается в среднем 11-20/XI и продолжается 144 – 155 дней. Начало весеннего ледохода - 10-15/IV. Продолжительность ледохода составляет от 2 до 10 дней. Средняя продолжительность периода с ледовыми явлениями 160 - 165 дней. Наибольшая  толщина  льда  на  реках  наблюдается  в  конце  зимы,  т.е.  в марте (в 1950 г. составила на р. Дымке 138 см).

Питание рек осуществляется, преимущественно, за счет пресных гидрокарбонатных кальциево-магниевых и магниево-кальциевых подземных вод, чем и определяется химический состав поверхностных водных объектов. Сведения о содержании химических веществ в подземных водах представлены в таблице 2.6.10.

Концентрация сульфат-ионов растет вместе с концентрацией ионов кальция. Это указывает, что их источником является растворение гипса, не осложненное другими процессами.

Таблица 2.6.10

Содержание химических веществ в подземных водах

| Показатель | Единица измерения | ПДК, не более | Содержание | Кол-во проб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | от | до |  |
| Неорганические вещества |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | <0,0001 | 0,16 | 4 |
| Аммиак | мг/дм3 | 1,5 | 0,0 | <0,1 | 7 |
| Барий | мг/дм3 | 0,7 | 0,037 | 0,13 | 3 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | <0,000001 | <0,00005 | 4 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 0,0036 | <0,05 | 4 |
| Бром | мг/дм3 | 0,2 | 0,01 | 0,05 | 3 |
| Ванадий | мг/дм3 | 0,1 | 0,015 | 1 |
| Висмут | мг/дм3 | 0,1 |  |  |  |
| Вольфрам | мг/дм3 | 0,05 | <0,02 | 1 |
| Гидрокарбонат | мг/дм3 | - | 234,2 | 1 |
| Европий | мг/дм3 | 0,3 |  |  |  |
| Железо | мг/дм3 | 0,3 | 0,014 | 0,28 | 10 |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | <0,000002 | <0,0001 | 4 |
| Калий | мг/дм3 | - | 3,4 | 1 |
| Кальций | мг/дм3 | - | 44,5 | 1 |
| Кобальт | мг/дм3 | 0,1 | <0,00005 | <0,01 | 4 |
| Кремний | мг/дм3 | 10,0 | 7,6 | 12,2 | 10 |
| Литий | мг/дм3 | 0,03 | <0,01 | 1 |
| Магний | мг/дм3 | 50 | 24,1 | 1 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,0033 | 0,01 | 4 |
| Медь | мг/дм3 | 1,0 | 0,005 | 0,013 | 4 |
| Молибден | мг/дм3 | 0,25 | <0,000005 | <0,01 | 4 |
| Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | <0,000002 | <0,005 | 4 |
| Натрий | мг/дм3 | 200 | 16,2 | 1 |
| Никель | мг/дм3 | 0,02 | 0,001 | <0,01 | 4 |
| Ниобий | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |
| Нитраты | мг/дм3 | 45,0 | 3,5 | 71,3 | 10 |
| Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | <0,003 | 0,016 | 7 |
| Ртуть | мг/дм3 | 0,0005 | <0,000002 | 0,00044 | 4 |
| Рубидий | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | 1 |
| Самарий | мг/дм3 | 0,024 |  |  |  |
| Свинец | мг/дм3 | 0,03 | <0,00001 | 0,002 | 4 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | <0,000005 | <0,0002 | 4 |
| Серебро | мг/дм3 | 0,05 | <0,005 | 1 |
| Сероводород | мг/дм3 | 0,003 |  |  |  |
| Стронций+2 | мг/дм3 | 7,0 | 0,12 | 0,202 | 4 |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 7,8 | 51,5 | 10 |
| Сурьма | мг/дм3 | 0,005 |  |  |  |
| Таллий | мг/дм3 | 0,0001 |  |  |  |
| Теллур | мг/дм3 | 0,01 |  |  |  |
| Фосфор | мг/дм3 | 0,0001 |  |  |  |
| Фтор | мг/дм3 | 1,5 | <0,1 | 0,16 | 4 |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 9,9 | 43,7 | 10 |
| Хром+6 | мг/дм3 | 0,05 | <0,005 | <0,02 | 4 |
| Цианиды | мг/дм3 | 0,035 | <0,005 | <0,01 | 4 |
| Цинк | мг/дм3 | 5,0 | 0,013 | 0,15 | 4 |
| Органические вещества |
| ДДТ | мг/дм3 | 0,002 | <0,0001 | <0,002 | 7 |
| Линдан (ГХЦГ) | мг/дм3 | 0,002 | <0,0001 | <0,002 | 7 |
| 2,4-Д | мг/дм3 | 0,03 | <0,002 | <0,03 | 3 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель | ед.pH | 6-9 | 6,55 | 7,40 | 7 |
| Жёсткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 3,40 | 5,00 | 7 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | <0,01 | <0,02 | 7 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 0,2 | 0,9 | 7 |
| ПАВ | мг/дм3 | 0,5 | <0,015 | <0,03 | 7 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 165 | 487 | 7 |
| Фенольный индекс | мг/дм3 | 0,25 | <0,001 | <0,002 | 5 |
| Показатели радиоактивности |
| Общая (-активность | Бк/дм3 | 0,1 | 0,02 | 2 |
| Общая (-активность | Бк/дм3 | 1,0 | 0,37 | 0,39 | 2 |
| Радон-222 | Бк/дм3 | 60 |  |  |  |
| Органолептические показатели |
| Запах | балл | 2 | 0 | 5 |
| Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 0,5 | 0,68 | 5 |
| Привкус | балл | 2 | 0 | 4 |
| Цветность | градус | 20 | <5 | 10 | 5 |
| Микробиологические показатели |
| ОКБ | в 100 мл | 0 | 0 | 8 |
| ОМЧ | в 1 мл | 50 | 0 | 8 |
| ТТКБ | в 100 мл | 0 | 0 | 8 |

Реки, в основном, используются для поливного земледелия, технического водоснабжения и других целей.

Гидрологическую сеть поселения дополняет пруд, созданный на р. Бугульминский Зай у с. М. Бугульма. Площадь пруда составляет 17,9 га. Пруд используются для орошения сельскохозяйственных полей и в рекреационных целях.

## 2.7. Оценка состояния окружающей среды

### 2.7.1. Состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов окружающей среды. Попадающие в него примеси переносятся, рассеиваются, вымываются. В конечном счете, почва, растительность, поверхностные и подземные воды получают многое из того, что попадает в воздушную среду. Загрязнение же атмосферы происходит в результате выбросов различных веществ в процессе хозяйственной деятельности.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Малобугульминском сельском поселении являются объекты агропромышленного комплекса – это ферма КРС КФХ «Асадуллин» (объект III класса опасности, санитарно-защитная зона которых составляет 300 м), овцеферма, теплица (IV класс, СЗЗ 100 м). В санитарно-защитных зона данных объектов оказываются жилые территории с. М. Бугульма, п. Алга.

Среди основных проблем, связанных с функционированием животноводческих предприятий, является загрязнение атмосферного воздуха аммиаком, сероводородом, меркаптанами и другими загрязняющими веществами, а также микроорганизмами (Мироненко, Никитин, 1980).

Источником загрязняющих веществ атмосферного воздуха сельского поселения являются также производственные и коммунально-складские объекты – Завод строительных конструкций КАВАГ, производственная территория Профессионального училища № 75 (объект IV класса опасности, СЗЗ составляет 100 м), склад Бугульминского мясокомбината (V класс, СЗЗ 50 м). В радиусе воздействия данных объектов отсутствуют жилые участки.

Отдельно следует отметить объекты нефтедобычи – скважины по добыче нефти (объект III класса опасности, СЗЗ составляет 300 м). Одна скважина располагается в п. Алга, что говорит о его воздействии на жителей данного населенного пункта.

Большое воздействие на состояние атмосферного воздуха оказывает авто- и железнодорожный транспорт, а также объекты по его обслуживанию. Так, территорию Малобугульминского сельского поселения пересекают автодороги регионального и местного значения, железнодорожные пути.

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от передвижных источников, являются: 1,3-бутадиен, формальдегид, бензол, обладающие канцерогенным действием, а также акролеин и диоксид азота.

Путевая техника при сжигании топлива  с выхлопными газами выделяет оксид серы, углерода, азота, альдегиды.

В юго-западной части поселения расположена автозаправочная станция, у фермы с. М. Бугульма – склад гарючесмазочных материалов. Это объекты IV класса опасности, СЗЗ составляет 100 м. Воздействие на объекты с нормируемыми показателями среды они не оказывают.

В целом расположение территории Малобугульминского сельского поселения можно оценить как благоприятное. Территория является хорошо проветриваемой и достаточно удаленной от крупных производственных объектов г. Бугульмы, здесь отсутствуют существенные загрязнители, что определяет возможность ее использования для размещения жилой застройки.

Кроме того, расположение вблизи акватории р. Бугульминский Зай создает благоприятные условия для аэрации атмосферного воздуха.

### 2.7.2. Состояние водных ресурсов

На территории Малобугульминского сельского поселения хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов осуществляется на базе подземных вод.

Водоснабжение населенных пунктов М.Бугульма, Плодопитомник осуществляется из водозабора «Баряшево».

Общие данные о сооружениях системы водоснабжения Малобугульминского сельского поселения  представлены в таблице 2.7.1.

Таблица 2.7.1

| Наименование населенного пункта водозабора | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность м³/сут | Наличие зон санитарной охраны, шт. | Протяженность водопров. сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малобугульминское СП | 2 | ВБ-2шт | 2 | 33,00 | 1 | 15,731 |
| Малая Бугульма | 2 | в/з “Баряшево” | 7,450 |
| Плодопитомник | - | ВБ-1шт | в/з “Баряшево” | 3,557 |
| Алга | - | ВБ-1шт | 1 | 33,00 | 1 | 4,724 |
| ж/д разъезда Ефановка | - | - | 1 | - | - | - |

Обеспеченность водопроводными сетями в населенных пунктах сельского поселения составляет 100 %, канализационные сети отсутствуют.

Замены требует 5,2 км трубопроводов с. М.Бугульма, 2 км – п. Алга, 2,1 км  - п. Плодопитомник.

Анализ данных показал, что во все родники поселения разгружаются в пресные гидрокарбонатные кальциево-магниевые и магниево-кальциевые воды с минерализацией 314-767 мг/л (Проект зон санитарной охраны..., 2007). Отметим, что общая минерализация воды родников не превышает допустимую концентрацию, указанную в СанПиН 2.1.4.1074-01.

По общей жесткости и общей минерализации вода подземных источников водоснабжения сельского поселения соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения…».

Мерой защиты подземных вод является установление зон санитарной охраны источников водоснабжения в составе трех поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В настоящее время режим использования территории зон санитарной охраны источников водоснабжения в населенных пунктах соблюдается, однако стоит отметить,  что в третьем поясе ЗСО водозаборной скважины Староказанскго месторождения, расположенной на территории смежного Новоалександровского сельского поселения, располагается сибиреязвенный скотомогильник, в третьем поясе каптированных родников у Ефановского разъезда расположена АЗС, во 2 и 3-м поясаз СЗО водозабора п. Алга расположена овцеферма.

#### Состояние поверхностных вод

Вода из р. Зай, протекающей по территории сельского поселения, используется для технического водоснабжения и рекреационных целей и испытывает высокую антропогенную нагрузку.

В настоящее время качественный состав воды р. Зай гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевый. Минерализация повышенная, вода жесткая (9-12 мг-экв/л) весной и в межень (9-20 мг-экв/л), средняя мутность составляет до 200 г/м3.

Ввиду отсутствия канализации в сельских населенных пунктах приемниками сточных вод от населения служат выгребные ямы, от объектов животноводства – навозо- и жижесборники, пониженные участки местности и малые реки, от промышленных предприятий и предприятий агропромышленного комплекса – выгребные ямы и малые реки. Приемниками ливневых стоков являются поверхностные водные объекты, что неминуемо сказывается на состоянии этих водных объектов.

Река Бугульминский Зай является приемником сточных вод биологических очистных сооружений г. Бугульмы. Очистные сооружения города работают с большой перегрузкой, что приводит к снижению эффективности очистки сточных вод.

К загрязнению рек приводит и несоблюдение сельскохозяйственными предприятиями противоэрозионных агротехнических мероприятий по обработке почв, распашка земель, прилегающих к водным объектам, внесение минеральных удобрений и пестицидов в неоправданно высоких дозах. При дождевых паводках и весеннем половодье происходит смыв почвы, навозной массы, горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, что ухудшает санитарную обстановку рек, протекающих через территорию сельского поселения.

По материалам ТО ТУ Роспотребнадзора РТ в Бугульминском муниципальном районе более половины проб (52%) не соответствуют нормативам по санитарно-химическим показателям, а 16% проб  - по микробиологическим.

Основной проблемой в области охраны поверхностных вод в сельском поселении является несоблюдение режимов водоохранных зон. Так, в нарушение Водного кодекса РФ в водоохранной зоне водотоков размещено неканализованное жилье.

### 2.7.3. Состояние почвенного покрова и земельных ресурсов

Почва - один из основных компонентов, оказывающих влияние на условия существования населения. Состояние почвенного покрова определяется сочетанием естественных процессов и антропогенным влиянием на почву.

Специфика Малобугульминского сельского поселения находит свое отражение в структуре распределения земельного фонда – основная  часть земельного фонда относится к землям категории «сельскохозяйственного назначения». Так, на экологическое состояние почв, в первую очередь, оказывает влияние использование ядохимикатов и минеральных удобрений, а это сказывается на качестве и экологичности производимой сельскохозяйственной продукции.

Среди проблем деградации почвы на первом месте – эрозия. Главная причина эрозии заключается в нарушении организации агроландшафта, а именно – в неправильном соотношении площадей пашни, лугов и лесных угодий. В настоящее время актуальной является проблема борьбы с ветровой и водной эрозией почв, разрушением берегов средних и мелких водотоков, ростом оврагов.

Важное значение имеет содержание в почве тяжелых металлов и их солей, источниками которых могут быть выбросы от автотранспорта.

При работе двигателей автотранспорта образуются «условно твердые» выбросы, состоящие из аэрозольных и пылевидных частиц. В наибольшем количестве образуются выбросы соединений свинца и сажи. Считается, что около 20% общего количества свинца разносится с газами в виде аэрозолей, 80 % выпадает в виде твердых частиц и водорастворимых соединений на поверхности прилегающих к дороге земель, накапливается в почве на глубине пахотного слоя или на глубине фильтрации воды атмосферных осадков. Опасность накопления соединений свинца в почве обусловлена высокой доступностью его растениям и переходом его по звеньям пищевой цепи в животных, птиц и человека.

Склад горюче-смазочных материалов и АЗС (санитарно-защитные зоны - 100 м) являются источником загрязнения почв сажей, мазутом и другими веществами.

Отдельно следует выделить железную дорогу. Утечка их из цистерн, неисправных котлов, при заправке колесных букс является причиной загрязнения железнодорожных путей нефтепродуктами.

Потенциальными источниками загрязнения почв нефтепродуктами являются продуктопроводы. По территории Малобугульминского сельского поселения проходят продуктопроводы в северо-восточной части.

### 2.7.4. Отходы производства и потребления

Накопление значительного количества отходов, в случае несвоевременной и недостаточно полной их утилизации, значительно ухудшает санитарно-экологическое состояние мест проживания населения. Неудовлетворительное качество захоронения и складирования отходов, несоблюдение технологии эксплуатации полигонов, а также мест временного размещения отходов оказывает вредное, а порой и губительное влияние на сложившиеся экосистемы.

В Малобугульминском сельском поселении предприятия и жилой сектор в той или иной степени являются источниками образования отходов.

Бытовые отходы. Образовавшиеся бытовые отходы от населенных пунктов Малобугульминского сельского поселения вывозятся на полигон ТБО, расположенный восточнее с. Солдатская Писмянка. Полигон введен в эксплуатацию в 2004 году. Площадь, занимаемая полигоном, составляет 10,44 га, площадь складирования – 4,95 га. Проектная вместимость полигона ТБО – 448,824 тыс. м3, фактическая вместимость – 211,80 тыс. м3. Полигон оборудован глиняным экраном. Собственником полигона является МУП «Горжилуправление – Управляющая компания». Полигон передан по договору на обслуживание предприятию ООО «Полигон ТБО».

Санитарное состояние полигона на текущий момент удовлетворительное. На полигоне осуществляется контроль за состоянием воздуха, воды, почвы, регулярно производится очистка от отходов территории санитарно-защитной зоны.

Сортировка отходов осуществляется предприятием ООО «Полигон ТБО».

Вывоз ТБО осуществляется по утвержденной схеме, разработанной эксплуатирующей организацией совместно с представителями МУП «ГЖУ-УК» и главой сельского поселения.

Таблица 2.7.2

Объем твердых бытовых отходов от жилого сектора в 2009 г.

(ОАО «Институт «Татводпроект»)

| Наименование | Объем твердых бытовых отходов, м3 |
| --- | --- |
| Малобугульминское СП | 2767,5 |
| Малая Бугульма | 2134,5 |
| Алга | 139,5 |
| Плодопитомник | 483,0 |
| ж/д разъезда Ефановка | 10,5 |

Отходы животноводства. На территории Малобугульминского сельского поселения действует ферма КРС, овцеферма. Образовавшийся навоз накапливается на их территории и в дальнейшем вывозится на поля распахивания в качестве удобрения.

Вопрос утилизации отходов сельскохозяйственного производства в Малобугульминском сельском поселении в целом не решен.

Биологические отходы. Местами захоронения биологических отходов являются скотомогильники и кладбища.

По данным Главного Управления Ветеринарии при Кабинете Министров РТ, а также по материалам Бугульминского райгосветобъединения на территории Малобугульминского сельского поселения находится два сибиреязвенных скотомогильников. В санитарно-защитных зонах скотомогильников расположены жилые территории с. М. Бугульма и ж.д. разъезда Ефановский.

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов размеры санитарно-защитных зон скотомогильников составляют 1000 м (I класс опасности).

Возможны несколько вариантов решения проблемы размещения скотомогильников вблизи населенных пунктов:

- проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников;

- перефункционирование объектов, расположенных в санитарно-защитных зонах скотомогильников.

Сокращение размеров санитарно-защитных зон скотомогильников возможно по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации или его заместителя. Основными требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан по сокращению размеров санитарно-защитных зон скотомогильников являются:

- обеспечение укрытия почвенного очага сверху железобетонным каркасом (саркофагом);

- нанесение на опорный план границ скотомогильников;

- обваловка почвенных очагов по периметру, обнесение надежным ограждением с аншлагом;

- организация лабораторного контроля почвы и воды ниже по потоку грунтовых вод в скважинах по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

По данным Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Татарстан при оборудовании саркофага толщина стен должна составлять не менее 0,4 м; скотомогильник должен быть огражден по периметру забором высотой не менее 2,5 м; в радиусе 30 м от забора или бетонного саркофага необходимо создание дополнительной защитной зоны в виде земляного вала высотой 1 метр.

Как указывают органы Роспотребнадзора в письме № 0100/100-08-31 от 15.01.2008 г., на стадии согласования отвода земельных участков под различные цели в населенных пунктах требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, бактериологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы.

На территории Малобугульминского сельского поселения расположено 2 кладбища. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитные зоны  кладбищ составляют 50 м. Данный разрыв не соблюдается в п. Алга.

### 2.7.5. Физические факторы воздействия

Радиационная обстановка. Радиационная обстановка на территории Малобугульминского сельского поселения формируется под воздействием естественных (природных) и искусственных источников радиации, которые вносят вклад в радиационный фон, и оценивается, в основном, как благополучная. Вклад природного и техногенно-измененного радиационного фона в общую годовую дозу составляет в среднем около 60 % и обусловлен присутствием радона в воздухе зданий и сооружений, гамма-излучением естественных радионуклидов (ЕРН) в почвах и стройматериалах и др.

По данным метеостанции «Бугульма» радиационно-гигиеническая обстановка на рассматриваемой территории характеризуется как стабильная и в настоящее время не отличается от предыдущих лет (0,16 мкР/час).

Тем не менее, при выборе участков под строительство жилых домов и зданий социально-бытового назначения должны выбираться участки с гамма-фоном, не превышающим 0,3 мкГр/ч, и плотностью потока радона с поверхности грунта не более 80 мБк/м2с.

Производственный радиационный контроль должен осуществляться на всех стадиях строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации жилых домов и зданий социально-бытового назначения с целью проверки соответствия действующим нормативам. В случае обнаружения превышения нормативных значений должен проводиться анализ связанных.

Электромагнитные факторы.

Территорию Малобугульминского сельского поселения пересекают линии электропередач напряжением 110 кВ. Для защиты населения от электромагнитного излучения вдоль линий электропередач устанавливаются охранные зоны. На территории существующей застройки охранные зоны от линий электропередач соблюдены, что исключает прямое воздействие электромагнитного излучения.

Акустические факторы. Шум является одним из загрязнителей окружающей среды. Существенный вклад в общую картину шумового загрязнения Малобугульминского сельского поселения вносит авто- и железнодорожный транспорт.

Так, в зоне влияния акустических факторов находятся жилые участки с. М. Бугульма.

### 2.7.6. Состояние зеленых насаждений

В создании благоприятных гигиенических условий на территории Малобугульминского сельского поселения участвуют зеленые насаждения. Они поддерживают ход естественных биосферных процессов, оказывают климаторегулирующее влияние, снижают антропогенное воздействие на окружающую среду, улучшая условия хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения.

В настоящее время система зеленых насаждений сельского поселения не сформирована. Озеленение поселения представлено лесами, лугами, защитными лесополосами, зарослями кустарников и т.д.

Согласно п. 9.14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» озеленение общего пользования в населенных пунктах поселения должно составлять 12 м2/чел. В настоящее время данный вид озеленения не выделен.

Ввиду отсутствия озеленения общего пользования внутри населенных пунктов, в прилегающие зеленые массивы выезжает много отдыхающих (их количество значительно увеличивается в период сбора грибов и ягод). Большую рекреационную нагрузку претерпевают территории и зеленые массивы вблизи водоемов. Нерегулируемая антропогенная нагрузка отрицательно сказывается на состоянии древесно-кустарниковой растительности: территория вытаптывается, лес частично уничтожается и захламляется.

В настоящее время не сформирована также и система природно-экологического каркаса поселения, которая является неразрывным элементом природно-экологического каркаса прилегающих муниципальных образований. В структуре природно-экологического каркаса Малобугульминского сельского поселения согласно Схеме территориального планирования Сабинского муниципального района выделяются:

- ключевые территории (лесные массивы);

- буферные территории (луга, мелкие леса, заболоченные территории);

- экологические коридоры (р. Бугульминский Зай и др., лесополосы).

Основная проблема природно-экологического каркаса поселения – это недостаточная связь территориальных единиц каркаса. Для улучшения ситуации на территории поселения необходимо проведение мероприятий по созданию экологических коридоров (озеленение вдоль улиц, автомобильных дорог, организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов).

В гарницах сельского поселения отсутствуют особо охраняемые природные территории.

## 2.8. Зоны с особыми условиями использования территории

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Малобугульминского сельского поселения выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

санитарно-защитные зоны производственных, сельскохозяйственных объектов, территорий специального назначения и санитарные разрывы автодорог;

охранные зоны линий электропередачи;

водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы поверхностных водных объектов;

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения .

### 2.8.1. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны – это специальные территории с особым режимом использования, размер которых обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, к их организации и благоустройству устанавливают СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изм. от 09.09.2010 г.).

В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов размеры их санитарно-защитных зон следующие:

- объекты первого класса – 1000 м;

- объекты второго класса – 500 м;

- объекты третьего класса – 300 м;

- объекты четвертого класса – 100 м;

- объекты пятого класса – 50 м.

Сведения об имеющихся на территории Малобугульминского сельского поселения объектах и их санитарно-защитных зонах, а также санитарных разрывах представлены в таблице 2.8.1.

Таблица 2.8.1

Сведения о размерах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов

в Малобугульминском  сельском поселении (существующее положение)

| Объект | Зона с особыми условиями использования территории | Нормативный документ |
| --- | --- | --- |
| Сибиреязвенные скотомогильники | 1000 | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) |
| Ферма КРС | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Производственная территория Профессионального лицея № 75 | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| Теплица | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Завод строительных конструкций КАВАГ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.4 |
| Склад Бугульмиснкого мясокомбината | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Склад ГСМ | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| Овцеферма | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.11 |
| Нефтяная скважина | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.3 |
| Кладбища | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ч.7.1.12 |
| железная дорога | 100 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |
| автодороги III и IV технической категории | 50 | СП 42.13330.2011 п. 8.21. |

Регламент использования территории санитарно-защитных зон представлен в таблице 2.8.2.

Таблица 2.8.2

Регламенты использования санитарно-защитных зон

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещение: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Допускается размещать нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, СТО. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция |

Скотомогильники. Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны (1000 м) определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (Таблица 2.8.3).

Таблица 2.8.3

Регламенты использования санитарно-защитных зон скотомогильников

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скотомогильники | В 1000-метровой санитарно-защитной зоне скотомогильника (биотермической ямы) запрещается размещение жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов); | Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором РФ 04.12.1995 г.) |
|  |  | Нельзя размещать ближе 200 м от скотомогильников скотопрогоны и пастбища; |  |
|  |  | Автомобильные, железные дороги в зависимости от их категории не должны приближаться к скотомогильникам ближе 50-300 м. |  |
|  |  | *Для принятия решения по сокращению величины СЗЗ от границ скотомогильника до границ жилой застройки необходимо обратиться в Управление по ветеринарии и фитосанитарному надзору по РТ для уточнения границ скотомогильников с нанесением на графические материалы и обозначением их на местности; проведения мероприятий по защите от загрязнения грунтовых вод и почвы скотомогильником; указания даты последнего захоронения погибшего скота, условий и контроля за эксплуатацией скотомогильника. | (Из письма заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)) |

Автодороги. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 от автодорог устанавливаются санитарные разрывы, величина которых определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Ввиду отсутствия указанных данных для автодорог, пересекающих территорию Малобугульминского сельского поселения, санитарные разрывы были установлены согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Для автодорог IV технической категории устанавливается санитарный разрыв в размере 50 м, II категории и железной дорроги – 100 м.

Режим использования санитарных разрывов автомобильных дорог определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (таблица 2.7.2). В случае применения шумозащитных устройств указанное расстояние допускается сокращать в два раза (СП 42.13330.2011).

### 2.8.2. Охранные зоны воздушных линий электропередач

Для исключения возможности повреждения линий электропередач устанавливаются охранные зоны. Размеры охранных зон от воздушных линий электропередач определяются ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971).

Для ЛЭП мощностью 110 кВт, проходящих по территории сельского поселения, устанавливается охранная зона в 20 м.

Таблица 2.8.4

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Охранные зоны | В охранной зоне линий электропередач запрещается проводить действия, которые могли бы нарушить безопасность и непрерывность эксплуатации или в ходе которых могла бы возникнуть опасность по отношению к людям. В частности, запрещается: размещать хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать свалки; проводить взрывные работы; разводить огонь; сбрасывать и сливать едкие и коррозионные вещества и горюче-смазочные материалы; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры; проводить работы и пребывать в охранной зоне воздушных линий электропередачи во время грозы или экстремальных погодных условиях. В пределах охранной зоны воздушных линий электропередачи без согласия организации, эксплуатирующей эти линии, запрещается осуществлять строительные, монтажные и поливные работы, проводить посадку и вырубку деревьев, складировать корма, удобрения, топливо и другие материалы, устраивать проезды для машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4 м. | ГОСТ 12.1.051-90 ССБТ. Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.11.90 N 2971) |

### 2.8.2. Санитарные разрывы и охранные зоны магистральных продуктопроводов

Территорию сельского поселения пересекают продуктопроводы, для которых создаются санитарные разрывы (санитарная полоса отчуждения). Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с учетом диаметра трубопроводов. Размеры санитарных разрывов установлены в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива,  охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил (таблица 2.8.5).

Санитарный разрыв магистральных трубопроводов, проходящих в северо-восточной части поселения, составляет 200 м, охранная зона  - 25 м.

Таблица 2.8.5

Режим использования территории санитарных разрывов и охранных зон магистральных трубопроводов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| Санитарный разрыв | Не допускается размещение: городов и других населенных пунктов; коллективных садов с дачными домиками; отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий; птицефабрик, тепличных комбинатов и хозяйств; молокозаводов; карьеров разработки полезных ископаемых; гаражей и открытых стоянок для автомобилей; отдельно стоящих зданий с массовым скоплением людей (школ, больниц, детских садов, вокзалов и т.д.); железнодорожных станций; аэропортов; речных портов и пристаней; гидро-, электростанций; гидротехнических сооружений речного транспорта I-IV классов; очистных сооружений и насосных станций водопроводных; складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочных станций и пр. | СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (утв. Постановлением Госстроя СССР от 30 марта 1985 г. № 30). |
| Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

### 2.8.3. Водоохранные зоны

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон рек, ручьев и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного уклона или 0(, 40 м для уклона до 3( и 50 м для уклона 3( и более.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Вдоль береговой линии водного объекта общего пользования устанавливается береговая полоса, предназначенная для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев протяженностью до 10 км (5 м). В целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту береговая полоса не может быть застроена.

Таким образом, водоохранная зона рр. Бугульминский Зай, Бугульма, которая является гидрологическим памятником природы, составляет 100 м, для ее притоков до 10 км – 50 м.  Прибрежная защитная полоса всех водных объектов, расположенных в пределах сельского поселения, равна 50 м. Береговая полоса рр. Бугульминский Зай, Бугульма составляет 20 м, её притоков - 5 м.

Правила использования водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос представлено в таблице 2.8.6.

Таблица 2.8.6

Регламенты использования водоохранных зон, прибрежных

защитных и береговых полос

| № п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | использование сточных вод для удобрения почв; |  |
|  |  | размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; |  |
|  |  | осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; |  |
|  |  | движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |  |
| 2 | Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: | Водный кодекс РФ |
|  |  | распашка земель; |  |
|  |  | размещение отвалов размываемых грунтов; |  |
|  |  | выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
|  |  | Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством. |  |
| 3 | Береговая полоса | Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. | Водный кодекс РФ |
|  |  | Приватизация земельных участков в пределах береговой полосы запрещается. | Земельный кодекс РФ |

### 2.8.4. Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Расчет зон санитарной охраны скважин Малобугульминского сельского поселения представлен в таблице 2.8.7.

Таблица 2.8.7

Размер поясов  зон санитарной охраны водозаборных скважин,

каптированных родников

| N п.п. | Водозабор | Количество скважин | Дебит водозабора, м3/сут | Расчетная мощность горизонта, м | Размеры зон санитарной охраны по поясам I,II,III (R, м), длина - ширина, площадь ЗСО (S, км2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RI | RII | RIII |
| Скважины |
| 1 | Баряшево | 3 | 2 400 (7000) | 15 | 30 | 850 - 800 | 4200 - 4000 |
| 3 | Алга | 1 | 7.59 | 10 | 30 | 70 - 60 | 350 - 300 |
|  | Ефановка | 1 | 38.25 | 10 | 30 | 150 - 130 | 700 - 650 |
| Родники |
| 4 | Баряшево | 3 | 2200 | - | 50 | 5075- 2450 |

Для подземных водозаборов, каптированных родников, не имеющих установленных зон санитарной охраны, требования устанавливают СанПиН 2.1.4.1110-02.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды (таблица 2.8.8).

Таблица 2.8.8

Регламенты использования зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Подземные источники питьевого водоснабжения | В пределах I пояса не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |
|  | Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. |  |
|  | В пределах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны запрещается: |  |
|  | - бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с ТО Управления Роспотребнадзора); |  |
|  | - закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; |  |
|  | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В пределах 3-го пояса зоны санитарной охраны размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов Роспотребнадзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. |  |
|  | Также в пределах II пояса запрещается: |  |
|  | - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; |  |
|  | - применение удобрений и ядохимикатов; |  |
|  | - рубка леса главного пользования. |  |
| Водозаборы «Мирный» | На территории I пояса санитарной охраны воспрещается: строительство и размещение зданий, сооружений и устройств, не имеющих отношения к эксплуатации водоподъемного устройства; расположение насосных станций, резервуаров, жилых, производственных и других помещений, не имеющих отношение к водопроводным сооружениям; содержание скота и проживание людей; использование территории под насаждения с применением органических удобрений и ядохимикатов. При расположении в непосредственной близости к границам первого пояса существующих производственных, жилых и других зданий должны быть приняты меры к благоустройству их территорий, исключающие все возможности загрязнения и обеспечивающие полную изоляцию от территории I пояса. | Расчеты зон санитарной охраны водозаборных скважин, принадлежащих Заинскому ПУВКХ в Заинском районе Республики Татарстан/ООО «Генэкопроект», Казань, 2001. |

### 2.8.5. Леса

На территории Малобугульминского сельского поселения выделены леса одной категории – защитные (леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и дорог общего пользования и ценные леса: леса, расположенные в лесостепной зоне).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Особенности их использования, охраны, защиты, воспроизводства представлены в таблице 2.8.8.

Таблица 2.8.9

Регламенты использования земель лесного фонда

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы |
| --- | --- | --- |
| В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. №200-ФЗ |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, а также случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. Выборочные рубки проводятся только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |
| Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, когда выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ |

### 2.8.6. Месторождения полезных ископаемых

Согласно ст.7 №27 Федерального закона «О недрах» в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции при разведке и добыче минерального сырья пользователю предоставляется участок недр в виде горного отвода - геометризованного блока недр.

При определении границ горного отвода учитываются пространственные контуры месторождения полезных ископаемых, положение участка строительства и эксплуатации подземных сооружений, границы безопасного ведения горных и взрывных работ, зоны охраны от вредного влияния горных разработок, зоны сдвижения горных пород, контуры предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разносы бортов карьеров и разрезов и другие факторы, влияющие на состояние недр и земной поверхности в связи с процессом геологического изучения и использования недр.

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды. Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или ОС. Пользование недрами на ООПТ производится в соответствии со статусом этих территорий (ст.8 ФЗ «О недрах»).

В соответствии со ст.22 указанного ФЗ пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Пользователь отвечает за безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами; соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов, регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, водных объектов, зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами; а также за приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Согласно ст.25 ФЗ «О недрах» застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

### 2.8.7. Зоны природных ограничений

На территории Малобугульминского сельского поселения выделяются территории, подверженные процессам подтопления и эрозии.

Регламент использования таких территорий регулируется СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» (таблица 2.8.10).

Таблица 2.8.10

Регламенты использования зон распространения опасных геологических процессов

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Зоны эрозионных процессов | при проектировании и строительстве зданий в зонах, подверженных эрозионным процессам должна предусматриваться инженерная защита территории застройки. Необходимо проведение мониторинговых исследований за развитием эрозионных процессов, расширение наблюдательной сети, разработка и реализация мероприятий по защите склонов от эрозии. | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» |
| Зоны затопления и подтопления | При проектировании и строительстве зданий в зонах затопления (проектная отм.68 м) и подтопления должна предусматриваться инженерная защита территории застройки от этих опасных геологических явлений. Запрещается: нарушение гидрологического и гидрогеологического режимов на защищаемой территории; выемка грунта ниже створа защитных сооружений для наращивания дамб; подрезка склонов, разработка карьеров местных материалов в водоохранной зоне водотоков; деятельность, ведущая к снижению рекреационного потенциала защищаемой территории и прилегающей акватории; загрязнение почвы, водоемов, защищаемых сельскохозяйственных земель и территорий, используемых под рекреацию, возбудителями инфекционных заболеваний, отходами промышленного производства, нефтепродуктами и ядохимикатами. | СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» |

### 2.8.8. Мелиорируемые сельскохозяйственные угодья

На территории Малобугульмиснкого сельского поселения находятся орошаемые, т.е. мелиорируемые сельскохозяйственные угодья. В соответствии со статьей 30 ФЗ «О мелиорации земель», строительство на мелиорируемых землях объектов и проведение других работ, не предназначенных для мелиорации земель, не должны ухудшать водного, воздушного и питательного режимов почв на мелиорируемых землях, а также препятствовать эксплуатации мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений.

Сооружение и эксплуатация линий связи, электропередач, трубопроводов, дорог и других объектов на мелиорируемых землях должны осуществляться по согласованию с организациями, уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая мелиорацию, а также соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

В соответствии со статьей 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в исключительных случаях, связанных:

- с консервацией земель;

- с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного и иного и особо ценного назначения;

- с установлением или изменением черты поселений;

- с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, а также на других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением размещения на землях, указанных в части 2 статьи 7 ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- с включением не пригодных для осуществления сельскохозяйственного производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса;

- со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

- с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

- с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель;

- с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов.

Перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району, и особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, допускается:

  - с установлением или изменением черты поселений;

  - со строительством дорог, линий электропередач, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления строительства линейных объектов;

  - с выполнением международных обязательств Российской Федерации, обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов;

  - с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта рекультивации земель.

### 2.8.9. Зоны ограничения строительства аэропортов

Малобугульминское сельское поселение расположено в приаэродромной территории аэропорта «Ак Барс Аэро» (Бугульминское авиапредприятие).

В соответствии с Федеральными правилами использования воздушного пространства, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 138 от 11.03.2010 г., от аэропортов устанавливается приаэродромная территория, границы которой определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне полос воздушных подходов - окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

# 3.  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОБУГУЛЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2035 ГОДА.  ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 3.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения муниципальных районов республики и городов республиканского значения разрабатывает Министерство экономики Республики Татарстан.  Прогноз численности населения в разрезе городских и сельских поселений Бугульминского района выполнялся в рамках Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района с учетом прогноза общей численности Бугульминского района Министерства экономики Республики Татарстан.

Генеральный план Малобугульминского сельского поселения учитывает прогноз общей численности населения всего поселения и населенных пунктов в его составе, разработанного в рамках Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района, и ориентируется на него при выполнении документа территориального планирования.

Согласно данному демографическому прогнозу численность населения Малобугульминского сельского поселения на первую очередь составит - 4655 человек, на расчетный срок – 5296 человек.

Таблица 3.2.1

Прогноз  численности  населения Малобугульминского сельского поселения, человек

| Наименование | 2015 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Малобугульминское сельское поселение, в том числе | 4082 | 4655 | 4905 | 5130 | 5296 |
| с.Малая Бугульма | 3132 | 2974 | 2817 | 2659 | 2502 |
| п.Плодопитомник | 853 | 1587 | 1995 | 2381 | 2707 |
| п.Алга | 91 | 88 | 87 | 84 | 82 |
| п.ж/д разъезда Ефановка | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |

## 3.3. Экономическое развитие

При определении  направления развития Малобугульминского сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития  Республики Татарстан, Бугульминского  муниципального района, а также региональные и федеральные отраслевые программы.

Но отсутствие Программы социально-экономического развития  Малобугульминского сельского поселения, статистической отчетности  затрудняет определение  перспектив развития поселения. Поэтому генеральным планом предлагается мероприятие местного (поселенческого) значения - разработка  программы социально-экономического развития Малобугульминского сельского поселения.

### 3.3.1. Развитие промышленного производства

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района, генеральным планом Малобугульминского сельского поселения и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается размещение промышленного производства на территории поселения.

### 3.3.2. Развитие агропромышленного комплекса

В соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района планируется дальнейшее развитие существующих направлений сельскохозяйственного производства Малобугульминского сельского поселения.

Генеральным планом на первую очередь предусматривается перефункционирование  территории фермы КРС в с.Малая Бугульма и территории овцефермы в п.Алга с последующей рекультивацией территории, а также размещение объектов на территорию недействующей фермы у северо-восточной границы с.Малая Бугульма.

Таблица 3.3.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Малобугульминском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2013-2020 гг.) | Расчет- ный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Регионального значения |
| 1 | с. М.Бугульма | Ферма КРС | Перефункционирование территории фермы с последующей рекультивацией территории | га | 6,9 |  | + |  | Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | п.Алга | Овцеферма | Перефункционирование территории фермы с последующей рекультивацией территории | га | 4,6 |  | + |  | Генеральный план Малобугульминского СП |

### 3.3.3. Развитие лесного комплекса

Мероприятий по развитию лесного и лесопромышленного комплекса генеральным планом Малобугульминского сельского поселения, Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района и иными программами и документами на период до расчетного срока не предусматривается.

## 3.4. Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилого фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач Генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилого фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

При разработке мероприятий Генерального плана по развитию жилищного фонда расчетные показатели жилищной обеспеченности в индивидуальной жилой застройке не нормировались. Расчет объемов нового жилищного строительства произведен в соответствии со сложившейся тенденцией за последние годы строительства индивидуальных жилых домов в поселении.

В генеральном плане расчетный показатель ежегодного ввода жилья принимается равным 10 индивидуальным жилым домам средней площадью 100 кв.м, площадь одного участка – 0,15 га.

Таким образом, учитывая данную тенденцию, за период реализации генерального плана потребуется 32,9 га территории под индивидуальное жилищное строительство.

Площадки нового жилищного строительства предусмотрены в с.Малая Бугульма и п.Плодопитомник в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района.

Жилищное строительство на первую очередь (до 2020 г.)

На первую очередь реализации Генерального плана под индивидуальное жилищное строительство в поселении предусмотрено 15,2 га территории, из них в с.Малая Бугульма – 11,0 га, жилищное строительство составит ориентировочно 7333 кв.м. общей площади жилья (73 участка), в п.Плодопитомник – 4,2 га, жилищное строительство составит ориентировочно 2800 кв.м. общей площади жилья (28 участков).

Жилищное строительство в течение расчетного срока (2020-2035гг.)

На период 2021-2035 гг. реализации Генерального плана в поселении под индивидуальное жилищное строительство предложено 17,7 га территории, из них в с.Малая Бугульма – 9,1 га, жилищное строительство составит ориентировочно 6067 кв.м. общей площади жилья (61 участок), в п.Плодопитомник – 8,6 га, жилищное строительство составит ориентировочно 5733 кв.м. общей площади жилья (57 участков).

К 2035 году общий объем жилого фонда сельского поселения при условии реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию жилых территорий должен увеличиться до 74,93 тыс.кв.м, прирост жилого фонда за прогнозируемый период должен составить 21,93 тыс.кв.м общей площади жилья или 0,95 тыс.кв.м жилья в год.

.

Таблица 3.4.1

Развитие  жилищной инфраструктуры Малобугульминского сельского поселения

| Наименование | Существующее положение | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Террито-рия, га | Общ.площадь жилья, кв.м | Террито-рия, га | Общ.площадь жилья, кв.м | Новое жилищное строительство за период, кв.м | Террито-рия, га | Общ.площадь жилья, кв.м | Новое жилищное строительство за период, кв.м |
| Малобугульминское сельское поселение | 200,3 | 53000 | 215,5 | 63133 | 10133 | 233,2 | 74933 | 11800 |
| с.Малая Бугульма | 163,2 | 44200 | 174,2 | 51533 | 7333 | 183,3 | 57600 | 6067 |
| п.Плодопитомник | 11,8 | 5800 | 16,0 | 8600 | 2800 | 24,6 | 14333 | 5733 |
| п.Алга | 24,6 | 2300 | 24,6 | 2300 | - | 24,6 | 2300 | - |
| п.ж/д разъезда Ефановка | 0,7 | 700 | 0,7 | 700 | - | 0,7 | 700 | - |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию жилищной инфраструктуры в Малобугульминском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Малая Бугульма | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 11,0 | + |  | Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  |  |  |  |  | 9,1 |  | + |  |
| 2 | п.Плодопитомник | жилой фонд на новых территориях | новое строительство | га | - | 4,2 | + |  | Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  |  |  |  |  | 8,6 |  | + |  |

## 3.5. Развитие системы обслуживания населения

Одной из основных целей генерального плана Малобугульминского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения поселения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Мероприятия по размещению объектов обслуживания в Малобугульминском сельском поселении заложены в соответствии с мероприятиями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 3.5.1.

Учреждения образования

Поскольку в дальнейшем, в Малобугульминском сельском поселении планируется увеличение как общей численности населения так и детей дошкольного и школьного возрастов, генеральным планом на первую очередь (в соответствии со Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района) предусмотрено строительство двух детских садов общей мощностью 140 мест в с.Малая Бугульма, строительство детского сада мощностью 60 мест совмещенного с начальной школой, строительство детского сада проектной мощностью 90 мест в п.Плодопитомник.

В соответствии со Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района, генеральным планом на первую очередь предусмотрено строительство начальной школы вместимостью 60 мест совмещенной с детским садом и средней общеобразовательной школы вместимостью 330 мест в с.Малая Бугульма. Строительство общеобразовательной школы на 360 мест в п.Плодопитомник.

Внешкольные учреждения

В настоящее время в Малобугульминском сельском поселении не имеется учреждений внешкольного образования. Расчетная потребность на первую очередь составляет 497 мест, на расчетный срок - 565 мест. Генеральным планом, в соответствии со Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района, на первую очередь в с.Малая Бугульма предусмотрено строительство школы искусств мощностью 200 мест. Так же в общеобразовательных учреждениях Малобугульминского сельского поселения предусмотрена организация кружков детского творчества.

Амбулаторно-поликлинические учреждения

В рамках мероприятий Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района, на первую очередь генерального плана запланировано строительство фельдшерско-акушерского пункта мощностью 53 посещения в смену в п.Плодопитомник.

Культурно - досуговые учреждения

Расчетная потребность клубов для жителей Малобугульминского сельского поселения на первую очередь генерального плана составляет 466 зрительных мест, на расчетный срок 530 мест. Генеральным планом (в соответствии со Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района) на первую очередь предусмотрено строительство дома культуры на 230 мест и библиотеки с книжным фондом 20 тыс.экземпляров в п.Плодопитомник. В с.Малая Бугульма на первую очередь генерального плана запланирована реконструкция библиотеки с увеличением мощности на 3,1 тыс.экземпляров.

Спортивные учреждения

Нормативная потребность населения в спортивных залах на первую очередь реализации генерального плана составит 1629 кв.м, на расчетный срок 1854 кв.м. Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района  и генеральным планом в с.Малая Бугульма предусмотрено строительство спортивного комплекса с бассейном, а также с размещением в нем спортивных залов общей проектной мощностью 1013 кв.м. Помимо этого, при новой общеобразовательной школе с.Малая Бугульма предусмотрено строительство спортивного зала площадью 288 кв.м, при новой общеобразовательной школе п.Плодопитомник предусмотрено строительство спортивного зала площадью 360 кв.м.

Плоскостные спортивные сооружения

Необходимая площадь плоскостных спортивных сооружений на первую очередь генерального плана составит 9073 кв.м, на расчетный срок – 10322 кв.м.

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района и генеральным планом в Малобугульминском сельском поселении предусмотрено размещение плоскостных спортивных сооружений общей площадью 6134 кв.м (в с.Малая Бугульма – 1800 кв.м, в п.Плодопитомник – 4334 кв.м.).

Бассейны

Мероприятиями генерального плана и Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района в с.Малая Бугульма предусмотрено строительство бассейна площадью 400 кв.м зеркала воды. Данный бассейн планируется разместить в новом спортивном комплексе.

Предприятия торговли

На первую очередь реализации генерального плана потребуется 1397 кв.м торговой площади предприятий торговли, на расчетный срок 1589 кв.м торговой площади. Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района и генеральным планом предлагается размещение предприятий торговли общей торговой площадью 1468 кв.м: в с.Малая Бугульма – 780 кв.м торговой площади, в п.Плодопитомник – 668 кв.м торговой площади, в п.Алга – 20 кв.м торговой площади).

Предприятия бытового обслуживания

В рамках мероприятий Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района, на первую очередь генерального плана в с.Малая Бугульма запланировано строительство предприятий бытового обслуживания мощностью 45 рабочих мест.

Кладбища

Нормативная потребность населения в кладбищах традиционного захоронения на первую очередь реализации генерального плана составляет 1,12 га, на расчетный срок 1,27 га. В рамках мероприятий Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района, на первую очередь генерального плана в с.Малая Бугульма предусмотрено расширение действующего кладбища на 0,9 га.

Полиция

Существующая система охраны правопорядка в Малобугульминском сельском поселении отвечает установленному нормативу.

Таблица 3.5.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания          Малобугульминского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Потребность для сельского поселения | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | 1 очередь (2020г.) | Расч. срок (2035г.) |  | 1 очередь (2011г.-2020г.) | Расч. срок (2021г.-2035г.) |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 60 | 46% детей в возрасте 1-6 лет | 118 | 134 | 60 | 58 | 16 |
| Общеобразовательные школы | мест | 160 | 100% детей в возрасте 7-15 лет и 75% в возрасте 16-17 лет | 397 | 451 | 160 | 237 | 54 |
| Внешкольные учреждения | мест | отсутствуют | 120% школьников | 497 | 565 | - | 497 | 68 |
| Больницы | койка | отсутствуют | 13,47 коек на 1000 человек | 63 | 71 | - | 63 | 8 |
| Амбулаторно-поликлиническое учреждение | посещ./см. | 58 | 18,15 пос/см на 1000 человек | 84 | 96 | 58 | 26 | 12 |
| Аптеки | объект | отсутствуют | 1 объект | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Спортивные залы | кв.м пола | 192 | 350 кв.м на 1000 человек | 1629 | 1854 | 192 | 1437 | 225 |
| Плоскостные сооружения | кв.м | 4193 | 1 949,4 кв.м на 1000 человек | 9073 | 10322 | 4193 | 4880 | 1249 |
| Бассейны | кв.м. зерк. воды | отсутствуют | 75 кв.м на 1000 человек | 349 | 397 | - | 349 | 48 |
| Клубы, Дома культуры | мест | 385 | 100 мест на 1000 человек | 466 | 530 | 385 | 81 | 64 |
| Библиотеки | тыс.томов | 9,6 | 8 тыс. т. на 1000 человек | 37,2 | 42,4 | 9,6 | 27,6 | 5,2 |
| Магазины | кв.м.торг. площади | 121 | 300 кв.м на 1000 человек | 1397 | 1589 | 121 | 1276 | 192 |
| Предприятия общественного питания | мест | отсутствуют | 40 мест на 1000 человек | 186 | 212 | - | 186 | 26 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. место | отсутствуют | 7 раб. мест на 1000 человек | 33 | 37 | - | 33 | 4 |
| Отделения связи | объект | 1 | согласно расчетам | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Кладбище | га | 0,37 | 0,24 га на 1000 человек | 1,12 | 1,27 | 0,37 | 0,75 | 0,15 |

Таблица 3.5.2

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Малобугульминском  сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного Районного значения |
| Учреждения образования |
| 1 | с.Малая Бугульма | детский сад | новое строительство | мест |  | 50 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | детский сад | новое строительство | мест |  | 90 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | детский сад-ясли, совмещенный с начальной школой | новое строительство | мест |  | 60 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | п.Плодопитомник | детский сад | новое строительство | мест |  | 90 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 3 | с.Малая Бугульма | начальная школа, совмещенная с детским садом-яслями | новое строительство | мест |  | 60 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | общеобразовательная школа | новое строительство | мест |  | 330 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 4 | п.Плодопитомник | общеобразовательная школа | новое строительство | мест |  | 360 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 5 | с.Малая Бугульма | школа искусств | новое строительство | мест |  | 200 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | кружок детского творчества при школе | организация кружка | мест |  | 106 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 6 | п.Плодопитомник | кружок детского творчества при школе | организация кружка | мест |  | 140 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | кружок детского творчества при школе | организация кружка | мест |  | 119 |  | + | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |
| 1 | Плодопитомник | ФАП | новое строительство | посещ. в смену |  | 53 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Малая Бугульма | спортзал спорткомплекса | новое строительство | кв. м. |  | 1013 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Плавательные бассейны |
| 1 | с.Малая Бугульма | плавательный бассейн спорткомплекса | новое строительство | кв. м. зеркала воды |  | 400 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 1 | с.Малая Бугульма | предприятие бытового обслуживания | новое строительство | Рабочие места |  | 45 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Отделения связи |
| 1 | с.Малая Бугульма | ОПС | новое строительство | объект |  | 1 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| Учреждения культуры |
| 1 | Плодопитомник | СДК | новое строительство | мест |  | 230 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | Малая Бугульма | библиотека | реконструкция с увеличением мощности | тыс. экземпляров | 9,6 | 12,7 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 3 | Плодопитомник | библиотека | новое строительство | тыс. экземпляров |  | 20 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Спортивные залы |
| 1 | с.Малая Бугульма | спортзал общеобразовательной школы | новое строительство | кв. м. |  | 288 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | Плодопитомник | спортзал общеобразовательной школы | новое строительство | кв. м. |  | 360 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Плоскостные сооружения |
| 1 | с.Малая Бугульма | плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м. |  | 1800 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | Плодопитомник | плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м. |  | 3084 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | плоскостные сооружения | новое строительство | кв.м. |  | 1250 |  | + | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Предприятия торговли |
| 1 | с.Малая Бугульма | предприятие торговли | новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 780 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | Плодопитомник | предприятие торговли | новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 476 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
|  |  | предприятие торговли | новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 192 |  | + | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| 3 | п.Алга | предприятие торговли | новое строительство | кв. м. торговой площади |  | 20 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |
| Кладбища |
| 1 | с.Малая Бугульма | кладбище | расширение кладбища | га | 1,2 | 0,9 | + |  | СТП Бугульминского муниципального района, Генеральный план Малобугульминского СП |

## 3.6. Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в генеральном плане предусматривает мероприятия организации системы зеленых насаждений.

Комплекс мероприятий по организации системы зеленых насаждений, необходимый для создания благоприятных возможностей для отдыха людей, улучшения облика сельского населенного пункта предусматривает два основных этапа: организация озеленения общего пользования и организация озеленения ограниченного пользования.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования – это создание скверов у административных и общественных зданий, центров повседневного обслуживания, устройство бульвара на главной улице, озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования – озеленение дворов многоквартирных домов, территорий объектов образования и воспитания и др. объектов социального и культурно-бытового обслуживания (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

В Малобугульминском сельском поселении генеральным планом предусмотрена организация рекреационных зон с созданием скверов.

В с.Малая Бугульма предлагается создание трех рекреационных зон с созданием скверов общей площадью 1,8 га. В центральной части п.Плодопитомник предлагается создание сквера площадью 0,5 га. В восточной части п.Алга предлагается создание сквера площадью 0,6 га.

Срок реализации данных мероприятий местного (поселенческого) значения, отнесен на первую очередь реализации генерального плана сельского поселения – до 2020г.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Малобугульминском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Малая Бугульма | Сквер в центральной части села | новое строительство | га | - | 0,8 | + | - | Генеральный план Малобугульминского СП |
| 2 | с.Малая Бугульма | Сквер в юго-западной части села | новое строительство | га | - | 0,7 | + | - | Генеральный план Малобугульминского СП |
| 3 | с.Малая Бугульма | Сквер в южной части села | новое строительство | га | - | 0,3 | + | - | Генеральный план Малобугульминского СП |
| 4 | п.Плодопитомник | Сквер в центральной части поселка | новое строительство | га | - | 0,5 | + | - | Генеральный план Малобугульминского СП |
| 5 | п.Алга | Сквер в восточной части поселка | новое строительство | га | - | 0,6 | + | - | Генеральный план Малобугульминского СП |

## 3.7. Развитие транспортной инфраструктуры Малобугульминского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортной инфраструктуры Малобугульминского сельского поселения» в составе Генерального плана Малобугульминского сельского поселения Бугульминского муниципального района является разработка мероприятий направленных на развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики  поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Планируемый транспортный каркас Малобугульминского сельского поселения формируется из автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения.

Схемой территориального планирования Бугульминского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия по развитию автомобильных дорог на территории Малобугульминского сельского поселения (таблица 3.7.1):

Схемой территориального планирования района на расчетный срок (до 2035г.) планируется строительство автомобильной дороги регионального значения  "Казань-Оренбург"-"Бугульма-Ютаза".

Перечень мероприятий по развитию автомобильных дорог

Таблица 3.7.1

| № п/п | Наименование | Вид работ | Категория | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  |  |  |  | 2010 -2020 гг. | протяженность, км | 2021-2035 гг. | протяженность, км |
| Дороги регионального значения |
| 1 | "Казань-Оренбург"-"Бугульма-Ютаза" | строительство | III | - | - | + | 2,85 |

3.7.1. Мероприятия по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов

Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог на площадках нового жилищного строительства село Малая Бугульма, поселок Алга, поселок ж.-д. разъезда Ефановка  и реконструкция улиц и дорог на территории существующей жилой застройки в  село Малая Бугульма, поселок Алга, поселок ж.-д. разъезда Ефановка  (таблица 3.7.2).

Таблица 3.7.2

| Населенный пункт | Вид мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
|  | новое строительство (км) | реконструкция (км) | Iочередь 2011-2020г. | расчетный срок 2021-2035г. |
| село Малая Бугульма | 1,1 | 3,4 | + | - |
| поселок Алга | 0,6 | 4,6 | + |  |
| поселок ж.-д. разъезда Ефановка | - | 1,5 | + | - |

## 3.8. Мероприятия по установлению границ  населенных пунктов Малобугульминского сельского поселения

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации в генеральном плане поселения должны быть отражены границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения. Однако, в настоящее время, четких границ у населенных пунктов нет, поэтому одним из мероприятий генерального плана Малобугульминского сельского поселения является предложение по установлению границ населенных пунктов, входящих в состав данного поселения.

При установлении границ населенных  пунктов были учтены  социально-экономические условия, необходимые территории для развития социальной, рекреационной, производственной и транспортно-коммуникационной инфраструктур населенных пунктов и поселения в целом.

Генеральным планом Малобугульминского сельского поселения для осуществления нового жилищного строительства предложено расширение границы с.Малая Бугульма и п.Плодопитомник, граница населенного пункта п.Алга остается неизменной.

В границу с.Малая Бугульма предлагается включение участков общей площадью 30,2 га из состава земель Малобугульминского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения», в границу п.Плодопитомник предлагается включение участков общей площадью 2,9 га из состава земель Малобугульминского сельского поселения, находящихся в категории «земли сельскохозяйственного назначения».

По данным Бугульминского отдела Управления Росреестра по Республике Татарстан общая площадь земель с.Малая Бугульма составляет 278 га, п.Плодопитомник – 24 га, п.Алга – 42 га, п.ж/д разъезда Ефановка - 1 га. Однако, на сегодняшний день (согласно картографическому материалу) общая площадь территории некоторых населенных пунктов немного больше. Так площадь п.Плодопитомник составляет 35,9 га, площадь п.ж/д разъезда Ефановка составляет 2,4 га. Это связано с тем, что на территории данных населенных пунктов присутствуют земельные участки, вовлеченные в общую инфраструктуру, но с неустановленной категорией.

Таблица 3.8.1

Распределение земель по категориям, га

| Категория земель | с.Малая Бугульма | п.Плодопитомник | п.Алга | п.ж/д разъезда Ефановка | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 278,0 | 24,0 | 42,0 | 1,0 | 345,0 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 30,2 | 2,9 | - | - | 33,1 |
| Территории земель не поставленных на кадастровый учет | - | 11,9 | - | 1,4 | 13,3 |
| Итого | 308,2 | 38,8 | 42,0 | 2,4 | 391,4 |

Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую, осуществляется Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №172 – ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иными федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативно правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (далее - Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, если процедура утверждения генерального плана муниципального образования не нарушена, то акт об утверждении генерального плана, как представляется, является актом о переводе земель или земельных участков. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

При этом, исходя из положений части 3 статьи 8 Закона о переводе, для внесения сведений о категории земель соответствующих земельных участков в государственный кадастр недвижимости в орган кадастрового учета направляются сведения о кадастровых номерах земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ населенных пунктов, в порядке, предусмотренном статьей 5 Закона о переводе. (Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 16 июня 2010 г. N 14-4692-ГЕ)

Согласно части 3 статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

После проведения процедуры перевода земель из одной категории в другую, согласно статье 9 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр недвижимости необходимо внести следующие сведения о границах населенных пунктов:

- описание местоположения границ населенных пунктов;

- реквизиты правовых актов об установлении или изменении границ населенных пунктов.

Таблица 3.8.2

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов в Малобугульминском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность | Сроки реализации | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2011-2020 гг.) | Расчетный срок (2021-2035 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |
| 1 | с.Малая Бугульма | территория населенного пункта | - перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 30,2 | + | + | Генеральный план Малобугульминского сельского поселения |
| 2 | п.Плодопитомник | территория населенного пункта | - перевод земельных участков из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов | га | - | 2,9 | + | + | Генеральный план Малобугульминского сельского поселения |
| 3 | п.Плодопитомник | территория населенного пункта | - включение в границу населенного пункта земельного участка с неустановленной категорией | га | - | 11,9 | + | + | Генеральный план Малобугульминского сельского поселения |
| 4 | п.ж/д разъезда Ефановка | территория населенного пункта | - включение в границу населенного пункта земельных участков с неустановленной категорией | га | - | 1,4 | + | + | Генеральный план Малобугульминского сельского поселения |

## 3.9.	Мероприятия по охране окружающей среды

### 3.9.1. Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

Стратегическими целями в сфере охраны окружающей среды являются оздоровление экологической обстановки и обеспечение экологической безопасности населения и территорий, сохранение и восстановление природных экосистем, обеспечение рационального и устойчивого природопользования.

Генеральным планом Малобугульминского сельского поселения определены основные направления экологически устойчивого развития территории, для реализации которых разработаны природоохранные мероприятия, включающие:

- мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий;

- охрану воздушного бассейна;

- охрану поверхностных и подземных вод;

- инженерное благоустройство территории;

- организацию санитарной очистки и охрану почв;

- шумозащитные мероприятия;

- обеспечение безопасности населения от электромагнитного и радиационного излучения;

- формирование системы озеленения территории.

Данные мероприятия разработаны в соответствии с предложениями Схемы территориального планирования Бугульминского муниципального района и утвержденных программ в области экологического развития Республики Татарстан

### 3.9.2.  Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Архитектурно-планировочные мероприятия:

- правильное размещение объектов нового строительства с учетом санитарно-гигиенических и экологических требований;

- проведение мероприятий по оптимизации размещения источников воздействия на окружающую среду (см. таблицу 3.9.3);

- максимальное озеленение территорий санитарно-защитных зон пыле-, газоустойчивыми породами зеленых насаждений.

Инженерно-технические мероприятия предусматривают:

- привести автотранспортные средства в соответствие экологическому стандарту «Евро-5», регулирующему содержание загрязняющих веществ в выхлопных газах;

- осуществлять перевод автотранспорта на экологически чистые виды моторного топлива;

- внедрять катализаторы и нейтрализаторы для очистки выбросов от автотранспорта, использующего традиционные виды топлива.

Организационно-административные мероприятия включают:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- мониторинговые исследования за состоянием атмосферы в зоне действия загрязнителей и их санитарно-защитных зонах, а также в жилых и рекреационных зонах.

Проведение мероприятий по охране воздушного бассейна Малобугульминского сельского поселения будет способствовать созданию благоприятных условий для проживания и отдыха населения, а также ведению сельскохозяйственной деятельности на экологически чистых территориях.

### 3.9.3.  Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

В результате интенсивного использования водных объектов происходит не только ухудшение качества воды, но и изменяется соотношение составных частей водного баланса, гидрологический режим водоемов и водотоков.

В связи с этим Схемой территориального планирования предлагается проведение комплекса инженерно-технических и организационно-административных мероприятий по охране поверхностных и подземных вод.

Инженерно-технические мероприятия включают:

- благоустройство родников;

- расчистка и ремонт пруда на р.Казанке в с.Малая Бугульма Бугульминского
муниципального района;

- расчистка и ремонт пруда у с.Малая Бугульма Бугульминского
муниципального района;

- в районе водозабора «Баряшево» требуется провести поисково-разведочные работы с бурением скважин: до 2020 года – 1 шт., до 2035 год – 2 шт.;

- бурение новой скважины питьевого назначения в п. Алга;

- обеспечение всех строящихся, размещаемых, реконструируемых объектов сооружениями, гарантирующими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод;

- подключение существующей и проектируемой застройки к системам централизованного водоснабжения и водоотведения;

- строительство новых сетей водоснабжения в с. М. Бугульма, п. Алга и с. Плодопитомник;

- организацию поверхностного стока;

- строительство ливневой канализации в населенных пунктах поселения;

- строительство локальных очистных сооружений на территории ферм;

- строительство компактных очистных сооружений в с. М. Бугульма и с. Плодопитомник производительностью 650 м3/сут;

- строительство канализационных сетей в с. М. бугульма и с. Плодопитомник.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается проведение следующих мероприятий:

- инвентаризация всех водопользователей сельского поселения;

- установление границ водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос поверхностных водных объектов с соблюдением их режима;

- внедрение современных методов водоподготовки и очистки сточных вод;

- соблюдение режима зон санитарной охраны водозаборов;

- обеспечение безопасного состояния и эксплуатации водохозяйственных систем, предотвращение вредного воздействия сточных вод на водные объекты;

- запрещение использования территории недействующей фермы у западной границы поселения под животноводческие и птицеводческие предприятия и иные объекты, обусловливающие опасность микробного загрязнения подземных вод.

### 3.9.4. Мероприятия по охране земельного фонда и инженерной защите территории

В области охраны земельного фонда и инженерной защиты территории Малобугульминского сельского поселения предлагается:

- проведение противоэрозионных мероприятий, направленных на уменьшение почворазрушительного стока дождевых, талых вод и ветра;

- организация поверхностного стока;

- проведение работ по благоустройству и озеленению оврагов;

- соблюдение приовражной полосы отчуждения;

- рекультивация земель, нарушенных в процессе строительства.

В качестве организационно-административных мероприятий предлагается на стадии разработки рабочих проектов проектируемого строительства в каждом конкретном случае проводить комплексные инженерные изыскания с целью уточнения геолого-литологического строения площадок.

Инженерные изыскания должны быть разработаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 г. № 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

Результаты инженерных изысканий подлежат государственной экспертизе, предметом которой является оценка их соответствия, в том числе и экологическим требованиям.

### 3.9.5.  Мероприятия по развитию системы обращения отходами

В целях сохранения и повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного использования Малобугульминского сельского поселения  генеральным планом запланирована реализация мероприятий, включающих:

- оптимизацию структуры агроландшафта;

- восстановление плодородия почв путем внедрения высокоэффективных технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- инвентаризацию и агрохимическое обследование земель;

- внедрение адаптивной эколого-ландшафтной системы земледелия;

- внедрение ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий обработки почвы для снижения объема применяемых ядохимикатов;

- применение биологических средств защиты растений;

- осуществление государственного контроля за состоянием и динамикой почвенного плодородия;

- проведение инвентаризации месторождений строительного сырья на предмет запасов и пригодности для дальнейшего использования.

В целях снижения загрязненности территории сельского поселения отходами предлагается проведение мероприятий, включающих:

- муниципального значения:

- проектирование и строительство межпоселенческого полигона ТБО  в 3 км к западу от д. Сугушла (Староисаковское сельское поселение) (табл. 3.9.1);

Таблица 3.9.1

| Поселения муниципального района, обслуживаемые полигоном ТБО | Объем ТБО на 2035 гг., м3 | Площадь полигона, га |
| --- | --- | --- |
| Малобугульминское, Спасское, Староисаковское, Наратлинское, Восточное, Татарско-Дымское сельские поселения | 335727,2 | 4,0 |

- местного (поселенческого) значения:

- установку 33 контейнера на расчетный срок с организацией 13 контейнерных площадок.

Организационно-административные мероприятия местного значения включают:

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза твердых бытовых отходов с территорий частного жилого фонда и предприятий сельского поселения;

- организацию специальных площадок с твердым покрытием с установкой водонепроницаемых контейнеров для сбора отходов;

- удаление твердых бытовых отходов контейнеровозами на проектируемый полигон ТБО;

- удаление уличного смета и строительного мусора на полигон ТБО для насыпки изолирующего слоя;

- планово-регулярную санитарную очистку территории;

- организацию дифференцированного сбора и удаления мусора;

- при проектировании малоэтажной застройки, предусматривающей использование земельных участков для выращивания сельскохозяйственной продукции, необходимо проводить мероприятия по обследованию почвенного покрова на наличие в нем токсичных веществ и соединений, а также радиоактивности с последующей дезактивацией, реабилитацией и т.д. Особо загрязненные участки с высокой степенью загрязнения необходимо выводить на консервацию с созданием объектов зеленого фонда. Отвод участков под жилую застройку в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации.

В области обращения с отходами животноводства предлагаются мероприятия:

- муниципального значения:

- проектирование навозохранилища закрытого типа в 2,5 км к юго-западу от  д. Сугушла (табл. 3.9.2);

Таблица 3.9.2

| Населенные пункты, обслуживаемые данным навозохранилищем | Объем, т | Типовой проект |
| --- | --- | --- |
| Алга, Старое Исаково, Бакирово, Новое Исаково, Сугушла, Наратлы, Восточный, Райлан | 21596,6 | 82-9-57.13.86 (секционное) |

- местного (поселенческого)  значения:

- оснащение животноводческих ферм биогазовой установкой для утилизации навоза.

В качестве мероприятий по снижению загрязнения биологическими отходами предлагаются следующие организационно-административные мероприятия:

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны скотомогильников (подробнее см. раздел 2.6.4);

- отбор проб для лабораторных исследований почвы на сибирскую язву при осуществлении предупредительного санитарного надзора на стадии отвода земельных участков под строительство и другие цели;

- запрет на выдачу заключений по согласованию отводов земельных участков под строительство и другие цели без лабораторных исследований почвы на сибирскую язву.

### 3.9.6. Мероприятия по защите от физических факторов

Основными мероприятиями по защите населения от физических факторов являются мероприятия по защите от шумового воздействия.

В целях защиты жилой застройки с. М. Бугульма от негативного шумового воздействия необходимо проведение шумозащитных мероприятий на участке автодороги, проходящей сквозь данный населенный пункт, включающих:

- создание шумозащитных полос зеленых насаждений на свободных от застройки территориях;

- устройство акустических экранов;

- звукоизоляцию окон.

В соответствии с нормативными требованиями генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по снижению воздействия источников электромагнитного излучения:

- проведение инвентаризации и комплексного исследования источников электромагнитного излучения, расположенных вблизи существующей жилой застройки;

- организация и соблюдение защитных коридоров вдоль линий электропередач.

Поскольку технологией проведения строительных и инженерных работ не предусмотрено применение радиоактивных материалов, то причин для изменения радиационной обстановки не ожидается.

При выборе участков под строительство жилых домов и других объектов с нормируемыми показателями качества окружающей среды в рамках инженерно-экологических изысканий необходимо проводить оценку гамма-фона на территории предполагаемого строительства.

### 3.9.7. Формирование системы природно-экологического каркаса

На территории Малобугульминского сельского поселения предлагается формирование системы природно-экологического каркаса, обеспечение непрерывности его составляющих, территориальное и качественное развитие объектов озеленения.

Генеральным планом предлагается организация лесо-луговых поясов вокруг населенных пунктов. В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» их ширина должна составлять не менее 50 м. Лесо-луговые пояса способствуют как очищению воздуха от пыли, газообразных токсикантов, снижению уровня шума, уменьшению воздействия средств химизации обработанных полей, так и играют колоссальную роль в изменении ветрового режима, микроклимата, регулировании и очистке талых вод, переводе поверхностного стока во внутрипочвенный горизонт, изменении режима влажности территории, предотвращении эвтрофикации водоемов, препятствии механического разрушения поверхности почв и др. Также внутри населенных пунктов должны быть предусмотрены озелененные территории общего пользования из расчета 12 м2/чел.

Кроме этого, вдоль дорог и на территориях недействующих объектов агропромышленного комплекса предусматривается организация озеленения специального значения.

Таким образом, данные мероприятия будут способствовать достижению экологической безопасности и повышению инвестиционной привлекательности поселения.

При проведении работ по озеленению рекомендуется использовать местные породы насаждений, наиболее приспособленные к данным почвенно-климатическим условиям. Рекомендуется создание смешанных насаждений из хвойных и лиственных пород, которые обладают широкими и разнообразными декоративными возможностями и в то же время более устойчивы к загрязнению окружающей среды.

### 3.9.8. Обеспечение медико-экологического благополучия населения

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории и здоровья населения, в том числе:

организация и озеленение санитарно-защитных зон объектов,

контроль качества вод, используемых в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

организация системы экологического мониторинга за состоянием окружающей среды;

организация и очистка поверхностного стока территорий населенных пунктов сельского поселения;

предлагаемый комплекс шумо- и виброзащитных мероприятий, мероприятий по защите от ЭМИ;

планово-регулярная санитарная очистка территории;

организация природно-экологического каркаса.

### 3.9.9. Мероприятия по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территории

Генеральным планом Малобугульминского сельского поселения разработаны мероприятия, направленные на разрешение конфликтов в зонах действия экологических ограничений (таблица 3.9.3).

Реорганизация площадей, испытывающих наибольшую техногенную нагрузку, позволит сократить воздействие на компоненты окружающей среды и экологически реабилитировать эти территории.

Таблица 3.9.3

Перечень мероприятий по оптимизации размещения объектов и организации зон с особыми условиями использования территорий

| Наименование объекта | Размер СЗЗ (м) | Предлагаемые варианты мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Ферма КРС с. М. Бугульма, овцеферма п. Алга | 300 | Перефункционирование территории фермы с последующей рекультивацией территории | перенос объекта на территорию недействующей фермы у северо-восточной границы с. М. Бугульма. Организация озеленения специального назначения на границе с жилой застройкой |
| Кладбище п. Алга | 50 | Перефункционирование территории жилой застройки по мере физизноса, расположенной в СЗЗ кладбища, с последующей организацией озеленения специального назначения |  |
| Организация зон с особыми условиями использования территории |
| Скотомогильники | 1000 | В связи с размещением в санитарно-защитной зоне скотомогильника территории с. М. Бугульма и ж.д. разъезда Ефановский предлагается 2 варианта решения сложившейся ситуации: 1. Проведение мероприятий по сокращению размеров санитарно-защитной зоны скотомогильника; 2.Запрет на размещение в данной зоне любых объектов. | Разработка проекта обоснования размера санитарно-защитной зоны |
| Нефтяная скважина | 300 | Проведение мероприятий по обоснованию размеров и организации режима использования территории санитарно-защитных зон |  |

В отдельную категорию земель выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в пределах которых сохранение существующей жилой застройки и дальнейшее градостроительное развитие возможно только после реализации мероприятий по локализации источника опасности. Сюда отнесены территории,  расположенные в санитарно-защитных зонах скотомогильников и нефтяной скважины.

Согласно письма Роспотребнадзора РФ №0100/4973-06-31 от 3.05.2006 г., принятие решения по сокращению величины санитарно-защитной зоны от границ скотомогильников до жилой застройки Главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем возможно после проведения комплекса инженерно-технических мероприятий и лабораторных исследований почв и грунтовых вод. Решение о переносе скотомогильников согласовывается с Главным государственным ветеринарным инспектором РТ.

Генеральным планом регламентированы проектные границы санитарно-защитных зон объектов. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В период до проведения природоохранных мероприятий Генеральным  планом Малобугульминского сельского поселения предусматривается необходимость проведения социально-ориентированных мероприятий для населения, проживающего в санитарно-защитных зонах, включающих:

- добровольное экологическое страхование населения;

- социально-экономические и жилищные компенсации;

- медицинское обследование населения с целью выявления экологически ориентированных заболеваний;

- медико-экологическая реабилитация детского населения;

-    наблюдения за состоянием загрязнения атмосферы.

### 3.9.10. Мероприятия по защите животного мира

В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области охраны животного мира при размещении, проектировании, строительстве и реконструкции населенных пунктов, предприятий, сооружений и других объектов должны предусматриваться мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий.

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории 
Малобугульминского  сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории Малобугульминского сельского поселения, в т.ч.: | 2788,6 | 100 | 2788,6 | 100 |
| Территории населенных пунктов | 345,0 | 12,4 | 391,4 | 14,0 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры, в т.ч: | 41,7 | 1,5 | 41,7 | 1,5 |
| - автомобильные дороги | 41,7 | 1,5 | 41,7 | 1,5 |
| Территории объектов производственного назначения | 33,1 | 1,2 | 33,1 | 1,2 |
| Территории объектов агропромышленного комплекса | 12,9 | 0,5 | 12,9 | 0,5 |
| Территории объектов инженерно-технической инфраструктуры | 19,2 | 0,7 | 19,2 | 0,7 |
| Территории сельскохозяйственного назначения, в т.ч.: | 1741,0 | 62,5 | 1694,6 | 60,8 |
| - пашни | 1267,7 | 45,5 | 1221,3 | 43,8 |
| - пастбища, сенокосы | 473,3 | 17,0 | 473,3 | 17,0 |
| Земли лесного фонда | 245,2 | 8,8 | 245,2 | 8,8 |
| Природные территории, в т.ч.: | 32,6 | 1,2 | 32,6 | 1,2 |
| - древесно-кустарниковая растительность не входящая в лесной фонд | 14,2 | 0,5 | 14,2 | 0,5 |
| - под поверхностными водными объектами | 18,4 | 0,7 | 18,4 | 0,7 |
| Территории специального назначения | 1,3 | 0,05 | 2,2 | 0,08 |
| Иные территории | 316,6 | 11,4 | 315,7 | 11,3 |

Таблица 4.2

Баланс использования  территории с.Малая Бугульма 
Малобугульминского  сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории с.Малая Бугульма, в т.ч.: | 278,0 | 100 | 308,2 | 100 |
| Жилые территории | 163,2 | 58,7 | 183,3 | 59,5 |
| Территории объектов образования и воспитания | 2,4 | 0,9 | 3,0 | 1,0 |
| Территории объектов здравоохранения | 0,1 | 0,04 | 0,1 | 0,03 |
| Территории объектов административно-делового назначения | 0,2 | 0,07 | 0,2 | 0,06 |
| Территории культурно-досуговых объектов | 0,2 | 0,07 | 0,2 | 0,07 |
| Территории объектов торгового обслуживания | 0,2 | 0,07 | 1,2 | 0,4 |
| Территории спортивных объектов | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 0,4 |
| Территории промышленных объектов | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| Территории инженерной инфраструктуры | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 0,3 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры, в т.ч: | 10,8 | 3,9 | 12,4 | 4,0 |
| - автомобильные дороги, проезды; | 10,8 | 3,9 | 12,4 | 4,0 |
| Озеленение специального назначения | - | - | 103,5 | 33,6 |
| Озеленение общего пользования | - | - | 2,0 | 0,7 |
| Иные территории | 99,3 | 35,7 | - | - |

Таблица 4.3

Баланс использования  территории п.Плодопитомник 
Малобугульминского  сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории п.Плодопитомник, в т.ч.: | 24,0 | 100 | 38,8 | 100 |
| Жилые территории | 11,8 | 49,2 | 24,6 | 63,4 |
| Территории объектов торгового обслуживания | 0,06 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| Территории объектов образования и воспитания | - | - | 0,2 | 0,5 |
| Территории спортивных объектов | - | - | 0,2 | 0,5 |
| Природные территории, в т.ч.: | 2,5 | 10,4 | 2,5 | 6,4 |
| - под поверхностными водными объектами | 2,5 | 10,4 | 2,5 | 6,4 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры (автомобильные дороги) | 1,6 | 6,7 | 2,4 | 6,2 |
| Озеленение специального назначения | - | - | 8,2 | 21,1 |
| Озеленение общего пользования | - | - | 0,5 | 1,3 |
| Иные территории | 8,0 | 33,3 | - | - |

Таблица 4.4

Баланс использования  территории п.Алга 
Малобугульминского  сельского поселения

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории п.Алга, в т.ч.: | 42,0 | 100 | 42,0 | 100 |
| Жилые территории | 24,6 | 58,6 | 24,6 | 58,6 |
| Территории объектов торгового обслуживания | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| Территории транспортно-коммуникационной инфраструктуры, в т.ч.: | 1,8 | 4,3 | 1,8 | 4,3 |
| -автомобильные дороги | 1,8 | 4,3 | 1,8 | 4,3 |
| Озеленение специального назначения | - | - | 14,6 | 34,8 |
| Озеленение общего пользования | - | - | 0,6 | 1,4 |
| Территории специального назначения | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
| Иные территории | 15,3 | 36,4 | - | - |

Таблица 4.5

Баланс использования  территории п.ж/д разъезда Ефановка 
Малобугульминского  сельского поселения, га

| Наименование территории | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| Общая площадь территории п.ж/д разъезда Ефановка, в т.ч.: | 2,4 | 100 | 2,4 | 100 |
| Жилые территории | 0,7 | 29,2 | 0,7 | 29,2 |
| Территории промышленных объектов | 1,7 | 70,8 | 1,7 | 70,8 |

Таблица 4.6

Основные технико-экономические показатели генерального плана  Малобугульминского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2011г.) | Первая очередь (2011-2020гг.) | Расчетный срок (2021-2035гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |
| 1.1 | Численность населения - всего, в том числе | чел. | 2075 | 4655 | 5296 |
|  | с.Малая Бугульма | чел. | 1666 | 2974 | 2502 |
|  | п.Плодопитомник | чел. | 297 | 1587 | 2707 |
|  | п.Алга | чел. | 100 | 88 | 82 |
|  | п.ж/д разъезда Ефановка | чел. | 12 | 6 | 5 |
| 2. | Жилищный фонд |
| 2.1 | Жилищный фонд – всего, в том числе | тыс.кв.м | 53,000 | 63,133 | 74,933 |
|  | с.Малая Бугульма | тыс.кв.м | 44,200 | 51,533 | 57,600 |
|  | п.Плодопитомник | тыс.кв.м | 5,800 | 8,600 | 14,333 |
|  | п.Алга | тыс.кв.м | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
|  | п.ж/д разъезда Ефановка | тыс.кв.м | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство за период – всего, в том числе | тыс.кв.м | - | 10,133 | 11,800 |
|  | с.Малая Бугульма | тыс.кв.м | - | 7,333 | 6,067 |
|  | п.Плодопитомник | тыс.кв.м | - | 2,800 | 5,733 |
|  | п.Алга | тыс.кв.м | - | - | - |
|  | п.ж/д разъезда Ефановка | тыс.кв.м | - | - | - |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения, в т.ч. | мест | 60 | 350 | 350 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 60 | 350 |
|  | - новое строительство |  | - | 290 | - |
| 3.2 | Внешкольные учреждения, в т.ч. | мест | - | 565 | 565 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | - | 565 |
|  | - новое строительство |  | - | 565 | - |
| 3.3 | Общеобразовательные школы, в т.ч. | мест | 160 | 850 | 850 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 160 | 850 |
|  | - новое строительство |  | - | 690 | - |
| 3.4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, в т.ч. | пос./см. | 58 | 111 | 111 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 58 | 111 |
|  | - новое строительство |  | - | 53 | - |
| 3.5 | Учреждения культуры и искусства, в т.ч. | место | 385 | 615 | 615 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 385 | 615 |
|  | - новое строительство |  | - | 230 | - |
| 3.6 | Спортивные залы, в т.ч. | кв.м. пола | 192 | 1853 | 1853 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 192 | 1853 |
|  | - новое строительство |  | - | 1661 | - |
| 3.7 | Плоскостные сооружения, в т.ч. | кв.м. | 4193 | 10327 | 10327 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 4193 | 10327 |
|  | - новое строительство |  | - | 6134 | - |
| 3.8 | Предприятия розничной торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 121 | 1589 | 1589 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 121 | 1589 |
|  | - новое строительство |  | - | 1468 | - |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |
|  | Общее количество кладбищ | га | 1,3 | 1,3 | 2,2 |
| 5. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 5.1 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 126,3 | 126,3 |
| 5.2 | Озеленение общего пользования | га | - | 3,1 | 3,1 |
| 6. | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Протяженность улиц и дорог – всего, в том числе: | км | 14,5 | 16,6 | 16,6 |
|  | Федерального значения | км | 5,2 | - | - |
|  | Регионального значения | км | 13,2 | 15,3 | 15,3 |
|  | Местного значения | км | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | Улично- дорожная сеть в населенных пунктах: | км | Нет данных | 11,2 | 11,2 |
|  | Главная улица | км | Нет данных | 1,6 | 1,6 |
|  | Улица в жилой застройке | км | Нет данных | 9,6 | 9,6 |
| 6.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | Нет данных | 18,5 | 18,5 |

# СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

- Федеральный закон от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3.07.1996г. № 1063-р «О социальных нормативах и нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р «О внесении изменений в методику определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №18-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 8 августа 2008 г. №77-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан» «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- Закон Республики Татарстан от 22 мая 2010 г. №32-ЗРТ  «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Бугульминский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе».

- «Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.07.2008г. №531 «Об утверждении укрупненных показателей сметной стоимости строительства объектов жилищного и социального назначения на территории Республики Татарстан».

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 09.09.2010 №122.

- СН 496-77 – Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод.

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

- СНиП 22.02.2003 – Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.

- СНиП 2.02.01-83 (2000) – Основания зданий и сооружений.

Федеральные программы

1. Федеральная целевая программа «Сельский школьный автобус».

Республиканские программы

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.».

- Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

- Программа социально-экономического развития Бугульминского муниципального района до 2015 года.

- Программа «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению Республики Татарстан».

- Долгосрочная целевая программа «Развитие библиотечного дела в Республике Татарстан на 2009 - 2014 годы и на перспективу до 2020 года».

- Программа «Сельские клубы».

- Программа «Капитальный ремонт объектов общественной инфраструктуры Республики Татарстан».

- Республиканская целевая программа «Развитие малых форм хозяйствования, семейных ферм в Республике Татарстан на 2011-2012 годы».

Иная литература

- Батыев С. Г. «Географическая характеристика административных районов РТ»/С. Г. Батыев, А. В. Ступишин. – Казань: Издательство КГУ, 1972;

- Государственный доклад о состоянии земель Республики Татарстан в 2006 году, Казань – 2007.

- Государственный доклад о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан в 2009 году: - Казань, 2010;

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий Республики Татарстан. Казань: «Идел-Пресс», 2007;

- Информационная бюллетень о состоянии поверхностных водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Татарстна за 2006 г. – Казань: Изд-во «Веда», 2007. – 180 с.

- Климат Татарской АССР. – Казань: Издательство КГУ, 1983.

- Ландшафты Республики Татарстан. Региональный ландшафтно-экологический анализ//Под редакцией профессора Ермолаева / Ермолаев О.П., Игонин М.Е., Бубнов А.Ю., Павлова С.В. – Казань: «Слово». – 2007. – 411 с.

- Методическое руководство по поискам, оценке и разведке месторождений твердых нерудных полезных ископаемых Республики Татарстан (в 3-х частях). Часть 1. Нормативно-правовые, организационные и геолого-экономические основы проведения геологоразведочных работ / Под ред. Ф.М. Файзуллина. – Казань: Изд-во Казан. Ун-та, 1999. – 256 с.

- Мироненко М.А., Никитин Д.П., Федорова Л.М. и др. Крупные животноводческие комплексы и окружающая среда (Гигиенические аспекты). – М.: Медицина, 1980. – 255 с.

- Москва - Париж. Природа и градостроительство/Под общей редакцией Н. С. Краснощековой, В. И. Иванова. – М: «Инкомбук», 1997.-173 с.

- О санитарно-эпидемиологической обстановке в Республике Татарстан в 2007 г. Государственный доклад. – Казань – 2008. – 206 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные администрацией Бугульминского муниципального района.

- Геология Татарской АССР и прилегающей территории в пределах 109 листа (под ред. В.А.Чердынцева, Е.И.Тихвинской). Ч.1,2. 1939 г.

- Поисково-оценочные работы на пресные подземные воды для водоснабжения г.Бугульма и оценка эксплуатационных запасов на действующих водозаборах. Альметьевск, 2002 г. (инв.№2478, фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Проект зон санитарной охраны водозаборов г.Бугульмы и Бугульминского муниципального района, Альметьевск, 2007.

- Составление карты распространения глубинного карста по материалам структурного бурения территории Республики Татарстан в масштабе 1:500 000 для обоснования активности разломов и оценки сейсмодинамической опасности. Казань, 2001. (инв.№ 6757, Фонды Министерства экологии и природных ресурсов РТ).

- Технические отчеты инженерно-геологических изысканий на объектах Бугульминского муниципального района РТ (архив ОАО «Кам ТИСИЗ»), 2009.

# Footnotes

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.

По данным похозяйственного учета Бугульминского муниципального района за 2008 г.

В соответствии со СНиП 23-01-99, в случае отсутствия в таблицах СНиП данных для района строительства значения климатических параметров следует принимать равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями (удаление пункта от района строительства  - не более чем на 50 км).